ГОУ ВПО «Ижевский Государственный Технический Университет»

Кафедра «Тепловые двигатели и установки»

Митюков Н.В.

ГИДРОМАШИНЫ И ГИДРОКОМПРЕССОРЫ

Методические указания к выполнению практических работ

для студентов специальности 170200.65 «Машины

и оборудование нефтяных и газовых промыслов»

Ижевск 2011

УДК 621.65 + 621.51

### М 66

ББК 38.762

Рецензент Макаров С.С., канд. техн. наук, доцент, старш. научн. сотр. ИПМ УрО РАН

Составители: Митюков Н.В., д-р техн. наук, доц.

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Тепловые двигатели и установки» ИжГТУ

| М66 | Гидромашины и гидрокомпрессоры: Метод. указ. к выполнению практических работ / сост. Н.В. Митюков. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2011. – 16 с. |
| --- | --- |

УДК 621.65 + 621.51

В методических указаниях содержатся сведения, необходимые для выполнения практических работ по курсу «Гидравлические машины». Предназначено для студентов специальности 170200.65 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

© Митюков Н.В. составление, 2011

© Ижевский государственный технический университет, 2011

Задача 1. Рассчитать рабочее колесо центробежного насоса для подачи воды Q под избыточным давлением p2, при давлении входа 10 кПа. Частота вращения ротора насоса n.

| Вариант | Q, м3/ч | p2, кПа | n, об/мин. |  | Вариант | Q, м3/ч | p2, кПа | n, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 1500 |  |  | 150 | 200 | 1000 |
|  | 170 | 200 | 1500 |  |  | 170 | 200 | 1000 |
|  | 190 | 200 | 1500 |  |  | 190 | 200 | 1000 |
|  | 210 | 200 | 1500 |  |  | 210 | 200 | 1000 |
|  | 230 | 200 | 1500 |  |  | 230 | 200 | 1000 |
|  | 150 | 220 | 1500 |  |  | 150 | 220 | 1000 |
|  | 170 | 220 | 1500 |  |  | 170 | 220 | 1000 |
|  | 190 | 220 | 1500 |  |  | 190 | 220 | 1000 |
|  | 210 | 220 | 1500 |  |  | 210 | 220 | 1000 |
|  | 230 | 220 | 1500 |  |  | 230 | 220 | 1000 |
|  | 150 | 250 | 1500 |  |  | 150 | 250 | 1000 |
|  | 170 | 250 | 1500 |  |  | 170 | 250 | 1000 |
|  | 190 | 250 | 1500 |  |  | 190 | 250 | 1000 |
|  | 210 | 250 | 1500 |  |  | 210 | 250 | 1000 |
|  | 230 | 250 | 1500 |  |  | 230 | 250 | 1000 |

Порядок расчета центробежного насоса

1. Рассчитывается создаваемый напор:

,

где p2 и p1 – соответственно давление выхода и входа в насос, Па; ρ – плотность жидкости, текущей по насосу, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2.

2. Определение коэффициента быстроходности:

,

где n – число оборотов ротора насоса, об/мин; Q – производительность, м3/с; H – создаваемый напор, м.

3. Определение объемного КПД:

,

где a – отношение выходного и входного диаметров насоса (для первого приближения можно принять а = 0,65…0,70).

У крупных центробежных насосов величина объемного КПД при тщательном изготовлении составляет 0,96…0,98, у мелких и средних – 0,85…0,95.

4. Определение гидравлического КПД:

,

где D1п – условный диаметр живого сечения входа в рабочее колесо, называемый также приведенным диаметром входа: ; D0 – диаметр входа в колесо, м; dст – диаметр ступицы, м.

При проектировочных расчетах существует статистическая зависимость для определения приведенного диаметра, где Q – в м3/с, а n – в об/мин:

,

У насосов хорошего изготовления значения гидравлического КПД лежат в пределах 0,85…0,96. Мелкие насосы с плохой обработкой внутренних поверхностей имеют КПД в диапазоне 0,80…0,85.

5. Механический КПД крупных центробежных насосов лежит в диапазоне 0,92…0,96.

6. Определение полного КПД насоса:

η = ηо ηг ηм.

7. Определение мощности на валу:

.

8. Определение крутящего момента на валу:

.

9. Определение диаметра вала:

,

где [τ] – допустимое напряжение кручения на валу. Для инженерных расчетов стального вала можно принять [τ] = 1,2…2,0 кН/см2.

10. Определение параметров колеса по конструктивно-компоновочным соображениям.

Диаметра ступицы колеса: dст = (1,1…1,4) dв. При чем, диаметр ступицы верхней границы диапазона характерен для тихоходных насосов, нижняя граница – для быстроходных с оборотами порядка несколько десятков тысяч оборотов в минуту. В первом приближении можно принять диаметр входа в колесо примерно равный приведенному диаметру входа (D0 ≈ D1п). Для вынесения входной кромки рабочей лопатки из зоны поворота потока рекомендуется увеличить диаметр входа на лопасти на 20 мм по сравнению с диаметром входа в колесо. Рекомендуется по мере получения проектных размеров начать вычерчивание конструкции рабочего колеса. По конструктивно-компоновочным соображениям рекомендуется принимать длину ступицы lст = (1,0…1,5) dст.

11. Построение треугольника скоростей на входе. Окружная скорость потока на входе:

.

Абсолютную скорость потока на входе можно принять равной абсолютной скорости входа в рабочее колесо:

.

Тогда угол входа потока определится как:

.

Лопастной угол β1л можно определить через угол входа потока: β1:

β1л = β1 + i,

где i – угол атаки, оптимальное значение которого для лопастей, загнутых назад составляет 3º…5º.

12. Определение ширины лопасти на входе:

,

где μ1 – коэффициент заполнения сечения активным потоком, обычно составляющим значения 0,85…0,95.

13. Определение диаметра выхода.

Окружная скорость на выходе: ,

откуда диаметр выхода: .

Если ошибка в отношении диаметров составляет менее 10%, то результаты расчетов можно принять как окончательные, при превышении ошибки 10% необходимо провести второе приближение и вернуться к пункту 3.

14. Ширина лопасти на выходе можно определить из условия постоянства абсолютной скорости:

.

15. Определение количества лопаток рабочего колеса по формуле Пфлейдерера:

,

в которой угол отставания потока на выходе можно приять равным 1º…3º.

16. Вычерчивание конструктивно-компоновочной схемы центробежного насоса.

17. Построение профиля лопатки и вычерчивание вида сбоку.

Для этого необходимо от центра вращения ротора насоса О отложить диаметры D1 и D2. Далее из точки О откладывается угол β1 + β2 и находится точка В. После чего соединяя точки В и С находится точка А. Далее расстояние АС делится пополам и находится точка Е, из которой проводится перпендикуляр к отрезку АС. Из точки А следует отложить угол β2, найдя таким образом центр кривизны лопатки О'. Соединяя точки А и С из центра О' радиусом r строится профиль лопатки. Для наглядности строим профили двух соседних лопаток. Для определения расстояния между лопатками следует разделить угол 360º на количество лопаток z.

Пример. Исходные данные:

| Q, м3/ч | p2, кПа | n, об/мин. |
| --- | --- | --- |
| 180 | 200 | 1430 |

1. Создаваемый напор: м.

2. Коэффициент быстроходности:

, т.о. это нормальный насос.

3. Для первого приближения принимаем отношения диаметров входа и выхода a = 0,68, тогда:

.

4. Приведенный диаметр:

м, тогда гидравлический КПД:

.

5. Принимаем механический КПД ηм = 0,93.

6. Полный КПД насоса: η = 0,97 0,91 0,93 = 0,82.

7. Мощность на валу: кВт.

8. Крутящий момент:  Н м.

9. Диаметр вала:  см = 30 мм.

10. Диаметр ступицы: dст = 1,4 · 30 = 41 мм.

Диаметр входа на рабочие лопасти: D1 = 140 + 20 = 164 мм.

По конструктивным соображениям принимает lст = 1,4 · 42 = 59 мм.

11. Окружная скорость на входе: 12 м/с.

Абсолютная скорость на входе: 2,4 м/с.

Угол входа потока: 11º.

Угол лопасти на входе: β1л = 11º + 4º = 15º.

Угол потока на выходе принимаем равным β2 = 17º.

12. Ширина лопасти на входе:

0,046 м = 46 мм.

13. Окружная скорость на выходе:

19 м/с.

Диаметр выхода: 0,254 м.

Таким образом, отношение диаметров входа и выхода составляет:

a = 0,164/0,254 = 0,645,

и расхождение с первым приближением:  6%. Расхождение составляет не более 10%, но для оценки изменения величин произведем второе приближение.

Результаты второго приближения:

ηо = 0,97; D1п = 0,14 м; ηг = 0,91; η = 0,82; N = 11,6 кВт;

M = 80,4 Н м; dв = 29,6 мм; dст = 41,4 мм; D1 = 164 мм;

u1 = 12,2 м/с; с1 = 2,4 м/с; β1 = 11º; β1л = 15º; b1 = 46 мм;

u2 = 19 м/с; D2 = 254 мм; a = 0,645.

14. Ширина лопасти на выходе: b2 = 46 · 0,645 = 30 мм.

15. Количество лопаток:  8,4, следовательно колесо имеет 8 лопаток.

| Задача 2. Для варианта, рассмотренного в задаче 1, определить допустимую геометрическую высоту расположения насоса над уровнем всасываемой воды из условия бескавитационной работы. Диаметр всасывающего патрубка dвс = 500 мм, абсолютное давление на поверхности воды pд = 100 кПа, температура воды Tвод = 293 К, суммарные потери напора во всасывающей трубе hвс = 0,25. |  |
| --- | --- |

1. По таблицам насыщенного водяного пара находим давление насыщения при Tвод = 293 К: pнас = 2,34 кПа.

2. Кавитационный запас: =  = 9,9 м.

3. Критическая высота всасывания:

, где n – в об/мин, Q – в м3/с, С – кавитационный коэффициент быстроходности (коэффициент С.С. Руднева), для начальной стадии кавитации C = 900…1500.

= 8,0 м.

4. Допустимая высота всасывания:

Hвс.доп = Hвс.кр – 0,25 (Hкав – Hвс.кр) = 8,0 – 0,25 (9,9 – 8,0) = 7,5 м.

5. Скорость во всасывающем патрубке:  =  = 0,255 м/с.

6. Допустимая геометрическая высота всасывания:

= 7,5 – 0,25 –  –  = 7,1 м.

Задача 3. Определить основные размеры двухпоршневого насоса двухстороннего действия с подачей Q, найти напор и мощность при работе насоса на сеть, характеристика которой выражена уравнением H = Hст + a Q2. Насос приводится в движение через клиноременную и зубчатую передачу от электродвигателя с частотой вращения n.

| Вариант | Q, м3/ч | Hст, м | a, ч2/м5 | n, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,00 | 50 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,25 | 50 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,50 | 50 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,75 | 50 | 6,0 | 1500 |
|  | 2,00 | 50 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,00 | 50 | 7,0 | 1500 |
|  | 1,25 | 50 | 7,0 | 1500 |
|  | 1,50 | 50 | 7,0 | 1500 |
|  | 1,75 | 50 | 7,0 | 1500 |
|  | 2,00 | 50 | 7,0 | 1500 |
|  | 1,00 | 40 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,25 | 40 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,50 | 40 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,75 | 40 | 6,0 | 1500 |
|  | 2,00 | 40 | 6,0 | 1500 |
|  | 1,00 | 40 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,25 | 40 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,50 | 40 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,75 | 40 | 7,0 | 1000 |
|  | 2,00 | 40 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,00 | 30 | 6,0 | 1000 |
|  | 1,25 | 30 | 6,0 | 1000 |
|  | 1,50 | 30 | 6,0 | 1000 |
|  | 1,75 | 30 | 6,0 | 1000 |
|  | 2,00 | 30 | 6,0 | 1000 |
|  | 1,00 | 30 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,25 | 30 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,50 | 30 | 7,0 | 1000 |
|  | 1,75 | 30 | 7,0 | 1000 |
|  | 2,00 | 30 | 7,0 | 1000 |

Порядок расчета поршневого насоса.

1. Определение подачи Q' на один цилиндр: Q' = Q / z, где z – число поршней.

2. Выбор проектных параметров насоса.

Отношение хода поршня к диаметру поршня S/D. Обычно чем больше число двойных ходов, тем меньше S/D. Для насосов, выпускаемых в СССР и России S/D принимается равным 0,8…2,0. По условиям прочности штока диаметр штока d можно принять от диаметра поршня как: D2/d2 = 10. Средняя скорость поршня vп из условия равномерности подачи может быть принята равной 0,6 м/с.

3. Определение значения диаметра поршня из уравнения подачи:

,

где n – частота вращения вала насоса; η0 – объемный КПД.

Необходимая частота вращения вала насоса , а объемный КПД обычно составляет 0,70…0,97.

4. Определение передаточного отношение редуктора: i = nдв / n.

5. Определение напора из условия устойчивой работы в сети (по характеристике сети).

6. Определение мощности насоса:

,

где ρ – плотность текущей в насосе жидкости; η – полный КПД насоса; ηп – КПД привода (ηп = 0,92…0,95).

Полный КПД насоса определяется как: η = ηг ηо ηм, где гидравлический КПД обычно составляет ηг = 0,80…0,94; объемный КПД ηо = 0,70…0,97; механический КПД ηм = 0,90…0,95. Отсюда η = 0,65…0,85.

7. Вычерчивание конструктивно-компоновочной схемы двухпоршневого насоса.

Пример. Исходные данные:

| Q, м3/ч | Hст, м | a, ч2/м5 | n, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 40 | 6,4 | 960 |

1. Подача на один цилиндр: Q' = 1,25 / 2 = 0,625.

2. Выбор проектных параметров насоса. S/D = 1, как для относительно быстроходного насоса. D2/d2 = 10, vп = 0,6 м/с.

3. Необходимая частота вращения вала насоса: n = 18 / D. Объемный КПД принимаем равным 0,92. В этом случае уравнение подачи запишется:

.

Отсюда м; S = 0,159 м; n = 18/0,159 = 113 об/мин;  м.

4. Передаточное отношение редуктора: i = 960/113 = 8,5.

5. Определение напора насоса: H = 40 + 6,4 · 1,252 = 50 м.

6. Принимая η = 0,82, а ηп = 0,94, получаем:

Вт.

# Список рекомендуемой литературы

1. Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы: Уч. для вузов. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы и компрессоры: Уч. для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.

3. Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы. – Киев: Изд-во «Технiка», 1976. – 368 с.

Подписано в печать сентябрь 2007 г. Формат 60×84/16. Печать офсетная.

Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 0,698. Уч.-изд. л. 0,234. Заказ № ___