| УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Контрольная работа по дисциплине "Электротехника" Вариант 12 |

| Фамилия, инициалы: |  |
| --- | --- |
| Логин: |  |

# Введите следующую информацию:

# Задание:

Дана симметричная трехфазная электрическая цепь (рис. 1), параметры  элементов которой приведены в табл. 1. Частота трехфазного источника 
f = 50 Гц. Задание является индивидуальным в соответствии с вариантом, который определяется порядковым номером студента в учебном журнале.

Требуется:

1) найти действующие комплексные токи и напряжения всех элементов цепи любым известным методом;

2) построить векторные диаграммы напряжений и токов;

3) составить баланс мощности в цепи.

# Рисунок 1. Трехфазные симметричные цепи

# Таблица 1. Численные значения параметров

| Uл, B | Rл, Ом | Lл, мГн | L1, мГн | L2, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3 | 9.55 | 95.5 | 95.5 | 106 | 106 | 30 | 30 | 30 |

Обозначения: Uл – действующее значение линейного напряжения; 
Rл, Lл – активное (резистивное) сопротивление и индуктивность линейного провода; L1, L2, C1, C2 – индуктивности и емкости нагрузок;  R1, R2, R3 – активные сопротивления нагрузок. При отсутствии в схеме элемента, параметр которого приведен в табл. 1, этот параметр не учитывается при расчете режима.

Решение:

# Text boxes

A

Rл

R1

R2

C2