Семестровое задание  №2 по ТОЭ для Энергетического факультета

(Каждая задача сдаётся на проверку отдельно в указанные в задаче сроки)

Таблица параметров элементов цепи

### Задача 2. Расчёт электрической цепи при несинусоидальном приложенном
                 напряжении (срок сдачи 8-я неделя)

К линейной электрической цепи приложено периодически изменяющееся напряжение прямоугольной формы, график изменения которого показан на  рисунке к задаче 2. На рисунке приведены также варианты схем электрической цепи. Амплитуда и частота приложенного напряжения, также как и параметры элементов цепи заданы в таблице вариантов.

Для заданного варианта схемы электрической требуется:

- Разложить приложенное напряжение в ряд Фурье и построить график этого напряжения как сумму трёх первых по номеру гармонических составляющих. Убедиться, что в результате построения получается кривая, близкая к заданной.

- Рассчитать мгновенное и действующее значения тока и напряжения на всех элементах схемы, учитывая те гармоники, амплитуда входного тока которых составляет не менее 10% от тока основной гармоники.

- Для каждой гармоники построить векторные диаграммы токов.

- Определить коэффициенты искажения рассчитанных токов и напряжений.

- Проверить баланс активных мощностей, определить коэффициент мощности всей цепи.

- Построить график изменения входного тока, как сумму рассчитанных гармоник.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первому знаку выбирается строка параметров цепи из таблицы вариантов, а по второму знаку выбирается вариант схемы цепи.

Таблица параметров элементов цепи

| № | U, В | f, Гц | R, Ом | Rк, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 24 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 |

Во всех вариантах R1=0,1R.

Рисунок  к задаче 2