Техническое задание на выполнение КР ЭТ (заочники) 2018

В состав машины входят (рис. 1а):

1. Главный механизм, представляющий собой трехзвенный рычажный механизм ОА1В1, производящий технологическую операцию штамповки. FТ – технологическая сила, действующая на пуансон 5 в процессе операции. В таблице даны максимальные значения силы FТ max.

2. Асинхронный электродвигатель переменного тока.

3. Зубчатый механизм, передающий вращение вала двигателя на вал кривошипа 1. На рис. 1а изображен рядный механизм.

Размеры звеньев главного механизма (рис. 1б) подбираются по следующим критериям:

1. Обеспечить ход рабочего ползуна 5 “SП” в соответствии с вариантом задания по таблице 1, соблюдая при этом указанное в таблице отношение длин А1В1/А1О. Допустимая погрешность (Sп = 7 %.

2. При проворачивании механизма шарнир В1 должен оставаться левее оси ползуна. Расстояние от оси Yo до оси ползуна выбирается конструктивно.

Ориентировочный диапазон значений длины кривошипа 1: l1 = (0,3 . . . 0,4) SП.

Длина пуансона: lp = (1,2 … 1,5) SП.

В таблице 1 даны значения частоты вращения кривошипа n1, его угловая скорость вычисляется, как:

(1 = ( n1 / 30.

Цикл работы механизма начинается от крайнего верхнего положения ползуна 3. Рабочий участок “Sp”, на котором действует технологическая сила Fт располагается на прямом ходе ползуна, когда он движется сверху вниз. Величина рабочего хода ползуна “Sp” составляет часть его полного хода “SП”: Sp = 0,5 SП.

Массы звеньев принимаются приближенно, числено равными:

m1 ( 200 l1 ;     m2 ( 80 l2 ,    m3 ( 120 lp ,

где: li - длина звена.

Моменты инерции звеньев. Кривошип: J1 ( 2,5 m1 l12 (/30;

шатун: J2 ( m2 l22 (/30.

## Таблица 1 (ЭТ-601-З)

| В А р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,14 | 2,8 | 110 | 13,5 | 11 | 0,15 | 3,7 | 125 | 13,0 | 21 | 0,14 | 2,8 | 100 | 12,0 |
| 2 | 0,16 | 2,9 | 105 | 13,0 | 12 | 0,17 | 3,6 | 120 | 13,5 | 22 | 0,16 | 2,9 | 95 | 13,0 |
| 3 | 0,18 | 3,0 | 100 | 12,5 | 13 | 0,19 | 3,5 | 110 | 12,5 | 23 | 0,18 | 3,0 | 90 | 12,5 |
| 4 | 0,20 | 3,1 | 95 | 12,0 | 14 | 0,21 | 3,4 | 105 | 12,0 | 24 | 0,20 | 3,1 | 85 | 12,0 |
| 5 | 0,22 | 3,2 | 90 | 12,5 | 15 | 0,23 | 3,3 | 100 | 12,5 | 25 | 0,22 | 3,2 | 80 | 12,5 |
| 6 | 0,24 | 3,3 | 85 | 13,0 | 16 | 0,25 | 3,2 | 95 | 13,0 | 26 | 0,24 | 3,3 | 75 | 13,0 |
| 7 | 0,26 | 3,4 | 80 | 13,5 | 17 | 0,27 | 3,1 | 90 | 13,5 | 27 | 0,26 | 3,4 | 70 | 13,5 |
| 8 | 0,28 | 3,5 | 75 | 13,0 | 18 | 0,29 | 3,0 | 85 | 13,0 | 28 | 0,28 | 3,5 | 65 | 13,0 |
| 9 | 0,30 | 3,6 | 70 | 12,5 | 19 | 0,31 | 2,9 | 80 | 12,5 | 29 | 0,30 | 3,6 | 60 | 12,5 |
| 10 | 0,32 | 3,7 | 65 | 12,0 | 20 | 0,33 | 2,8 | 75 | 12,0 | 30 | 0,32 | 3,7 | 55 | 12,0 |

## Таблица 1  (ЭТ-602-З)

| В А р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 3,7 | 100 | 12,0 | 11 | 0,14 | 2,8 | 125 | 13,0 | 51 | 0,14 | 3,7 | 100 | 12,0 |
| 2 | 0,17 | 3,6 | 95 | 13,0 | 42 | 0,16 | 2,9 | 120 | 13,5 | 52 | 0,16 | 3,6 | 95 | 13,0 |
| 3 | 0,19 | 3,5 | 90 | 12,5 | 43 | 0,18 | 3,0 | 110 | 12,5 | 53 | 0,18 | 3,5 | 90 | 12,5 |
| 4 | 0,21 | 3,4 | 85 | 12,0 | 44 | 0,20 | 3,1 | 105 | 12,0 | 54 | 0,20 | 3,4 | 85 | 12,0 |
| 5 | 0,23 | 3,3 | 80 | 12,5 | 45 | 0,22 | 3,2 | 100 | 12,5 | 55 | 0,22 | 3,3 | 80 | 12,5 |
| 6 | 0,25 | 3,2 | 75 | 13,0 | 46 | 0,24 | 3,3 | 95 | 13,0 | 56 | 0,24 | 3,2 | 75 | 13,0 |
| 7 | 0,27 | 3,1 | 70 | 13,5 | 47 | 0,26 | 3,4 | 90 | 13,5 | 57 | 0,26 | 3,1 | 70 | 13,5 |
| 8 | 0,29 | 3,0 | 65 | 13,0 | 48 | 0,28 | 3,5 | 85 | 13,0 | 58 | 0,28 | 3,0 | 65 | 13,0 |
| 9 | 0,31 | 2,9 | 60 | 12,5 | 49 | 0,30 | 3,6 | 80 | 12,5 | 59 | 0,30 | 2,9 | 60 | 12,5 |
| 10 | 0,33 | 2,8 | 55 | 12,0 | 50 | 0,32 | 3,7 | 75 | 12,0 | 60 | 0,32 | 2,8 | 55 | 12,0 |

## Таблица 1 (ЭТ-603-З)

| В А р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН | В а р | Ход Sп, м | А1В1 / А1О | n1 об/мин | Fт кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,14 | 2,8 | 110 | 15,5 | 11 | 0,15 | 2,8 | 125 | 13,0 | 81 | 0,14 | 2,8 | 125 | 15,5 |
| 2 | 0,16 | 2,9 | 105 | 15,0 | 72 | 0,17 | 2,9 | 120 | 13,5 | 82 | 0,16 | 2,9 | 120 | 15,0 |
| 3 | 0,18 | 3,0 | 100 | 12,5 | 73 | 0,19 | 3,0 | 110 | 12,5 | 83 | 0,18 | 3,0 | 110 | 12,5 |
| 4 | 0,20 | 3,1 | 95 | 12,0 | 74 | 0,21 | 3,1 | 105 | 12,0 | 84 | 0,20 | 3,1 | 105 | 12,0 |
| 5 | 0,22 | 3,2 | 90 | 12,5 | 75 | 0,23 | 3,2 | 100 | 12,5 | 85 | 0,22 | 3,2 | 100 | 12,5 |
| 6 | 0,24 | 3,3 | 85 | 13,0 | 76 | 0,25 | 3,3 | 95 | 13,0 | 86 | 0,24 | 3,3 | 95 | 13,0 |
| 7 | 0,26 | 3,4 | 80 | 13,5 | 77 | 0,27 | 3,4 | 90 | 13,5 | 87 | 0,26 | 3,4 | 90 | 13,5 |
| 8 | 0,28 | 3,5 | 75 | 13,0 | 78 | 0,29 | 3,5 | 85 | 13,0 | 88 | 0,28 | 3,5 | 85 | 13,0 |
| 9 | 0,30 | 3,6 | 70 | 12,5 | 79 | 0,31 | 3,6 | 80 | 12,5 | 89 | 0,30 | 3,6 | 80 | 12,5 |
| 10 | 0,32 | 3,7 | 65 | 12,0 | 80 | 0,33 | 3,7 | 75 | 12,0 | 90 | 0,32 | 3,7 | 75 | 12,0 |

Содержание курсовой работы

Введение

Черным текстом обозначены разделы, выполняемые в программе Mechanic, красным – то что делается вручную.

1. Структурный анализ главного механизма

#### На листе формата А4 вручную нарисовать структурную схему главного механизма, обозначить звенья назвать их, провести расчет числа степеней свободы механизма, провести структурное деление механизма, отдельно нарисовать первичный механизм и структурные группы, определить их ЧСС.

2. Структурный синтез главного механизма

#### Собрать механизм в программе Mechanic. Сохранить экранные формы с размерами механизма. Выставить начало цикла, а сам механизм установить в одном положении механизма (называемом в дальнейшем “расчетным”), характеризующемся углом  поворота кривошипа (1 =  60 град от начала цикла.

3. Кинематический анализ главного механизма

3.1. Постановка задачи

Описывается постановка задачи кинематического анализа применительно к исследуемому механизму.            Рисунок планов механизма для 6 положений (из программы Mechanic).

#### 3.2. Кинематический анализ в одном положении механизма

Производится вручную в расчетном положении.

3.2.1. Метод планов скоростей и ускорений.

Расчётную схему и планы выполнить вручную на отдельном листе бумаги формата А4.

Вычертить кинематическую схему механизма в расчетном положении. Построить планы скоростей и ускорений для контура OA1B1, определить скорость и ускорение точки B1.

3.3. Кинематические диаграммы

Графики и таблицы изменения кинематических параметров движения звеньев за полный оборот кривошипа (из программы Mechanic): Перемещение, скорость и ускорение ползуна 5.

4. Инерционные параметры главного механизма

4.1. Массы и моменты инерции звеньев

Расчет моментов инерции звеньев по приведенным выше формулам. Таблица инерционных параметров звеньев.

4.2. Приведение масс и моментов инерции

##### Описание принципа приведения масс и моментов инерции к главному валу. Вычисление значения приведенного момента инерции механизма в расчетном положении. График изменения приведенного момента инерции главного механизма за цикл (из программы Mechanic).

#### 5. Внешняя нагрузка

###### Описание внешней нагрузки, действующей на пуансон. Описание принципа приведения сил и моментов к главному валу. Вычисление значения приведенного к главному валу момента от технологической силы в расчетном положении. График приведенного момента сил сопротивления (из программы Mechanic). Определение минимально требуемой мощности, двигателя.

6. Проектирование привода

Описание постановки задач, решаемых в разделе.

#### 6.1. Выбор двигателя

###### Описание критериев, по которым выбирается двигатель. Его параметры и механическая характеристика.

#### 6.2. Проектирование зубчатого механизма

Тип зубчатого механизма – двухступенчатый.

Определение требуемого передаточного отношения и максимальной расчетной нагрузки. Таблица исходных данных для проектирования зубчатого механизма.

Автоматизированный проектировочный расчет зубчатого механизма, его результаты (из программы Mechanic).

#### 6.3. Схема эвольвентного зубчатого зацепления

Для любого зубчатого колеса ступенчатого зубчатого механизма с соответствующими числами зубьев и модулем выполнить следующее построение.

На отдельном листе формата А4 нарисовать зубчатый профиль в масштабе (три зуба) с указанием основных геометрических параметров.

Литература