Министерство образования и науки Российской Федерации

Чайковский филиал

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский  политехнический университет»

# (ЧФ ПНИПУ)

# Кафедра АИИТ

# Лабораторная работа № 1.

# «Опытная проверка законов Кирхгофа для расчета

# цепей постоянного тока».

по дисциплине: Теоретические основы электротехники.

Выполнил: студент группы ЭС-

Проверил:

201_ год.

# Лабораторная работа

# «Опытная проверка законов Кирхгофа

# для расчета  цепей постоянного тока».

Цель работы: экспериментально проверить выполнение законов Кирхгофа, усвоить метод расчета цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа, а также метод контурных токов.

# 1. Подготовка к работе.

# Повторить: законы Кирхгофа, метод расчета цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа, метод контурных токов (В.А.Прянишников "ТОЭ.Курс лекций" стр.29-30; Л.А.Бессонов " ТОЭ" стр.11-13 и 16-20; К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л.Чечурин Теоретические основы электротехники, том 1, стр.157-160, 242).

# 2. Описание лабораторной установки:

1) лабораторный стенд,

б) набор необходимых элементов,

в) приборы для измерения напряжений и токов.

R1           А                   R5              В           R2

R3

R4

Е1                                                        R6                                                  E2

С                                        Д

# Рис.1

# 3. Порядок выполнения экспериментальной части лабораторной работы.

3.1. Собрать электрическую цепь (Рис.1), содержащую источники

Е1=15(В), Е2=10(В), сопротивления R1=100(Ом), R2=1000(Ом),.R3=470(Ом), R4=330(Ом), R5=220 Ом, R6=150 Ом.

3.2. Произвести замеры токов в ветвях I1 – I6 (номер тока соответствует номеру резистора), а также определить направления указанных токов. Амперметр подключать вместо перемычки в соответствующую ветвь (последовательно). Результаты измерений занести в таблицу 1

3.3. Произвести замеры напряжений UАВ, UВД, UДС, UАС. Вольтметр подключать параллельно участку, на котором производится замер напряжения. Результаты измерений занести в таблицу 1

# Таблица 1.

| I1, мА | I2, мА | I3, мА | I4, мА | I5, мА | I6, мА | UАВ, В | UВД, В | UДС, | UАС, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.9 | 0.247 | 13.76 | 13.67 | 13.82 | 13.86 | 2.08 | 9.88 | 1.38 | 13.79 |

# 4. Обработка результатов измерений.

4.1. Для узлов А и В составить уравнения по I закону Кирхгофа, подставить значения токов, полученных в результате измерений, проверить тождество.

Пример             I5+I6+I7 = I8+I9

оформления:    3,5+5+4,2 = 4,3+8,2

12,7 ≈ 12,5

4.2. Для любых двух независимых контуров составить уравнения по II закону Кирхгофа, подставить в него измеренные и вычисленные значения и проверить выполнение равенств.

Пример           I6R6+I7R7-I9R9 = E3-E4

оформления:  5*10-3*900+4,2*10-3*600-8,2*10-3*50 = 10-3

6,61 ≈ 7,0

4.3. Используя рассчитанные значения Ri и заданные ЭДС, рассчитать токи во всех ветвях цепи методом контурных токов. Результаты расчетов сравнить с результатами измерений.

4.4.  Сделать вывод по работе.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Чайковский филиал

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский  политехнический университет»

(ЧФ ПНИПУ)

# Кафедра АИИТ

# Лабораторная работа № 3.

# «Исследование резонанса напряжений».

по дисциплине: Теоретические основы электротехники.

Выполнил: студент группы ЭС-

Проверил:

20___ год.

# Лабораторная работа

# «Исследование резонансных явлений в последовательной цепи RLC».

Цель работы: исследовать реакцию колебательного контура из последовательно соединенных элементов RLC на изменение частоты приложенного напряжения, неизменного по величине; получить навыки экспериментального исследования резонансных и частотных характеристик.

# 1. Подготовка к работе.

# Повторить: условия возникновения резонанса напряжений; понятия резонансной частоты, добротности, полосы пропускания; амплитудно-частотные характеристики, фазо-частотные характеристики; построение векторных диаграмм. (В.А.Прянишников «ТОЭ. Курс лекций» стр.149-163; Л.А.Бессонов «ТОЭ» стр.137-140; В.П.Попов «Основы теории цепей» стр. 158-174, К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л.Чечурин Теоретические основы электротехники, том 1, стр.302-318).

# 2. Построить для схемы, предложенной в настоящей лабораторной работе, векторную диаграмму токов и напряжений для случая, когда в цепи наблюдается резонанс напряжений.

# 2. Описание лабораторной установки.

При проведении лабораторной работы используют:

а) лабораторный макет,

б) генератор синусоидального напряжения,

в) приборы для измерения напряжений, токов, сопротивлений.

# 3. Порядок выполнения экспериментальной части лабораторной работы.

3.1. Собрать схему  (Рис.1),  где L=10 мГн; R=220 Ом; C=1 мкФ:

I                                                 URк                       UL

R                     RK                  XL

UR                                       UK

UBX                                                                                                   XC               UC

Рис. 1.

3.2. Измерить  активное  сопротивление  катушки:  RК =             (Ом).

3.3. Установить на звуковом генераторе входное синусоидальное напряжение  UВХ = 5В.

3.4. Замерить напряжения на элементах и ток в цепи при изменении частоты от 0,1 до 2,2 кГц, с «шагом» 0,2 кГц. Полученные значения записать в Таблицу 1.

Таблица 1

| f, кГц | Измерить | Вычислить |
| --- | --- | --- |
|  | UR,В | UK,В | UC,В | I,мА | UL,В | XL,Ом | XC,Ом | Z,Ом | φ,гр |
| 0,4 | 2.73 | 0.39 | 4.36 | 12.3 |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 4.05 | 0.6 | 3.40 | 18.8 |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 4.37 | 1.1 | 2.92 | 18.9 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 4.53 | 1.6 | 2.46 | 19.3 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 4.61 | 2.03 | 2.52 | 19.3 |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 4.63 | 2.01 | 1.64 | 18.9 |  |  |  |  |  |
| 1,8 | 4.46 | 2.03 | 1.58 | 17.8 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 4.31 | 2.05 | 1.01 | 18.2 |  |  |  |  |  |
| f0=1,42 | 4.7 | 2.06 | 2.15 | 19.7 |  |  |  |  |  |

3.5. По измеренным данным определить частоту, при которой наблюдается наибольший ток. Постепенно уменьшая шаг изменения частоты генератора в области этой частоты, определить значение резонансной частоты f0. Если ее значение определено верно, то даже при незначительном изменении частоты питающего напряжения в меньшую или большую строну, входной ток цепи уменьшится. При резонансной частоте определить все необходимые параметры и занести их в таблицу 1.

# 4. Обработка результатов измерений.

4.1. Используя данные измерений рассчитать параметры элементов схемы в соответствии с таблицей.

_________                                                           ________________

UL= √ UK2-(RkI)2 ;   φ=arctg[(XL-XC)/(R+RK)];  Z = √ (R+RK)2+(XL-XC)2 ;  XL=UL/I;  XC=UC/I.

4.2. На миллиметровой бумаге на первых координатных осях построить резонансные кривые UL(f); UC(f); I(f) и проанализировать их. По графику I(f) определить полосу частот пропускания.

4.3. Построить на вторых координатных осях частотные характеристики (R+Rк)(f), XL(f), XC(f), Z(f) и проанализировать их.

4.4. На третьих координатных осях построить зависимость φ(f) и проанализировать ее.

4.5. Определить добротность контура:

Q = ULрез/U = UCрез/U.

# 4.6. Сделать вывод по работе.