СХЕМА 6

ДВИГАТЕЛИ                                                                                                                                                                 Таблица 6.1

| Ва–риант | М1 | М2 | М3 | М4, М5 | М6, М7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | % | kп | Pном, кВт | cos | % | kп | Pном, кВт | cos | % | kп | Pном, кВт | cos | % | kп | Pном, кВт | cos | % | kп |
| 1 | 11 | 0.88 | 90 | 7.5 | 15 | 0.88 | 86 | 6.0 | 11 | 0.86 | 86 | 6.0 | 1.0 | 0.87 | 77.5 | 5.5 | 3.0 | 0.7 | 68 | 3.3 |
| 2 | 15 | 0.88 | 91 | 7.0 | 11 | 0.88 | 87 | 7.0 | 15 | 0.87 | 87.5 | 6.0 | 5.5 | 0.91 | 87.5 | 7.5 | 1.1 | 0.68 | 70 | 3.5 |
| 3 | 75 | 0.88 | 88 | 7.5 | 37 | 0.9 | 91 | 7.0 | 7.5 | 0.81 | 81 | 6.5 | 1.5 | 0.85 | 81 | 6.5 | 7 | 0.7 | 73 | 4.2 |
| 4 | 22 | 0.91 | 88.5 | 7.5 | 21 | 0.9 | 90 | 6.5 | 55 | 0.89 | 91.5 | 6.5 | 4 | 0.89 | 86.5 | 7.5 | 2.2 | 0.68 | 64 | 3.1 |
| 5 | 13.5 | 0.9 | 87 | 6.0 | 7.5 | 0.86 | 87.5 | 7.5 | 18.5 | 0.87 | 88 | 5.0 | 2.2 | 0.87 | 83 | 6.5 | 4.5 | 0.75 | 71.5 | 5.0 |
| 6 | 9 | 0.9 | 78 | 7.0 | 22 | 0.89 | 90 | 6.5 | 45 | 0.89 | 91.5 | 6.5 | 3 | 0.88 | 84.5 | 6.5 | 2.2 | 0.71 | 76.5 | 5.0 |
| 7 | 37 | 0.89 | 90 | 7.5 | 7.5 | 0.82 | 85 | 7.0 | 22 | 0.9 | 90 | 6.5 | 1.4 | 0.66 | 61.5 | 2.9 | 3 | 0.74 | 79 | 5.0 |
| 8 | 15 | 0.91 | 86 | 7.0 | 14 | 0.88 | 88.5 | 7.0 | 30 | 0.9 | 90.5 | 6.5 | 4.5 | 0.75 | 71.5 | 5.6 | 1.5 | 0.65 | 74 | 4.0 |
| 9 | 9 | 0.87 | 80 | 6.0 | 40 | 0.9 | 91 | 6.0 | 5.5 | 0.8 | 85 | 6.5 | 2.2 | 0.69 | 67 | 3.0 | 4 | 0.7 | 83 | 5.5 |
| 10 | 30 | 0.9 | 90.5 | 7.5 | 18.5 | 0.92 | 88.5 | 7.0 | 37.5 | 0.89 | 91 | 6.5 | 5 | 0.74 | 74 | 3.8 | 0.75 | 0.62 | 68 | 3.5 |

СХЕМА 6

Силовые линии

Таблица 6.2

| Вариант | Кабели Л5 | Кабели Л6 | Кабели Л7 | Кабели Л15, Л16 | Кабели Л17, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение мм2 | Длина м | Нулевой провод | Сечение мм2 | Длина м | Нулевой провод | Сечение мм2 | Длина м | Нулевой провод | Сечение мм2 | Длина м | Нулевой провод | Сечение мм2 | Длина м | Нулевой провод |
| 1 | 310 | 40 | Оболочка | 316 | 40 | Оболочка | 310 | 80 | Оболочка | 44 | 80 | Оболочка | 36 | 40 | Оболочка |
| 2 | 316 | 50 | Ст. полоса | 310 | 40 | Ст.полоса | 316 | 60 | Ст.полоса | 36+14 | 40 |  | 34 | 50 | Оболочка |
| 3 | 36 | 20 | Ст. полоса | 36 | 80 | Ст. полоса | 36 | 80 | Ст. полоса | 34+12.5 | 20 |  | 310+16 | 40 |  |
| 4 | 316 | 90 | Оболочка | 316 | 60 | Оболочка | 325 | 100 | Оболочка | 36 | 40 | Оболочка | 36+14 | 40 |  |
| 5 | 310 | 60 | Оболочка | 36 | 25 | Оболочка | 316 | 50 | Оболочка | 34 | 50 | Ст. полоса | 310+16 | 20 |  |
| 6 | 36 | 25 | Ст. полоса | 316 | 50 | Ст. полоса | 316 | 25 | Ст. полоса | 36 | 20 | Оболочка | 36 | 40 | Ст. полоса |
| 7 | 316 | 30 | Оболочка | 36 | 30 | Оболочка | 310 | 40 | Оболочка | 35+14 | 20 |  | 36 | 50 | Оболочка |
| 8 | 310 | 100 | Оболочка | 310 | 50 | Оболочка | 316 | 20 | Оболочка | 36+14 | 50 |  | 34+12.5 | 40 |  |
| 9 | 310 | 80 | Ст. полоса | 325 | 100 | Ст. полоса | 36 | 10 | Ст. полоса | 310 | 40 | Оболочка | 36+14 | 30 |  |
| 10 | 316 | 75 | Ст. полоса | 310 | 70 | Ст. полоса | 325 | 90 | Ст. полоса | 36 | 60 | Ст. полоса | 425 | 20 |  |

СХЕМА 6

Линии освещения.                                                                                        Таблица 6.3

| Вариант | Л8 …Л11 | Л12, Л14 | Л13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка, кВА | Тип проводника | Сечение, мм2 | Длина, м | Нагрузка, кВА | Тип проводника | Сечение, мм2 | Длина, м | Нагрузка, кВА | Тип проводника | Сечение, мм2 | Длина, м |
| 1 | 2.1 | провод | 2(14) | 40 | 6,1 | кабель | 36+14 | 20 | 1,5 | кабель | 24 | 50 |
| 2 | 1,8 | кабель | 22,5 | 60 | 3,8 | кабель | 36+14 | 40 | 1,8 | провод | 2(16) | 60 |
| 3 | 1,5 | провод | 24 | 30 | 10 | кабель | 310+16 | 100 | 2,1 | кабель | 26 | 40 |
| 4 | 2,4 | провод | 2(16) | 80 | 5 | кабель | 4(110) | 25 | 1,3 | провод | 24 | 30 |
| 5 | 3,2 | провод | 2(18) | 80 | 8 | провод | 316+110 | 24 | 4,0 | кабель | 210 | 100 |
| 6 | 1,8 | кабель | 24 | 50 | 9 | кабель | 36+14 | 50 | 2,6 | провод | 2(110) | 50 |
| 7 | 3,0 | кабель | 26 | 30 | 6,5 | кабель | 310+16 | 15 | 1,4 | провод | 22,5 | 20 |
| 8 | 2,5 | провод | 26 | 120 | 5,5 | кабель | 36+14 | 42 | 2,2 | кабель | 26 | 50 |
| 9 | 1,9 | кабель | 24 | 90 | 12 | кабель | 316+110 | 38 | 1,6 | кабель | 24 | 17 |
| 10 | 2,6 | провод | 2(14) | 100 | 7,5 | кабель | 310+16 | 51 | 1,7 | провод | 2(16) | 35 |

СХЕМА 6

Кабельные питающие линии                                                                            Таблица 6.4

| Вариант | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Трансформаторы Т1 и Т2 10/0,4 кВ | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм2 | Длина м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Sтр,ном, кВА | Схема соед. обмоток | uк, % | x0.т, мОм | r0,т, мОм | x1c |
| 1 | 325+116 | 40 | 310+16 | 10 | 310+16 | 40 | 316+110 | 35 | 160 | 0 | 4.5 | 367.0 | 150.8 | 0.1xт |
| 2 | 316+110 | 20 | 310+16 | 100 | 310+16 | 50 | 316+110 | 77 | 160 | 0 | 4.5 | 43 | 19.3 | 0.1xт |
| 3 | 335+116 | 30 | 310+16 | 85 | 310+16 | 60 | 325+116 | 24 | 250 | 0 | 4.5 | 234.9 | 96.5 | 0.12xт |
| 4 | 350+125 | 40 | 310+16 | 40 | 310+16 | 100 | 310+16 | 83 | 400 | 0 | 4.5 | 148.7 | 55.6 | 0.15xт |
| 5 | 316+110 | 80 | 316+110 | 65 | 310+16 | 130 | 316+110 | 51 | 250 | 0 | 4.5 | 27 | 10.7 | 0.2xт |
| 6 | 335+116 | 90 | 310+16 | 90 | 310+16 | 80 | 310+16 | 97 | 400 | 0 | 4.5 | 17 | 5.9 | 0.15xт |
| 7 | 325+116 | 50 | 310+16 | 50 | 310+16 | 50 | 310+16 | 38 | 630 | 0 | 5.5 | 96.2 | 30.3 | 0.21xт |
| 8 | 316+110 | 50 | 310+16 | 30 | 310+16 | 75 | 316+110 | 45 | 1000 | 0 | 5.5 | 60.6 | 19.1 | 0.2xт |
| 9 | 316+110 | 70 | 310+16 | 80 | 310+16 | 90 | 325+116 | 63 | 1000 | 0 | 8 | 12.65 | 1.9 | 0.12xт |
| 10 | 325+116 | 60 | 310+16 | 120 | 310+16 | 30 | 325+116 | 120 | 630 | 0 | 5.5 | 13.5 | 3.4 | 0.1xт |

СХЕМА 5

Двигатели                                                                                             Таблица 5.1

| Вариант | М1 | М2 | М3,М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск с | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск, с | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск, с | Pном, КВт | cos | % | kпуск | tпуск, с |
| 1 | 37.5 | 0.88 | 87.5 | 6.0 | 5 | 15 | 0.9 | 89 | 6.5 | 2 | 2.0 | 0.89 | 90.5 | 7.5 | 3 | 11 | 0.85 | 87 | 6.0 | 7 |
| 2 | 55 | 0.8 | 83 | 7.5 | 4 | 40 | 0.87 | 90 | 5.5 | 3 | 3.5 | 0.91 | 89 | 7.5 | 2 | 5.0 | 0.82 | 83 | 6.5 | 5 |
| 3 | 34 | 0.91 | 90.5 | 5.5 | 2 | 52 | 0.9 | 92 | 6 | 10 | 1.7 | 0.92 | 94 | 7.0 | 5 | 4.0 | 0.78 | 77.5 | 7.0 | 3 |
| 4 | 40 | 0.75 | 85 | 4.8 | 3 | 37.5 | 0.87 | 87.5 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0.9 | 85 | 6.5 | 2 | 3.2 | 0.7 | 76 | 4.8 | 5 |
| 5 | 25 | 0.78 | 82 | 5.5 | 6 | 40 | 0.92 | 90.1 | 5 | 6 | 4.0 | 0.85 | 89 | 6.0 | 5 | 1.5 | 0.8 | 82 | 6.5 | 10 |
| 6 | 75 | 0.85 | 87.5 | 7.5 | 3 | 22 | 0.69 | 78 | 4.3 | 3 | 3.5 | 0.8 | 78 | 5.5 | 7 | 7.0 | 0.75 | 81 | 6.0 | 2 |
| 7 | 22 | 0.89 | 88 | 6.5 | 4 | 75 | 0.84 | 85 | 5.0 | 2 | 1.9 | 0.87 | 85 | 6.0 | 4 | 3.0 | 0.86 | 86 | 7.5 | 3 |
| 8 | 18 | 0.9 | 90.5 | 7.5 | 5 | 55 | 0.76 | 82 | 4.5 | 5 | 4.4 | 0.92 | 93 | 7.0 | 4 | 2.5 | 0.9 | 87 | 6.0 | 3 |
| 9 | 30 | 0.87 | 85 | 6.5 | 4 | 40 | 0.88 | 81 | 5.6 | 4 | 6.4 | 0.8 | 83 | 5.5 | 10 | 1.5 | 0.92 | 86 | 4.5 | 5 |
| 10 | 25 | 0.72 | 85 | 6.0 | 5 | 63 | 0.9 | 85 | 6.0 | 2 | 2.2 | 0.68 | 75 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0.8 | 85 | 7.0 | 3 |

СХЕМА 5

Линии и шинопровод                                                           Таблица 5.2

| Вариант | Л1 | Л2 | Л3 | Л4, Л5 | Л6 | Шинопровод ШМА1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Тип | Нагрузка I, A | Длина, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l1 | l2 |
| 1 | 316 | 40 | 335 | 80 | 310 | 30 | 34 | 15 | 310 | 45 | ШРА-64-400 | 300 | 70 | 25 |
| 2 | 325 | 70 | 350 | 35 | 335 | 10 | 36 | 20 | 36 | 15 | ШРА-64-600 | 450 | 55 | 45 |
| 3 | 316 | 35 | 335 | 15 | 350 | 50 | 36 | 37 | 34 | 21 | ШРА-4Ф | 320 | 25 | 110 |
| 4 | 310 | 100 | 350 | 45 | 325 | 20 | 310 | 50 | 36 | 10 | ШМАХ-65 | 550 | 48 | 26 |
| 5 | 325 | 20 | 316 | 68 | 335 | 40 | 36 | 20 | 36 | 45 | ШРА-64-400 | 320 | 35 | 35 |
| 6 | 325 | 10 | 395 | 32 | 316 | 20 | 36 | 30 | 310 | 23 | ШРА-6Ф | 500 | 17 | 60 |
| 7 | 310 | 65 | 316 | 50 | 395 | 48 | 34 | 15 | 36 | 14 | ШРА-64-250 | 240 | 12 | 68 |
| 8 | 316 | 38 | 316 | 25 | 350 | 17 | 310 | 40 | 34 | 13 | ШРА-64-600 | 550 | 27 | 13 |
| 9 | 325 | 9 | 325 | 45 | 335 | 34 | 36 | 10 | 36 | 28 | ШРА-6Ф | 490 | 40 | 25 |
| 10 | 335 | 120 | 335 | 12 | 370 | 21 | 34 | 15 | 310 | 30 | ШРА-2Ф | 250 | 30 | 40 |

СХЕМА 5

Трансформатор и система                                      Таблица 5.3

| Вариант | Мощность, кВА | Схема соединения обмоток | Напряжение кз uк, % | Сопротивления нулевой последовательн. | Система x1с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x0т, мОм | r0т, мОм |  |
| 1 | 1000 | 0 | 8 | 72.8 | 19.1 | 0.2xт |
| 2 | 250 | 0 | 4.5 | 27 | 10.7 | 0.32xт |
| 3 | 160 | 0 | 4.5 | 367 | 150.8 | 0.12xт |
| 4 | 1000 | 0 | 8.0 | 12.65 | 1.9 | 0.28xт |
| 5 | 630 | 0 | 5.5 | 96.2 | 30.3 | 0.4xт |
| 6 | 400 | 0 | 5.5 | 148.7 | 55.6 | 0.1xт |
| 7 | 160 | 0 | 4.5 | 43 | 19.3 | 0.8xт |
| 8 | 400 | 0 | 4.5 | 17 | 5.9 | 0.2xт |
| 9 | 400 | 0 | 5.5 | 148.7 | 55.6 | 1.2xт |
| 10 | 1000 | 0 | 5.5 | 8.6 | 2.0 | 0.3xт |

CХЕМА 4

Двигатели                                                       Таблица 4.1

| Вариант | М1 | М2 | М3 | М4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск с | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск, с | Pном, кВт | cos | % | kпуск | tпуск, с | Pном, КВт | cos | % | kпуск | tпуск, с |
| 1 | 2.0 | 0.89 | 90.5 | 7.5 | 3 | 11 | 0.85 | 87 | 6.0 | 7 | 15 | 0.9 | 89 | 6.5 | 2 | 37.5 | 0.88 | 87.5 | 6.0 | 5 |
| 2 | 3.5 | 0.91 | 89 | 7.5 | 2 | 5.0 | 0.82 | 83 | 6.5 | 5 | 40 | 0.87 | 90 | 5.5 | 3 | 55 | 0.8 | 83 | 7.5 | 4 |
| 3 | 1.7 | 0.92 | 94 | 7.0 | 5 | 4.0 | 0.78 | 77.5 | 7.0 | 3 | 52 | 0.9 | 92 | 6 | 10 | 34 | 0.91 | 90.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 2.2 | 0.9 | 85 | 6.5 | 2 | 3.2 | 0.7 | 76 | 4.8 | 5 | 37.5 | 0.87 | 87.5 | 4.5 | 5 | 40 | 0.75 | 85 | 4.8 | 3 |
| 5 | 4.0 | 0.85 | 89 | 6.0 | 5 | 1.5 | 0.8 | 82 | 6.5 | 10 | 40 | 0.92 | 90.1 | 5 | 6 | 25 | 0.78 | 82 | 5.5 | 6 |
| 6 | 3.5 | 0.8 | 78 | 5.5 | 7 | 7.0 | 0.75 | 81 | 6.0 | 2 | 22 | 0.69 | 78 | 4.3 | 3 | 75 | 0.85 | 87.5 | 7.5 | 3 |
| 7 | 1.9 | 0.87 | 85 | 6.0 | 4 | 3.0 | 0.86 | 86 | 7.5 | 3 | 75 | 0.84 | 85 | 5.0 | 2 | 22 | 0.89 | 88 | 6.5 | 4 |
| 8 | 4.4 | 0.92 | 93 | 7.0 | 4 | 2.5 | 0.9 | 87 | 6.0 | 3 | 55 | 0.76 | 82 | 4.5 | 5 | 18 | 0.9 | 90.5 | 7.5 | 5 |
| 9 | 6.4 | 0.8 | 83 | 5.5 | 10 | 1.5 | 0.92 | 86 | 4.5 | 5 | 40 | 0.88 | 81 | 5.6 | 4 | 30 | 0.87 | 85 | 6.5 | 4 |
| 10 | 2.2 | 0.68 | 75 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0.8 | 85 | 7.0 | 3 | 63 | 0.9 | 85 | 6.0 | 2 | 25 | 0.72 | 85 | 6.0 | 5 |

СХЕМА 4

Линии и шинопровод                                Таблица 4.2

| Вариант | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Шинопровод ШМА1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Тип | Суммарн. нагрузка, А | Длина, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l1 | l2 |
| 1 | 25 | 325 | 120 | 350 | 12 | 34 | 23 | 316 | 30 | 325 | ШМА73 | 589 | 30 | 71 |
| 2 | 40 | 335 | 60 | 3120 | 43 | 36 | 20 | 36 | 15 | 350 | ШМА68 | 700 | 120 | 45 |
| 3 | 17 | 316 | 50 | 350 | 25 | 32.5 | 12 | 36 | 32 | 370 | ШРА73-630 | 420 | 87 | 85 |
| 4 | 86 | 350 | 92 | 350 | 14 | 34 | 32 | 36 | 17 | 350 | ШМАХ-65 | 510 | 48 | 53 |
| 5 | 38 | 335 | 30 | 335 | 30 | 310 | 17 | 32.5 | 12 | 350 | ШРА-64-250 | 220 | 45 | 21 |
| 6 | 54 | 325 | 47 | 390 | 27 | 36 | 40 | 310 | 35 | 335 | ШРА-64-400 | 340 | 52 | 17 |
| 7 | 70 | 350 | 28 | 335 | 15 | 34 | 25 | 36 | 21 | 3120 | ШРА-64-600 | 400 | 83 | 24 |
| 8 | 65 | 370 | 15 | 325 | 32 | 36 | 20 | 34 | 16 | 370 | ШРА-2Ф | 210 | 45 | 75 |
| 9 | 40 | 325 | 44 | 350 | 26 | 310 | 25 | 32.5 | 28 | 350 | ШРА-6Ф | 500 | 27 | 140 |
| 10 | 32 | 335 | 20 | 335 | 11 | 34 | 30 | 36 | 30 | 390 | ШРА-4Ф | 350 | 100 | 48 |

СХЕМА 4

Линии освещения.                                                                    Таблица 4.3

| Вариант | Линия ЛО1 | Линии ЛО2 – ЛО4 | Линия ЛО5 | Линия ЛО6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка, Р кВт | Сечение мм2 | Длина, м | Нагрузка, Р кВт | Сечение мм2 | Длина, м | Нагрузка, Р кВт | Сечение мм2 | Длина, м | Нагрузка, Р кВт | Сечение мм2 | Длина, м |
| 1 | 17,9 | 34+12,5 | 40 | 3,5 | 22,5 | 40 | 5,1 | 24 | 38 | 2,3 | 22,5 | 44 |
| 2 | 17,5 | 36+14 | 35 | 2,0 | 22,5 | 35 | 7,2 | 210 | 102 | 4,3 | 22,5 | 52 |
| 3 | 30,4 | 316+110 | 28 | 7,0 | 210 | 20 | 3,8 | 22,5 | 56 | 5,6 | 24 | 82 |
| 4 | 12,5 | 34+12,5 | 57 | 5,1 | 24 | 17 | 2,4 | 22,5 | 29 | 5,0 | 24 | 36 |
| 5 | 19,7 | 310+16 | 83 | 3,2 | 22,5 | 28 | 10,2 | 210 | 40 | 6,3 | 26 | 51 |
| 6 | 12,4 | 34+12,5 | 44 | 4,6 | 24 | 47 | 4,0 | 24 | 30 | 3,8 | 22,5 | 51 |
| 7 | 11,2 | 34+12,5 | 19 | 1,8 | 22,5 | 24 | 5,2 | 26 | 35 | 4,2 | 22,5 | 44 |
| 8 | 11,4 | 34+12,5 | 35 | 2,3 | 22,5 | 52 | 2,8 | 22,5 | 38 | 6,3 | 25 | 83 |
| 9 | 12,7 | 36+14 | 49 | 4,5 | 24 | 75 | 2,5 | 22,5 | 27 | 5,7 | 25 | 29 |
| 10 | 15,5 | 310+16 | 75 | 3,8 | 22,5 | 100 | 4,9 | 24 | 56 | 6,8 | 26 | 110 |

Примечания. 1. Для осветительных линий применены провода с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, проложенные скрыто.

2. В качестве нулевого провода для трехжильных силовых кабелей (линии Л1 – Л5) можно использовать стальную полосу сечением 404 мм2.

СХЕМА 4

Трансформатор 10/0,4 кВ и питающая система                                                              Таблица 4.4

| Вариант | Трансформатор Т1 | Система Xс/Xт |
| --- | --- | --- |
|  | Sном, кВА | Uк, % | Pк, кВт | Сх. соед. обмоток |  |
| 1 | 100 | 4,5 | 1,97 | 0 | 0,1 |
| 2 | 250 | 4,6 | 4,0 | 0 | 0,12 |
| 3 | 160 | 4,7 | 2,65 | 0 | 0,15 |
| 4 | 250 | 4,5 | 4,2 | 0 | 0,14 |
| 5 | 400 | 4,5 | 5,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 400 | 4,7 | 5,9 | 0 | 0,08 |
| 7 | 250 | 4,7 | 3,7 | 0 | 0,2 |
| 8 | 630 | 5,5 | 7,6 | 0 | 0,1 |
| 9 | 400 | 4,6 | 5,7 | 0 | 0,12 |
| 10 | 1000 | 5,5 | 18 | 0 | 0,15 |

СХЕМА 3

Двигатели                                                                   Таблица 3.1

| Вариант | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп |
| 1 | 40 | 0,88 | 81 | 5,6 | 4 | 37,5 | 0,88 | 87,5 | 6 | 5 |
| 2 | 15 | 0,9 | 89 | 6,5 | 3 | 55 | 0,8 | 83 | 7,5 | 4 |
| 3 | 63 | 0,9 | 85 | 6,0 | 2 | 34 | 0,91 | 90,5 | 5,5 | 10 |
| 4 | 52 | 0,9 | 92 | 6,0 | 10 | 40 | 0,75 | 85 | 4,8 | 7 |
| 5 | 22 | 0,69 | 78 | 4,3 | 3 | 25 | 0,78 | 82 | 5,5 | 6 |
| 6 | 75 | 0,84 | 85 | 5,0 | 2,5 | 75 | 0,85 | 87,5 | 7,5 | 3 |
| 7 | 37,5 | 0,87 | 87,5 | 4,5 | 6 | 22 | 0,89 | 88 | 6,5 | 4 |
| 8 | 55 | 0,76 | 82 | 4,5 | 5 | 18 | 0,9 | 90,5 | 7,5 | 5 |
| 9 | 40 | 0,92 | 90,1 | 5 | 6 | 30 | 0,87 | 85 | 6,5 | 2 |
| 10 | 40 | 0,87 | 90 | 5,5 | 12 | 25 | 0,72 | 85 | 6,0 | 5 |

Продолжение таблицы 3.1

| Вариант | М3 | М4 |
| --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп |
| 1 | 4,0 | 0,85 | 89 | 6,0 | 5 | 11 | 0,85 | 87 | 6,0 | 7 |
| 2 | 3,5 | 0,8 | 78 | 5,5 | 7 | 2,2 | 0,8 | 85 | 7,0 | 3 |
| 3 | 2,2 | 0,9 | 85 | 6,5 | 2 | 5,0 | 0,82 | 83 | 6,5 | 5 |
| 4 | 1,9 | 0,87 | 85 | 6,0 | 4 | 1,5 | 0,92 | 86 | 4,5 | 5 |
| 5 | 1,7 | 0,92 | 94 | 7,0 | 5 | 4,0 | 0,78 | 77,5 | 7,0 | 3 |
| 6 | 4,4 | 0,92 | 93 | 7,0 | 4 | 2,5 | 0,9 | 87 | 6,0 | 3 |
| 7 | 3,5 | 0,91 | 89 | 7,5 | 2 | 3,2 | 0,7 | 76 | 4,8 | 5 |
| 8 | 6,4 | 0,8 | 83 | 5,5 | 10 | 3,0 | 0,86 | 86 | 7,5 | 3 |
| 9 | 2,2 | 0,68 | 75 | 4,5 | 5 | 1,5 | 0,8 | 82 | 6,5 | 10 |
| 10 | 2,0 | 0,89 | 90,5 | 7,5 | 3 | 7,0 | 0,75 | 81 | 6,0 | 2 |

Примечания. 1. Все электродвигатели асинхронные, с короткозамкнутым ротором.

2. В таблице обозначено: Рном – номинальная мощность, кВт; cos – коэффициент мощности;  – КПД,  %;

kп – кратность пускового тока; tп – время пуска, с.

СХЕМА 3

Шинопроводы, печи сопротивления, освещение, трансформаторы 10/0,4 кВ, питающая система.                                                                             Таблица 3.2

| Вариант | Шинопроводы | Мощность печей сопротивления | Трансформаторы Т1, Т2 | Мощность линий освещения, кВт | Система Xс/Xт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШМА1 | ШМА2 |  |  |  |  |
|  | Тип | Нагрузка, А | Длина, м | Тип | Нагрузка, А | Длина, м | EL1, кВт | EL2, кВт | Sном, кВА | uк, % | Pк, кВт | Схема соед. обмоток | Л6 | Л9 |  |
| 1 | ШТА75 | 90 | 85 | ШТМ73 | 100 | 42 | 10 | 5 | 250 | 4,5 | 3,7 | 0 | 3,2 | 4,7 | 0,11 |
| 2 | ШРА73 | 210 | 57 | ШРА73 | 100 | 84 | 7 | 12 | 250 | 4,7 | 4,2 | /0 | 1,8 | 2,3 | 0,08 |
| 3 | ШРП | 120 | 120 | ШРАV | 90 | 75 | 3 | 2 | 400 | 4.5 | 5.9 | /0 | 5,4 | 2,1 | 0,012 |
| 4 | ШРА73-250 | 100 | 83 | ШМА4 | 100 | 64 | 2 | 1,5 | 630 | 5,5 | 7,6 | 0 | 2,7 | 1,4 | 0,015 |
| 5 | ШРА-V | 120 | 97 | ШМА73 | 82 | 82 | 4 | 4 | 160 | 4,5 | 3,1 | /0 | 3,2 | 3,2 | 0,01 |
| 6 | ШРА4 | 100 | 44 | ШМА4 | 105 | 94 | 6 | 7,2 | 1000 | 5,5 | 12,2 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
| 7 | ШТМ73 | 125 | 50 | ШЗМ16 | 89 | 45 | 9 | 6,5 | 400 | 4,7 | 5,5 | 0 | 2 | 2 | 0,012 |
| 8 | ШТА75 | 200 | 50 | ШМА73 | 150 | 58 | 6,5 | 10 | 630 | 5,5 | 8,5 | /0 | 3,5 | 3,5 | 0,015 |
| 9 | ШРА73 | 200 | 80 | ШРА73 | 300 | 80 | 15 | 12 | 1000 | 5,5 | 11,6 | /0 | 4,7 | 4,3 | 0,02 |
| 10 | ШМА68П | 150 | 65 | ШМА4 | 100 | 90 | 10 | 7 | 1600 | 5,5 | 18 | /0 | 3 | 3 | 0,02 |

Примечания. 1. Освещение выполняется лампами накаливания.

2. Активным сопротивлением питающей системы можно пренебречь.

3. Осветительная нагрузка – однофазная.

СХЕМА 3.

Силовые линии.                                                                            Таблица 3.3

| Вариант | Л1 | Л3 | Л5 | Л8 | Л2 | Л4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение,мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 335 | 21 | 325 | 55 | 34 | 17 | 310 | 6 | 36+14 | 23 | 325+116 | 38 |
| 2 | 310 | 40 | 370 | 160 | 34 | 24 | 32,5 | 6 | 34+12,5 | 15 | 316+110 | 25 |
| 3 | 370 | 70 | 325 | 19 | 32,5 | 12 | 36 | 8 | 36+14 | 17 | 310+16 | 17 |
| 4 | 350 | 63 | 350 | 29 | 32,5 | 15 | 32,5 | 10 | 42,5 | 12 | 42,5 | 20 |
| 5 | 325 | 54 | 316 | 25 | 32,5 | 26 | 34 | 10 | 34+12,5 | 21 | 36+14 | 20 |
| 6 | 395 | 75 | 395 | 115 | 36 | 31 | 34 | 15 | 36+14 | 18 | 34+12,5 | 16 |
| 7 | 325 | 42 | 310 | 23 | 36 | 17 | 36 | 7 | 310+16 | 23 | 310+16 | 24 |
| 8 | 370 | 83 | 316 | 17 | 34 | 7 | 36 | 9 | 316+16 | 42 | 310+16 | 33 |
| 9 | 325 | 61 | 325 | 15 | 34 | 11 | 32,5 | 5 | 325+116 | 47 | 310+16 | 45 |
| 10 | 335 | 38 | 325 | 48 | 310 | 15 | 310 | 23 | 310+16 | 23 | 316+110 | 41 |

СХЕМА 3

Линии к печам сопротивления, линии освещения                                                                      Таблица 3.4

| Вариант | Л7 | Л9 | Л6 | Л10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м |
| 1 | 34 | 16 | 34 | 20 | 22,5 | 42 | 24 | 26 |
| 2 | 34 | 25 | 36 | 8 | 22,5 | 34 | 24 | 30 |
| 3 | 210 | 30 | 26 | 15 | 26 | 47 | 26 | 40 |
| 4 | 26 | 7 | 210 | 10 | 210 | 51 | 26 | 29 |
| 5 | 210 | 5 | 210 | 9 | 210 | 37 | 210 | 42 |
| 6 | 34 | 18 | 36 | 7 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| 7 | 36 | 35 | 34 | 6 | 24 | 44 | 24 | 39 |
| 8 | 34 | 12 | 36 | 15 | 216 | 57 | 216 | 52 |
| 9 | 310 | 10 | 310 | 8 | 210 | 48 | 210 | 60 |
| 10 | 316 | 18 | 310 | 25 | 26 | 50 | 26 | 51 |

Примечания. 1. Линии к печам сопротивления выполнены кабелями с пластмассовой изоляцией, алюминиевыми жилами, в металлической оболочке.

2. Линии освещения выполнены двухжильным проводом с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, проложенным в трубах.

3. Для трехжильных кабелей в качестве нулевого провода используются металлические оболочки.

СХЕМА 2

Электродвигатели                                                                                                        Таблица 2.1

| Вариант | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп, с | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп, с |
| 1 | 75 | 0,84 | 85 | 5 | 6 | 75 | 0,85 | 87,5 | 7 | 3 |
| 2 | 40 | 0,88 | 81 | 6,5 | 3 | 40 | 0,75 | 85 | 4,8 | 7 |
| 3 | 55 | 0,76 | 82 | 4,5 | 5 | 55 | 0,8 | 83 | 7,5 | 4 |
| 4 | 63 | 0,9 | 85 | 6 | 2 | 52 | 0,9 | 92 | 6 | 10 |
| 5 | 40 | 0,92 | 90,1 | 5 | 6 | 34 | 0,91 | 85 | 4,8 | 7 |
| 6 | 34 | 0,91 | 90,5 | 6 | 10 | 22 | 0,89 | 88 | 6,5 | 4 |
| 7 | 37,5 | 0,87 | 87,5 | 4,5 | 6 | 37,5 | 0,88 | 87,5 | 6 | 5 |
| 8 | 150 | 0,82 | 85 | 4 | 5 | 100 | 0,85 | 82 | 5 | 6 |
| 9 | 49 | 0,78 | 87,5 | 5,5 | 6 | 55 | 0,8 | 80 | 6 | 4 |
| 10 | 64 | 0,9 | 88 | 5 | 4 | 75 | 0,9 | 80 | 4,5 | 5 |

Продолжение таблицы 2.1

| Вариант | М3 | М4 |
| --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп, с | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп, с |
| 1 | 160 | 0,82 | 86,5 | 5,5 | 5 | 8 | 0,89 | 90,5 | 7,5 | 3 |
| 2 | 75 | 0,84 | 85 | 6 | 7 | 5 | 0,82 | 83 | 6,5 | 5 |
| 3 | 63 | 0,78 | 83 | 7,5 | 5 | 7 | 0,75 | 81 | 6 | 4 |
| 4 | 40 | 0,85 | 82 | 5 | 5 | 3,5 | 0,91 | 89 | 7,5 | 2 |
| 5 | 22 | 0,69 | 78 | 4,8 | 7 | 4,4 | 0,92 | 93 | 7 | 4 |
| 6 | 37,5 | 0,87 | 87,5 | 6,5 | 3 | 11 | 0,85 | 87 | 6 | 7 |
| 7 | 30 | 0,87 | 85 | 6,5 | 2 | 6,4 | 0,8 | 83 | 5,5 | 10 |
| 8 | 34 | 0,88 | 90 | 6 | 3 | 4 | 0,78 | 77,5 | 7 | 3 |
| 9 | 55 | 0,9 | 88 | 4,5 | 5 | 3,5 | 0,91 | 89 | 7,5 | 2 |
| 10 | 60 | 0,88 | 87,5 | 4,7 | 2 | 4 | 0,85 | 89 | 6 | 5 |

Примечания. 1. Все двигатели асинхронные, с короткозамкнутым ротором.

2. В таблице обозначены: Рном –  номинальная мощность, кВт; cos –  коэффициент мощности двигателя;  – КПД, %; kп – кратность пускового тока; tп – время                  пуска, с.

СХЕМА 2.

Шинопровод, силовые линии.                                                                                                         Таблица 2.2

| Вариант | Шинопровод | Л1 | Л2 | Л3 | Л5 | Л4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м |
|  |  | l1 | l2 | l3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ШМА68П | 20 | 40 | 20 | 395 | 15 | 3150 | 40 | 34 | 23 | 34 | 23 | 310+16 | 25 |
| 2 | ШРА73 | 50 | 20 | 20 | 350 | 17 | 350 | 24 | 395 | 17 | 36 | 17 | 310+16 | 30 |
| 3 | ШМА4 | 90 | 40 | 10 | 370 | 30 | 370 | 10 | 370 | 21 | 310 | 21 | 316+110 | 27 |
| 4 | ШМА73 | 60 | 60 | 20 | 350 | 20 | 350 | 11 | 335 | 12 | 34 | 21 | 316+110 | 43 |
| 5 | ШРА73 | 10 | 40 | 40 | 325 | 12 | 325 | 20 | 325 | 31 | 36 | 32 | 316+110 | 18 |
| 6 | ШРА73 | 27 | 73 | 10 | 316 | 40 | 324 | 16 | 36 | 28 | 316 | 16 | 352+116 | 42 |
| 7 | ШМА68П | 17 | 47 | 59 | 325 | 40 | 325 | 25 | 316 | 15 | 310 | 13 | 316+110 | 54 |
| 8 | ШМА4 | 15 | 65 | 38 | 3185 | 30 | 150 | 10 | 325 | 18 | 32,5 | 10 | 310+16 | 21 |
| 9 | ШРМ73 | 41 | 15 | 20 | 370 | 16 | 350 | 40 | 350 | 40 | 32,5 | 15 | 310+16 | 18 |
| 10 | Шма73 | 12 | 60 | 15 | 370 | 20 | 395 | 25 | 370 | 34 | 34 | 23 | 316+110 | 40 |

Примечания. 1.Силовые кабели – с алюминиевыми жилами, пластмассовой изоляцией, с пластмассовой оболочкой.

2. В качестве нулевого провода для трехжильных кабелей принята стальная полоса сечением 404 мм2.

СХЕМА 2.

Линии освещения.                                                                                Таблица 2.3

| Вариант | ЛО4 – ЛОn | Л6 | Трансформатор Т1 | Система Хс/Хт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число линий n | Нагрузка на одну линию, кВт | Длина линии, м | Сечение, мм2 | Сечение, мм2 | Длина, м | Sоом, кВА | uк, % | Pк, кВт | Схема соединения обмоток |  |
| 1 | 12 | 1,2 | 20 | 2(14) | 36+14 | 18 | 400 | 4,5 | 5,5 | 0 | 0,08 |
| 2 | 6 | 1,3 | 32 | 2(14) | 36+14 | 27 | 250 | 4,5 | 3,7 | 0 | 0,05 |
| 3 | 6 | 1,0 | 15 | 2(12,5) | 34+12,5 | 20 | 250 | 4,7 | 4,0 | 0 | 0,1 |
| 4 | 8 | 1,4 | 23 | 2(16) | 310+16 | 20 | 400 | 4,7 | 5,9 | 0 | 0,12 |
| 5 | 8 | 1,5 | 17 | 2(16) | 310+16 | 30 | 1000 | 8,0 | 12,2 | 0 | 0,15 |
| 6 | 4 | 2,5 | 30 | 2(16) | 310+16 | 15 | 630 | 5,5 | 7,6 | 0 | 0,1 |
| 7 | 4 | 2 | 25 | 2(16) | 310+16 | 12 | 1000 | 5,5 | 11,6 | 0 | 0,11 |
| 8 | 8 | 1,7 | 32 | 26 | 310+16 | 8 | 1600 | 5,5 | 18 | 0 | 0,12 |
| 9 | 6 | 2 | 29 | 2(14) | 36+14 | 29 | 2500 | 5,5 | 25 | 0 | 0,1 |
| 10 | 12 | 1,5 | 43 | 2(14) | 36+14 | 32 | 2500 | 5,5 | 23 | 0 | 0,15 |

Примечания. 1. Осветительная нагрузка – лампы накаливания – одинакова для все линий ЛО4 – ЛОn.

2. Длины линий ЛО4 – ЛОn одинаковы.

3. Линии ЛО4 – ЛОn выполняются двухжильными или двумя одножильными проводами с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, проложенными в непроводящих трубах.

4. Материал жил проводов и кабелей, включая и четырех проводные – алюминий.

СХЕМА 1

Двигатель, трансформатор, питающая система.                                                                         Таблица1.1

| Вариант | Двигатель М1 | Трансформатор Т1 | Система Хс/Хт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cos | , % | kп | tп, с | Sоом, кВА | uк, % | Pк, кВт | Схема соединения обмоток |  |
| 1 | 42 | 0,87 | 0,8 | 5,4 | 7 | 630 | 5,6 | 7,8 | 0 | 0,1 |
| 2 | 56 | 0,9 | 0,85 | 6,4 | 2 | 1000 | 8,1 | 12,4 | 0 | 0,12 |
| 3 | 24 | 0,875 | 0,82 | 5,7 | 3 | 400 | 4,6 | 5,8 | 0 | 0,15 |
| 4 | 37,5 | 0,84 | 0,78 | 4,0 | 5 | 250 | 4,5 | 3,8 | 0 | 0,1 |
| 5 | 64 | 0,85 | 0,89 | 5,5 | 5 | 630 | 5,5 | 7,7 | 0 | 0,12 |
| 6 | 22 | 0,9 | 0,9 | 7,0 | 4 | 1000 | 8,0 | 12,2 | 0 | 0,13 |
| 7 | 35 | 0,85 | 0,87 | 6,5 | 2 | 400 | 4,5 | 5,7 | 0 | 0,2 |
| 8 | 70 | 0,88 | 0,8 | 5,5 | 7 | 1600 | 5,5 | 18,0 | 0 | 0,2 |
| 9 | 17 | 0,92 | 0,95 | 7,5 | 5 | 250 | 4,5 | 3,7 | 0 | 0,1 |
| 10 | 67 | 0,82 | 0,85 | 6,1 | 4 | 1600 | 5,4 | 18,5 | 0 | 0,15 |

Примечания. 1. Двигатель – асинхронный, с короткозамкнутым ротором.

2. В таблице обозначены: Рном –  номинальная мощность, кВт; cos –  коэффициент мощности двигателя;  – КПД, %; kп – кратность пускового тока; tп – время                  пуска, с.

СХЕМА 1

Шинопровод, силовые и осветительные линии.                                                               Таблица 1.2.

| Вариант | Шинопровод | Линии освещения ЛО2 – ЛО6 | Л2 | Л3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Общая нагрузка, А | Длина, м | Нагрузка на линию, кВт | Длина линии, м | Сечение линии, мм2 | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м |
|  |  |  | l1 | l2 | l3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ШТМ73 | 210 | 32 | 22 | 81 | 3,2 | 74 | 26 | 316+110 | 18 | 350 | 56 |
| 2 | ШРА73 | 405 | 29 | 15 | 46 | 2,0 | 68 | 210 | 325+116 | 23 | 370 | 35 |
| 3 | ШРАV | 300 | 55 | 36 | 55 | 2,1 | 150 | 210 | 325+116 | 15 | 335 | 43 |
| 4 | ШМА4 | 272 | 17 | 68 | 53 | 4,3 | 62 | 210 | 335+125 | 35 | 350 | 19 |
| 5 | ШМА73 | 400 | 56 | 50 | 19 | 1,8 | 34 | 24 | 310+16 | 22 | 3120 | 29 |
| 6 | ШМА4 | 190 | 49 | 25 | 42 | 2,2 | 25 | 26 | 316+110 | 25 | 335 | 17 |
| 7 | ШЗМ16 | 200 | 26 | 19 | 23 | 1,5 | 18 | 24 | 310+16 | 12 | 350 | 55 |
| 8 | ШМА73 | 395 | 43 | 48 | 82 | 3,0 | 60 | 210 | 325+116 | 42 | 3150 | 64 |
| 9 | ШРА73 | 183 | 38 | 63 | 15 | 4,0 | 50 | 210 | 335+125 | 26 | 335 | 38 |
| 10 | ШМА4 | 450 | 73 | 82 | 21 | 2,1 | 23 | 26 | 316+110 | 30 | 395 | 46 |

Примечания. 1. Все провода и кабели с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией.

2. Трехжильные силовые кабели имеют металлическую оболочку, которая используется в качестве нулевого провода.