Семестровое задание  №2 по ТОЭ для Энергетического факультета.

Задача 3. Расчёт переходного процесса в линейной электрической цепи 
                 (срок сдачи 14-я неделя)

В электрической цепи с известными параметрами (см. рис. к задаче 3) при неизменном приложенном напряжении происходит замыкание ключа, а когда переходный процесс полностью затухнет, - его размыкание. Внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю.

Для заданного варианта схемы и параметров цепи требуется:

- Приняв, что ключ замыкается в момент времени t=0, рассчитать и свести в таблицу значения токов во всех ветвях и напряжений на индуктивности и конденсаторе для следующих моментов времени: t=-0 (докоммутационный режим), t=+0 (первый момент после замыкания ключа) и t→∞ (новый установившийся режим).

- Определить законы изменения тока и напряжения на индуктивности и конденсаторе после замыкания ключа классическим методом.

- Сделать необходимые расчёты и построить графики изменения этих величин (4 графика).

- Приняв, что ключ размыкается в момент времени t=0, рассчитать и свести в таблицу значения токов во всех ветвях и напряжений на индуктивности и конденсаторе для следующих моментов времени: t=-0 (докоммутационный режим), t=+0 (первый момент после замыкания ключа) и t→∞ (новый установившийся режим).

- Определить закон изменения тока в индуктивности и напряжения на конденсаторе после размыкания ключа операторным методом.

- Сделать необходимые расчёты и построить графики изменения этих величин (2 графика).

Схема электрической цепи выбирается по последней цифре двухзначного номера варианта, в численные значения параметров элементов цепи (см. табл.) – по первой цифре.

Таблица параметров элементов цепи

| № | U, B | Rк, Ом | L, мГ | С, мкФ | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14 | 20 | 12 | 2 | 200 |

В тех вариантах, в схеме которых имеется  R1, принять его равным0,1R.

Варианты схем электрической цепи к задаче 3

# Text boxes

R

Rк

L