Семестровое задание  №2 по ТОЭ для Энергетического факультета

(Каждая задача сдаётся на проверку отдельно в указанные в задаче сроки)

### Задача 1. Расчёт трёхфазной цепи (срок сдачи 5-я неделя)

Для заданной трёхфазной цепи требуется:

- В симметричном режиме определить токи и напряжения на всех элементах цепи.

- Построить векторную  диаграмму токов и топографическую векторную диаграмму напряжений.

- Проверить баланс активной и реактивной мощности (проверить, равна ли мощность источника сумме мощностей потребителей).

- Включить в схему цепи два ваттметра (нарисовать схему включения) для измерения активной мощности трёхфазной цепи, рассчитать показания ваттметров по известным токам и напряжениям. Сравнить сумму показаний ваттметров с активной мощностью, рассчитанной раньше.

- Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае обрыва одного из линейных проводов (Аа, Bb или Сс). Построить векторные диаграммы.

- Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае короткого замыкания одной из фаз нагрузки (например, аО1 в схемах 1...6,  ab – в схемах 7, 8, 9, и 0). Построить векторные диаграммы.

Схемы электрической цепи заданы на рисунке, а параметры ветвей схемы приведены в таблице параметров схемы. Во всех вариантах линейное напряжение равно 380 В частота 50 Гц.

Таблица параметров элементов цепи

| № | R, Ом | L, Гн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 0,8 | 9 |
| 2 | 200 | 1.0 | 5 |
| 3 | 100 | 0,5 | 8 |
| 4 | 150 | 0,7 | 9 |
| 5 | 100 | 0,4 | 11 |
| 6 | 180 | 0.9 | 7 |
| 7 | 60 | 0,3 | 14 |
| 8 | 50 | 0,4 | 12 |
| 9 | 70 | 0,6 | 10 |
| 0 | 40 | 0,2 | 15 |

Варианты схем к задаче 1

### Задача 2. Расчёт электрической цепи при несинусоидальном приложенном
                 напряжении (срок сдачи 8-я неделя)

К линейной электрической цепи приложено периодически изменяющееся напряжение прямоугольной формы, график изменения которого показан на  рисунке к задаче 2. На рисунке приведены также варианты схем электрической цепи. Амплитуда и частота приложенного напряжения, также как и параметры элементов цепи заданы в таблице вариантов.

Для заданного варианта схемы электрической требуется:

- Разложить приложенное напряжение в ряд Фурье и построить график этого напряжения как сумму трёх первых по номеру гармонических составляющих. Убедиться, что в результате построения получается кривая, близкая к заданной.

- Рассчитать мгновенное и действующее значения тока и напряжения на всех элементах схемы, учитывая те гармоники, амплитуда входного тока которых составляет не менее 10% от тока основной гармоники.

- Для каждой гармоники построить векторные диаграммы токов.

- Определить коэффициенты искажения рассчитанных токов и напряжений.

- Проверить баланс активных мощностей, определить коэффициент мощности всей цепи.

- Построить график изменения входного тока, как сумму рассчитанных гармоник.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первому знаку выбирается строка параметров цепи из таблицы вариантов, а по второму знаку выбирается вариант схемы цепи.

Таблица параметров элементов цепи

| № | U, В | f, Гц | R, Ом | Rк, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 500 | 100 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 11 | 500 | 200 | 40 | 30 | 10 |
| 3 | 12 | 500 | 300 | 50 | 40 | 8 |
| 4 | 13 | 1000 | 100 | 22 | 18 | 3 |
| 5 | 14 | 1000 | 150 | 25 | 12 | 2,5 |
| 6 | 16 | 1000 | 200 | 20 | 16 | 2 |
| 7 | 18 | 1500 | 100 | 25 | 10 | 2 |
| 8 | 20 | 1500 | 150 | 20 | 8 | 1,5 |
| 9 | 24 | 1500 | 200 | 20 | 7 | 2 |
| 0 | 24 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 |

Во всех вариантах R1=0,1R.

Рисунок  к задаче 2

### Задача 3. Расчёт переходного процесса в линейной электрической цепи 
                 (срок сдачи 14-я неделя)

В электрической цепи с известными параметрами (см. рис. к задаче 3) при неизменном приложенном напряжении происходит замыкание ключа, а когда переходный процесс полностью затухнет, - его размыкание. Внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю.

Для заданного варианта схемы и параметров цепи требуется:

- Приняв, что ключ замыкается в момент времени t=0, рассчитать и свести в таблицу значения токов во всех ветвях и напряжений на индуктивности и конденсаторе для следующих моментов времени: t=-0 (докоммутационный режим), t=+0 (первый момент после замыкания ключа) и t→∞ (новый установившийся режим).

- Определить законы изменения тока и напряжения на индуктивности и конденсаторе после замыкания ключа классическим методом.

- Сделать необходимые расчёты и построить графики изменения этих величин (4 графика).

- Приняв, что ключ размыкается в момент времени t=0, рассчитать и свести в таблицу значения токов во всех ветвях и напряжений на индуктивности и конденсаторе для следующих моментов времени: t=-0 (докоммутационный режим), t=+0 (первый момент после замыкания ключа) и t→∞ (новый установившийся режим).

- Определить закон изменения тока в индуктивности и напряжения на конденсаторе после размыкания ключа операторным методом.

- Сделать необходимые расчёты и построить графики изменения этих величин (2 графика).

Схема электрической цепи выбирается по последней цифре двухзначного номера варианта, в численные значения параметров элементов цепи (см. табл.) – по первой цифре.

Таблица параметров элементов цепи

| № | U, B | Rк, Ом | L, мГ | С, мкФ | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 26 | 20 | 7 | 100 |
| 2 | 6 | 34 | 30 | 6 | 150 |
| 3 | 7 | 50 | 50 | 6 | 250 |
| 4 | 8 | 15 | 10 | 6 | 200 |
| 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 100 |
| 6 | 10 | 12 | 5 | 10 | 70 |
| 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 80 |
| 8 | 12 | 25 | 18 | 1 | 300 |
| 9 | 13 | 19 | 12 | 1 | 150 |
| 0 | 14 | 20 | 12 | 2 | 200 |

В тех вариантах, в схеме которых имеется  R1, принять его равным0,1R.

Варианты схем электрической цепи к задаче 3