МИНИСТЕРСТВО РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Кафедра физико-химических основ процессов горения и тушения

А.А.Мельник,  М.Е. Шкитронов

Физико-химические основы развития

и тушения пожаров

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

для слушателей и студентов заочной формы обучения

по специальности 20.05.01 – «Пожарная безопасность»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2015

Физико-химические основы развития и тушения пожаров. Методические указания по выполнению контрольной работы по специальности 20.05.01 – Пожарная безопасность. Учебное пособие для дистанционного и заочного обучения /составители Мельник А.А., Шкитронов М.Е./– СПб., СПб университет ГПС МЧС России, 2015. 34 - с.

Методические указания предназначены организации дистанционного и заочного обучения слушателей и студентов высших учебных заведений пожарно-технического профиля по специальности 20.05.01 -«Пожарная безопасность».

Указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры Физико-химических основ процессов горения и тушения «15» января 2015 г (протокол № 9.01).

Рецензенты:

И.Д. Чешко

Доктор технических наук, профессор

Начальник Исследовательского центра экспертизы пожаров

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

М.Д. Маслаков

доктор технических наук, профессор,

профессор кафедры пожарной безопасности технологических процессов и производств

(Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России)

( Санкт-Петербургский университет

ГПС МЧС России, 2015

Содержание

Введение	4

1.Основные этапы выполнения контрольной работы и порядок представления на проверку	5

2. Выбор исходных данных для контрольной работы	7

3. Содержание и оформление контрольной работы	8

Рекомендуемый список литературы	14

Приложение 1 Образец оформления титульного листа контрольной работы	17

Приложение 2 Варианты заданий на контрольную работу	18

Приложение 3 Теоретические вопросы	22

# Введение

В соответствии с учебным планом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по дисциплине «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» студентами и слушателями факультета заочного обучения предусмотрено выполнение контрольной работы. Работа выполняется с целью систематизации, закрепления и оценки знаний, полученных на предыдущих этапах обучения.

Методические указания предназначены организации дистанционного и заочного обучения слушателей и студентов высших учебных заведений пожарно-технического профиля по специальности 20.05.01 -«Пожарная безопасность».

В настоящем пособии изложены методические рекомендации по выполнению основных разделов контрольной работы, требования к его оформлению и представлению материалов к защите.

# 1.Основные этапы выполнения контрольной работы и порядок представления на проверку

Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо ознакомиться с программой, настоящими методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы.

Усвоив основные теоретические положения отдельных тем курса, слушатель может переходить к решению задач по этой дисциплине.

Слушатель должен выполнить одну контрольную работу, включающую теоретическую часть (два вопроса)  и расчетную часть.

Работа над контрольной работой включает в себя следующие основные этапы:

выбор варианта контрольной работы;

подготовка ответов по теоретическим вопросам;

подбор необходимых справочных данных и выполнение расчетов;

оформление пояснительной записки;

представление контрольной работы на проверку.

Работа должна быть выполнена в тетради объемом 12-18 листов, разборчивым почерком, грамотно и аккуратно оформлена.

При затруднении в самостоятельном решении какого-либо вопроса или задачи можно обратиться за консультацией к практическим работникам пожарной охраны или преподавателям университета.

Завершенная курсовая работа представляется и регистрируется на факультете заочного обучения.

Оценивается работа с учетом глубины изложения материала, правильности решения задач, самостоятельности выполнения, умения увязывать теоретические вопросы с практикой работы пожарной охраны.

Контрольная работа оценивается по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Преподаватель, проверяющий работу, проставляет оценку на обложке тетради,  в ведомости и заверяет ее своей подписью. При получении неудовлетворительной оценки обучающийся обязан повторно выполнить контрольную работу по новому варианту или переработать прежний.

Контрольная работа должна быть сдана и проверена до начала экзаменационной сессии. Обучающийся, не сдавший работу в установленный срок, к экзаменационной сессии не допускается.

Для иногородних слушателей факультета заочного обучения вызов на учебно-экзаменационную сессию оформляется лишь при наличии сданной и зарегистрированной контрольной работы.

Контрольная работа регистрируется на кафедре в специальном журнале и хранится на кафедре в течение одного года.

# 2. Выбор исходных данных для контрольной работы

Задание на контрольную работу состоит из трех теоретических вопросов и расчетной части.

Вариант контрольной работы определяется по Приложению 2 по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 76125. Следовательно, вариант контрольной работы 25. По табл. 1 Приложения 2  определяются номера теоретических вопросов и расчетного задания. Перечень теоретических вопросов представлен в Приложении 3.

Исходные данные для расчетной части контрольной работы представлены в табл. 2 и 3 Приложения 2.

Выполнение каждого раздела должно начинаться с изучения лекций, практических занятий, нормативных документов, учебных и методических пособий.

# 3. Содержание и оформление контрольной работы

Расчетно-пояснительная записка включает в себя:

- титульный лист;

- лист исходных данных (вариант задания);

- ответы на теоретические вопросы;

- расчетную часть;

- список использованной литературы.

Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 1.

Лист исходных данных оформляется в произвольной форме и должен отражать: номер варианта, теоретические вопросы и исходные данные для расчетной части контрольной работы.

При подготовке к ответам на теоретические вопросы необходимо пользоваться рекомендуемой и другой доступной литературой.  Ответы должны быть развернутыми, грамотно сформулированными и обоснованными.

Расчетная часть  включает в себя следующие разделы и подразделы:

- Общие сведения о веществе

Название вещества, структурная формула.

По справочной литературе определяются основные физико-химические и пожароопасные свойства жидкости.

Рекомендуемая литература: [1.3; 2.3; 2.5; 2.8; 2.9]

- Определение показателей пожарной опасности

  - Температура вспышки

Температура вспышки в закрытом тигле определяется по справочной литературе и расчетным методом по методикам изложенным [1.4 и 3.6].

Рекомендуемая литература: [1.1,1.3,1.4; 2.1, 2.5; 3.6]

  - Температура воспламенения

Температура воспламенения жидкости определяется по справочной литературе, а также расчетным методом по методикам изложенным [1.4 и 3.6].

Рекомендуемая литература: [1.1,1.3,1.4; 2.1, 2.5; 3.6]

  - Температура самовоспламенения

Температура самовоспламенения определяется по справочной литературе.

Рекомендуемая литература: [1.1-1.4; 2.1, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Концентрационные пределы распространения пламени

КПРП определяются по справочной литературе и рассчитываются по методикам, установленным [1.4, 3.6].

Определяются безопасные концентрации паров в смеси с учетом коэффициентов безопасности.

Рекомендуемая литература: [1.1-1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Температурные пределы распространения пламени

ТПРП определяются по справочной литературе и рассчитываются по методикам, установленным [1.4, 3.6]. Определяются безопасные температурные режимы.

Рекомендуемая литература: [1.1-1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Нормальная скорость распространения пламени паровоздушной смеси Определяется по справочной литературе.

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.3,1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Критический диаметр огнегасящего канала и безопасного экспериментального максимального зазора

Определяются по справочной литературе и расчетным методом по методике [1.4].

Рекомендуемая литература: [1.1-1.4; 2.1, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Минимальная энергия зажигания

Определяется по справочной литературе и расчетным методом по методике [1.4].

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.3,1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 2.7; 3.6]

  - Способность гореть и взрываться при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами

Определяется из справочной литературы.

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.3; 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9; 3.6]

  - Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора

Определяется для  Н2О, СО2 и  N2 по справочной литературе и расчетным методом по [1.4].

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.2,1.3, 1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 3.6]

  - МВСК Минимальное взрывоопасное содержание кислорода

Определяется по справочной литературе и расчетным методом по [1.4].

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.3, 1.4; 2.1, 2.4, 2.5, 3.6]

  - Максимальное давление взрыва

Определяется  расчетным методом.

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.2, 1.4; 2.1, 3.6]

  - Вывод

Производится анализ пожарной опасности вещества, приводятся рекомендации по работе с ним, безопасные режимы.

Рекомендуемая литература: [1.1, 1.3; 2.1, 2.6, 2.5, 3.5, 3.6, 3.11]

- Расчет аварийной ситуации в помещении

В качестве аварийной ситуации принимается разрушение емкости с жидкостью и выход ее в объем помещения, при этом:

- все содержимое емкости поступает в помещение;

- происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей – на 1 м2 пола помещения;

- длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

Свободный объем помещения принимать условно равным 80% геометрического объема помещения.

- Интенсивность испарения при заданных условиях

Рассчитывается интенсивность испарения жидкости при температуре окружающей среды и скорости воздушного потока, заданных в исходных данных на работу. Давление насыщенных паров определяется по уравнению Антуана.

Рекомендуемая литература: [1.1,1.3; 3.7-3.9, 3.11]

- Время образования минимальной взрывоопасной концентрации паров в помещении

Определяется время за которое образуется минимальная среднеобъемная взрывоопасная концентрация паров жидкости в помещении с учетом коэффициента безопасности, равного 0,8.

Рекомендуемая литература: [1.1; 3.6-3.9, 3.11]

- Избыточное давление взрыва газопаровоздушной смеси при выбранной аварийной ситуации

Рассчитывается для выбранной аварийной ситуации по [3.7-3.9]. При расчете принимать значения показателей пожарной опасности определенные в предыдущих разделах курсовой работы.

Рекомендуемая литература: [3.7-3.9, 3.11]

- Размеры взрывоопасной зоны

Рассчитывается для выбранной аварийной ситуации по методикам изложенным в [3.7, 3.8]. При расчете принимать значения показателей пожарной опасности определенные в предыдущих разделах курсовой работы.

Рекомендуемая литература: [3.7-3.9]

- Определение тротилового эквивалента взрыва паровоздушной среды

Тротиловый эквивалент определяется  по методике изложенной в Приложении 2 [3.11]. Расчеты производятся для количества паров определенного в п.4.3 курсовой работы и для общей массы жидкости.

Рекомендуемая литература: [1.5, 1.6, 3.11]

- Определение радиусов зон разрушения

Определяется по методике изложенной в Приложении 2 [3.11]. Расчеты производятся для количества паров определенного в п.4.3 курсовой работы и для общей массы жидкости.

Рекомендуемая литература: [1.5, 1.6, 3.11]

- Исследование возможности снижения пожарной опасности помещения

- Ограничением объемов хранения

Определяется максимальный объем сосуда (аппарата) с жидкостью в рассматриваемом помещении, при котором избыточное давление взрыва (см. п.4.3 курсовой работы) не превышает 5 кПа. Возможность снижения избыточного давления взрыва до 5 кПа уменьшением объема аппарата до найденного значения подтвердить проверочным расчетом избыточного давления взрыва.

Рекомендуемая литература: [3.7-3.9]

- Ограничением площади разлива жидкости

Определяется максимальная площадь и высота обвалования вокруг аппарата,  в рассматриваемом помещении, при которой избыточное давление взрыва (см. п.4.3 курсовой работы) не превышает 5 кПа. При определении  высоты обвалования, учесть, что фактическая высота должна быть не менее чем на 0,1 м больше расчетной.    Возможность снижения избыточного давления взрыва до 5 кПа уменьшением площади разлива до найденного значения подтвердить проверочным расчетом избыточного давления взрыва.

Рекомендуемая литература: [3.7-3.9]

- Устройством аварийной вытяжной вентиляции в помещении

Определить кратность аварийной вентиляции в помещении, при которой избыточное давление взрыва (см. п.4.3 курсовой работы) не превышает 5 кПа. Возможность снижения избыточного давления взрыва до 5 кПа устройством аварийной вентиляции подтвердить проверочным расчетом избыточного давления взрыва, при этом руководствоваться п.12 [3.8]. Учесть, что при работе аварийной вентиляции скорость воздушных потоков в  помещении может увеличиться, что приведет к увеличению интенсивности испарения. Скорость воздушного потока в помещении при работе аварийной вентиляции определять по формуле:

,

где l -  длина помещения, м;

n  - кратность воздухообмена ч-1.

Рекомендуемая литература: [3.7-3.9]

- Выводы

- Выбор и обоснование огнетушащих средств

Осуществляется выбор огнетушащих средств, интенсивность и расход подачи огнетушащих средств.

# Рекомендуемый список литературы

1.  Основная

- Теоретические основы процессов горения /Кутуев Р.Х., Малинин В.Р.,
Кожевникова Н.Ю. и др.: Учебник. - СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1996.
-236с.

- Решетов А.П., Ловчиков В.А. Теоретические основы процессов горения: Учебно-методическое пособие по решению задач. - СПб: СПбИПБ МВД
России, 1997. - 123 с.

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник под редакцией А.Н. Баратова  и А.Я. Корольченко - М.:Химия, 1990.

- Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов: Руководство. – М.: ВНИИПО, 2002. – 77 с.

- С.И. Таубкин. Пожар и взрыв. Особенности их экспертизы. – М.:ВНИИПО МВД России, 1999. – 600 с.

- Власов Д.А. Взрыв и его последствия: Учебное пособие. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2001. – 152 с.

2. Дополнительная

- Демидов П.Г., Саушев B.C. Горение и свойства горючих веществ: Учебное пособие. М.: ВИПТШ МВД СССР, 1984.

- Абдурагимов И.М. и др. Физико-химические основы развития и тушения пожаров (Учебное пособие) М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980.

- Химия. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. И.Л. Кнуянц. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 792 с.

- Пожарная безопасность. Взрывоопасность / А.Н.Баратов, Е.Н.Иванов, А.Н.Корольченко и др. – М.: Химия, 1987.-272с.

- Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности: Справочник / Под ред. Рябова И.В. – М.: Химия, 1970. – 336 с.

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров /Пер. с англ. К.Г. Бомштейна; Под. ред. Ю.А. Кошмарова, В.Е. Макарова. – М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.: ил. – Перевод. изд. An Introduction to Fire Dynamics/ D. Drysdale. – John Wiley and Sons, Chichester, 1985. – ISBN 5-274-00771-6.

- Краткая химическая энциклопедия (в 5-ти томах), 1987.

- Справочник химика, в 6-ти томах.

3. Нормативно-техническая

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

- ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Пособие по применению НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" при рассмотрении проектно-сметной документации /Шебеко Ю.Н. и др. - М.: ВНИИПО, 1998. - 119 с

- ПУЭ-85. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 648 с.

- ПБ 09-170-97 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

# Приложение 1 Образец оформления титульного листа контрольной работы

МЧС России Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Кафедра физико-химических основ процессов горения и тушения Контрольная работа №1 По дисциплине физико-химические основы развития и тушения пожара Вариант №_______ Выполнил: Слушатель (студент) группы № _____ факультета заочного обучения Иванов Н.Н. Зарегистрировано на ФЗО «___»_________200__г. №______ Проверил: Оценка________________ Санкт-Петербург 2006

# Приложение 2 Варианты заданий на контрольную работу

Таблица 1. Номера заданий для выполнения контрольной работы

| Две последние цифры номера зачетной книжки | Номера вопросов и заданий |
| --- | --- |
|  | Теоретические вопросы | Расчетное задание |
|  | №1 | №2 | №3 | Вещество (табл.2) | Характеристика помещения (табл.3) |
|  | 1 | 30 | 70 | 1 | 1 |
|  | 2 | 31 | 71 | 2 | 2 |
|  | 3 | 32 | 72 | 3 | 3 |
|  | 4 | 33 | 73 | 4 | 4 |
|  | 5 | 34 | 74 | 5 | 5 |
|  | 6 | 35 | 75 | 6 | 6 |
|  | 7 | 36 | 76 | 7 | 7 |
|  | 8 | 37 | 77 | 8 | 8 |
|  | 9 | 38 | 78 | 9 | 9 |
|  | 10 | 39 | 79 | 10 | 10 |
|  | 11 | 40 | 80 | 11 | 1 |
|  | 12 | 41 | 81 | 12 | 2 |
|  | 13 | 42 | 82 | 13 | 3 |
|  | 14 | 43 | 83 | 14 | 4 |
|  | 15 | 44 | 84 | 15 | 5 |
|  | 16 | 45 | 85 | 16 | 6 |
|  | 17 | 46 | 86 | 17 | 7 |
|  | 18 | 47 | 87 | 18 | 8 |
|  | 19 | 48 | 88 | 19 | 9 |
|  | 20 | 49 | 89 | 20 | 10 |
|  | 21 | 50 | 90 | 21 | 1 |
|  | 22 | 51 | 91 | 22 | 2 |
|  | 23 | 52 | 92 | 23 | 3 |
|  | 24 | 53 | 93 | 24 | 4 |
|  | 25 | 54 | 94 | 25 | 5 |
|  | 26 | 55 | 95 | 26 | 6 |
|  | 27 | 56 | 96 | 27 | 7 |
|  | 28 | 57 | 97 | 28 | 8 |
|  | 29 | 58 | 98 | 29 | 9 |
|  | 1 | 59 | 99 | 30 | 10 |
|  | 2 | 60 | 100 | 31 | 1 |
|  | 3 | 61 | 70 | 32 | 2 |
|  | 4 | 62 | 71 | 33 | 3 |
|  | 5 | 63 | 72 | 34 | 4 |
|  | 6 | 64 | 73 | 1 | 5 |
|  | 7 | 65 | 74 | 2 | 6 |
|  | 8 | 67 | 75 | 3 | 7 |
|  | 9 | 68 | 76 | 4 | 8 |
|  | 10 | 69 | 77 | 5 | 9 |
|  | 11 | 30 | 78 | 6 | 10 |
|  | 12 | 31 | 79 | 7 | 1 |
|  | 13 | 32 | 80 | 8 | 2 |
|  | 14 | 33 | 81 | 9 | 3 |
|  | 15 | 34 | 82 | 10 | 4 |
|  | 16 | 35 | 83 | 11 | 5 |
|  | 17 | 36 | 84 | 12 | 6 |
|  | 18 | 37 | 85 | 13 | 7 |
|  | 19 | 38 | 86 | 14 | 8 |
|  | 20 | 39 | 87 | 15 | 9 |
|  | 21 | 40 | 88 | 16 | 10 |
|  | 22 | 41 | 89 | 17 | 1 |
|  | 23 | 42 | 90 | 18 | 2 |
|  | 24 | 43 | 91 | 19 | 3 |
|  | 25 | 44 | 92 | 20 | 4 |
|  | 26 | 45 | 93 | 21 | 5 |
|  | 27 | 46 | 94 | 22 | 6 |
|  | 28 | 47 | 95 | 23 | 7 |
|  | 29 | 48 | 96 | 24 | 8 |
|  | 1 | 49 | 97 | 25 | 9 |
|  | 2 | 50 | 98 | 26 | 10 |
|  | 3 | 51 | 99 | 27 | 1 |
|  | 4 | 52 | 100 | 28 | 2 |
|  | 5 | 53 | 70 | 29 | 3 |
|  | 6 | 54 | 71 | 30 | 4 |
|  | 7 | 55 | 72 | 31 | 5 |
|  | 8 | 56 | 73 | 32 | 6 |
|  | 9 | 57 | 74 | 33 | 7 |
|  | 10 | 58 | 75 | 34 | 8 |
|  | 11 | 59 | 76 | 1 | 9 |
|  | 12 | 60 | 77 | 2 | 10 |
|  | 13 | 61 | 78 | 3 | 1 |
|  | 14 | 62 | 79 | 4 | 2 |
|  | 15 | 63 | 80 | 5 | 3 |
|  | 16 | 64 | 81 | 6 | 4 |
|  | 17 | 65 | 82 | 7 | 5 |
|  | 18 | 67 | 83 | 8 | 6 |
|  | 19 | 68 | 84 | 9 | 7 |
|  | 20 | 69 | 85 | 10 | 8 |
|  | 21 | 30 | 86 | 11 | 9 |
|  | 22 | 31 | 87 | 12 | 10 |
|  | 23 | 32 | 88 | 13 | 1 |
|  | 24 | 33 | 89 | 14 | 2 |
|  | 25 | 34 | 90 | 15 | 3 |
|  | 26 | 35 | 91 | 16 | 4 |
|  | 27 | 36 | 92 | 17 | 5 |
|  | 28 | 37 | 93 | 18 | 6 |
|  | 29 | 38 | 94 | 19 | 7 |
|  | 1 | 39 | 95 | 20 | 8 |
|  | 2 | 40 | 96 | 21 | 9 |
|  | 3 | 41 | 97 | 22 | 10 |
|  | 4 | 42 | 98 | 23 | 1 |
|  | 5 | 43 | 99 | 24 | 2 |
|  | 6 | 44 | 100 | 25 | 3 |
|  | 7 | 45 | 70 | 26 | 4 |
|  | 8 | 46 | 71 | 27 | 5 |
|  | 9 | 47 | 72 | 28 | 6 |
|  | 10 | 48 | 73 | 29 | 7 |
|  | 11 | 49 | 74 | 30 | 8 |
|  | 12 | 50 | 75 | 31 | 9 |

Таблица 2. Задания для расчетной части

| Номер задания по табл.1 | Вещество | Химическая формула | Максимальная температура в помещении, °С (с учетом повышения температуры при аварии) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,2-Дихлорэтан | С2Н4Сl2 | 40 |  |
| 02 | 1,4-Диоксан | С4Н8О2 | 55 |  |
| 03 | 2,2,4-Триметилпентан | С8Н18 | 34 |  |
| 04 | Амилен | С5Н10 | 34 |  |
| 05 | Ацетальдегид | С2Н4О | 34 |  |
| 06 | Ацетон | С3Н6О | 34 |  |
| 07 | Бензол | С6Н6 | 34 |  |
| 08 | Гептан | С7Н16 | 42 |  |
| 09 | Диэтиламин | С4Н11N | 34 |  |
| 10 | Диэтиловый эфир | С4Н10О | 34 |  |
| 11 | Изобутиловый спирт | С4Н10О | 45 |  |
| 12 | Изопентан | С5Н12 | 34 |  |
| 13 | Изопропиловый спирт | С3Н8О | 40 |  |
| 14 | Метиловый спирт | СН4О | 40 |  |
| 15 | Метилпропилкетон | С5Н10О | 40 |  |
| 16 | м-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 17 | н-Бутил-ацетат | С6Н12О2 | 50 |  |
| 18 | н-Гексан | С6Н14 | 34 |  |
| 19 | н-Нонан | С9Н20 | 61 |  |
| 20 | н-Октан | С8Н18 | 61 |  |
| 21 | н-Пентан | С5Н12 | 34 |  |
| 22 | н-Пропиловый спирт | С3Н8О | 55 |  |
| 23 | о-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 24 | Пиридин | С5Н5N | 45 |  |
| 25 | п-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 26 | Сероуглерод | СS2 | 34 |  |
| 27 | Стирол | С8Н8 | 61 |  |
| 28 | Тетрагидрофуран | С4Н8О | 34 |  |
| 29 | Толуол | С7Н8 | 40 |  |
| 30 | Хлорбензол | С6Н5Cl | 61 |  |
| 31 | Циклогексан | С6Н12 | 34 |  |
| 32 | Этилацетат | С4Н8О2 | 34 |  |
| 33 | Этилбензол | С8Н10 | 50 |  |
| 34 | Этиловый спирт | С2Н6О | 45 |  |

Таблица 3. Характеристики помещений для расчетной части

| Номер задания по табл.1 | Скорость воздушного Потока в помещении, м/с | Площадь помещения | Высота помещения | Объем емкости (аппарата), л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 150 | 5 | 200 |  |
| 2 | 0,1 | 50 | 4,5 | 40 |  |
| 3 | 0,3 | 200 | 5,5 | 50 |  |
| 4 | 0,25 | 80 | 4 | 50 |  |
| 5 | 0,5 | 56 | 3 | 200 |  |
| 6 | 0,3 | 100 | 4 | 45 |  |
| 7 | 0,35 | 25 | 3 | 20 |  |
| 8 | 0,4 | 78 | 4,5 | 30 |  |
| 9 | 0,15 | 94 | 4,5 | 25 |  |
| 10 | 0,2 | 170 | 4,5 | 200 |  |

# Приложение 3 Теоретические вопросы

- Распределение t(  в горящих жидкостях.

- Геометрические размеры пламени, факторы влияющие на них.

- Какова t(  поверхности жидкости при установившемся ее горении?

- Что  такое температура кипения и что  такое скорость испарения (W).  Зависимость W от Pнас,  t(, скорости воздушного потока.

- Как изменится скорость распространения пламени по поверхности  жидкости  при увеличении начальной t(?

- Какие условия необходимы, чтобы произошло  воспламенение жидкости?

- Методы расчета температуры вспышки, ее практическое значение.

- Зависимость давления насыщенного  пара от температуры.  Уравнение Клайперона – Клаузиуса.

- Зависимость Pнас от t( . Уравнение Антуана.

- Методы определения концентрации ненасыщенного пара в производственных помещениях и оценка их опасности.

- Как изменяется температура вспышки горючих растворов при изменении концентрации горючего компонента?

- Методы определения концентрации насыщенного пара в аппаратах и резервуарах, и оценка их опасности.

- Линейная скорость выгорания и скорость распространения пламени по ГЖ – это одно и то же понятие или нет?

- Существует ли связь между температурными концентрационными пределами РП?

- По какому параметру классифицируются жидкости на ЛВЖ и ГЖ?

- Расположите в порядке возрастания температурные параметры пожарной опасности;       t( горения, t( вспышки, t( кипения, ВТПР, t( самовоспламенения, НТПР, t( воспламенения.

- Температурные пределы РП, их практическое значение.

- Причины образования гомотермального слоя в горящих жидкостях.

- Что является движущей силой процесса РП по ГЖ?

- Как изменится скорость выгорания ГЖ при уменьшении уровня жидкости в резервуаре?

- t( вспышки, практическое значение.

- Вскипание, причины, условия, меры профилактики.

- Насыщенный и ненасыщенный пар. Условия образования, характеристики.

- Как меняется скорость распространения пламени по ГЖ при изменении условий окружающей среды?

- Массовая и линейная скорости выгорания жидкости, их взаимосвязь.

- Как изменяется t( вспышки жидкостей в гомологическом ряду предельных углеводородов?

- Выброс, причины, условия, меры профилактики.

- Причины РП по поверхности жидкостей, от каких факторов зависит скорость РП.

- На что расходуется теплота, падающая от пламени на поверхность горящей жидкости.

- Основные особенности горения металлов.

- Основные характеристики возникновения, распространение пламени и горения твердых органических веществ.

- Индекс распространения пламени по поверхности ТГМ.

- Основные макростадии процессов термического разложения древесины.

- Показатели токсичности продуктов горения ТГМ, практическое применение.

- Тление, его особенности. Температура тления, практическое применение.

- Приведенная массовая скорость выгорания, практическое применение.

- Причины токсичности для жизни человека продуктов горения ТГМ.

- Особенности горения пылевидных веществ.

- Алгоритм процессов горения ТГМ.

- Схема распространения пламени по поверхности ТГМ.

- Показатель горючести ТГМ, практическое применение.

- Состав продуктов термического разложения ТГМ.

- Чем вызвано требование ко всем, о необходимости сначала сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара и только, потом приступать к тушению его подручными средствами.

- Какими показателями характеризуется пожарная опасность горючих пылей, дайте их определение и укажите область практического применения.

- Причины химического недожога при горении ТГМ.

- НКПР пылей, область применения, зависимость от различных условий.

- Основные закономерности термической деструкции органических веществ.

- Как подразделяются горючие вещества по агрегатному состоянию при определении показателей пожарной опасности?

- Что называется температурой вспышки, для каких веществ она определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева ГЖ по температуре вспышки?

- Что такое температура самовоспламенения, для каких веществ она определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева неизолированных поверхностей по температуре
самовоспламенения?

- Что такое область воспламенения, ее практическое применение, для каких веществ определяется, взрывобезопасные концентрации газов и паров ГЖ с смесях с воздухом?

- Что такое температурные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, безопасные температуры нагрева ГЖ?

- Что такое температура тления, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ по температуре тления?

- Что такое условия теплового самовозгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ и материалов по температуре самовозгорания?

- Что такое минимальная энергия зажигания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные источники зажигания по значению их энергии?

- Что такое критический гасящий диаметр, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое группа горючести, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое температура воспламенения, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, их практическое применение?

- Что такое способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами, для каких веществ определяется, практическое применение этого показателя?

- Что такое нормальная скорость распространения пламени, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое скорость выгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Коэффициент дымообразования, определение, классификация, область применения, сущность метода определения?

- Что такое индекс распространения пламени, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое минимальное взрывоопасное содержание кислорода, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое максимальное давление взрыва, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое скорость нарастания давления при взрыве, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Тепловая теория гашения пламени

- Предельные режимы нормального горения, методы их оценки для реальных паровоздушных систем.

- Классификация пожаров

- Пожары газовых и нефтяных фонтанов. Классификация. Особенности

- Пожары резервуаров с ЛВЖ и ГЖ. Особенности развития пожара. Оновные параметры пожара.

- Особенности развития внешних пожаров

- Особенности развития и тушения внутренних пожаров регулируемых вентиляцией

- Особенности развития и тушения внутренних пожаров регулируемых пожарной нагрузкой

- Предельные параметры процессов горения.

- Элементы тепловой теории гашения пламени

- Гашение пламени в узких каналах. Огнепреградители.

- Пожары регулируемые вентиляцией и пожарной нагрузкой

- Способы тушения пожаров.

- Тепловая теория гашения пламени

- Предельные режимы нормального горения, методы их оценки для реальных паровоздушных систем.

- Практическое применение теории гашения. Огнепреградители,  физико-химические основы его действия.

- Основные способы прекращения горения

- Основные характеристики ОТВ

- Общие методические подходы к определению эффективности огнетушащих веществ

- Классификация огнетушащих веществ и способы тушения пожаров.

- Огнетушащая эффективность огнетушащих веществ и методы их оценки.

- Практическое применение теории гашения. Огнепреградитель, физико-химические основы его действия.

- Вода как огнетушащее вещество. Область применения, достоинства, недостатки.

- Пены в качестве огнетушащего вещества. Физико-химические основы получения.Область применения, достоинства, недостатки.

- Огнетушащая эффективность и область применения пен

- Свойства и оценка качества пенообразователей

- Фторированные пенообразователи, их основные свойства

- Негорючие газы в качестве огнетушащих веществ Область применения, достоинства, недостатки.

- Галогенуглеводороды как огнетушащие вещества. Область применения, достоинства, недостатки.

- Огнетушащие порошковые составы, механизм действия, эксплуатационные свойства и методы их контроля. Область применения, достоинства, недостатки.

- Пути повышения эффективности основных огнетушащих веществ. Основные типы комбинированных огнетушащих составов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

МЧС РОССИИ

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 458 от 3 апреля 2006 года, Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы МЧС России присвоен статус Университета.

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России является ведущим вузом МЧС России в области пожарной безопасности, финансово-хозяйственной деятельности  и психологии. Организация учебного процесса в вузе строиться в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к высшему образованию, использованием новейших технологий, специальной техники и оборудования последнего поколения, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для МЧС России.

Начальник университета – доктор военных наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Международной академии информатизации, эксперт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ по проблемам управления, информатики и вычислительной техники, член Аттестационной комиссии по вопросам присвоения  ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре, генерал-майор внутренней службы Владимир Сергеевич Артамонов.

В состав университета входят шесть факультетов:

- инженерно-технический;

- экономики и права;

- переподготовки и повышения квалификации;

- подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров;

- заочного обучения;

- оказания платных образовательных услуг.

В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, как для Государственной противопожарной службы, так и в целом для МЧС России.

В структуре учебного заведения 14 отделов. Созданы учебно-методический центр, научно-исследовательский центр, центр информационных  технологий и систем, учебно-научный центр инженерно-технических экспертиз, центр дистанционного обучения, экспертный центр.

На 27 кафедрах свои знания и огромный опыт передают 9 заслуженных деятелей науки РФ, 11 заслуженных работников высшей школы РФ, 2 заслуженных юриста РФ, заслуженный деятель науки и техники, заслуженный деятель науки республики Дагестан, заслуженный изобретатель РФ, 2 заслуженных изобретателей СССР.

Подготовку специалистов высокой квалификации в настоящее время в университете осуществляют: 56 докторов наук, 145 кандидатов наук, 62 профессора, 91 доцент, 2 старших научных сотрудника, 18 академиков, 8 член-корреспондентов.

Сегодня университет осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям:

280104.52 – Пожарная безопасность;

230401.65 – Прикладная математика;

20.05.01 – Пожарная безопасность;

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

030301.65 – Психология;

030520.65 – Судебная экспертиза;

080504.65 – Государственное и муниципальное управление;

080507.65 – Менеджмент  организации;

090103.65 – Организация и технология защиты информации.

030501.65 – Юриспруденция.

В ближайшей перспективе получение лицензий на обучение по специальностям:

190601.65 – Автомобили и автомобильное хозяйство;

080505.65 – Управление персоналом;

050104.65 – Безопасность жизнедеятельности;

220100.62 – Системный анализ;

Главным условием качественной подготовки выпускников университета является научный потенциал вуза. Широта научных интересов, высокий профессионализм, большой опыт научно-педагогической деятельности, владение современными методами научных исследований, постоянный поиск оптимальных путей решения современных проблем позволяют руководству университета преумножать научный и научно-педагогический потенциал вуза, обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса. Учебное заведение прилагает значительные усилия по привлечению к педагогической и научной деятельности ведущих ученых и практических работников страны с целью повышения имиджа спасательных профессий и самого вуза.

В университете действуют 5 диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени:

- кандидата наук по специальностям: 05.26.03 - "Пожарная и промышленная безопасность (юридические науки); 05.26.02 - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" (юридические науки); 05.13.01 - "Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность) (технические науки); 05.13.18 - "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" (промышленность) (технические науки).

- доктора наук по специальностям: 05.25.03 - "Пожарная и промышленная безопасность»: психологические науки и технические науки (строительство, нефтегазовая отрасль, транспорт); 13.00.01 - "Общая педагогика; история педагогики и образования" (педагогические науки); 13.00.08 - "Теория и методика профессионального образования" (педагогические науки); 05.13.10 - "Управление в социальных и экономических системах" (технические науки); 05.13.19 - "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" (технические науки); 05.25.05 - "Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики" (технические науки); 05.26.01 - "Охрана труда" технические науки (строительство, нефтегазовая отрасль, транспорт); 05.26.02 - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" технические науки (строительство, нефтегазовая отрасль, транспорт).

На факультете подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров осуществляется подготовка адъюнктов и аспирантов по следующим специальностям: 05.26.03 - «Пожарная и промышленная безопасность» (психологические, технические и юридические науки), 05.13.10 - «Управление в социальных и экономических системах» (технические науки), 05.13.19 - «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» (технические науки), 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, логистика, экономика труда, экономическая безопасность») (экономические науки), 05.26.02 - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" (технические и психологические науки); 05.13.18 - "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" (промышленность) (технические науки); 05.25.05 - "Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики" (технические науки); 13.00.01 - "Общая педагогика; история педагогики и образования" (педагогические науки); 12.00.09 - «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» (юридические науки).

Университет обладает лицензией на обучение по программам дополнительного образования: подготовка к поступлению в вуз, профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю вуза, повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю вуза, специальное первоначальное обучение по профилю вуза.

Наряду с учебной и методической работой в университете под руководством ведущих ученых вуза ведутся научные исследования, имеющие широкую практическую направленность. Так, коллектив ученых и преподавателей вуза принимал участие в разработке новейших систем и средств автоматической противопожарной защиты для Санкт-Петербургского метрополитена, целлюлозно-бумажного комбината в г. Светогорске, крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез», Ленинградской атомной электростанции и ряда других объектов Северо-Запада России. В университете были разработаны и испытаны высокоэффективные системы пожарной сигнализации для высотных комплексов и жилых зданий, проведена экспертиза систем автоматизированной противопожарной защиты театров и музейных комплексов Санкт-Петербурга и его пригородов. Учеными и преподавателями университета регулярно проводятся пожарно-технические экспертизы реальных пожаров и объектов с оформлением технических заключений о причинах пожаров,  разрабатываются новые огнетушащие составы и огнезащитные покрытия, большое внимание уделяется вопросам безопасности труда пожарных, снижению уровня травматизма, решению экологических проблем. Широкое практическое применение получили работы ученых вуза в области радиационной безопасности и защиты окружающей среды, разработка новых каталитических нейтрализаторов, безопасных и эффективных смесевых горючих растворов для пожарной техники и т.д.

В октябре 2005 года в Брюсселе на 54-м международном форуме инноваций, научных исследований и высоких технологий работа ученых вуза, посвященная применению противопожарных экранов, получила серебренную медаль и диплом.

В университете функционируют проектно-исследовательский центр, учебно-научный центр инженерно-технических экспертиз и экспертный центр для проведения испытаний в области пожарной безопасности, где разрабатываются мероприятия по предупреждению и тушению пожаров, ведутся обучение населения, работников организаций и учреждений техническим системам предотвращения, обнаружения и тушения пожаров, работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, научные исследования в области разработки технических решений по предотвращению и исследованию пожаров, проводятся пожарно-технические экспертизы реальных пожаров, разрабатываются новые огнетушащие составы и огнезащитные покрытия, рекомендации по безопасности труда пожарных и снижению уровня травматизма, решению экологических проблем, исследованию вопросов профессионального риска.

Внештатный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций от пожаров и их последствий осуществляет научную деятельность по различным направлениям. Разрабатываются рекомендации по тушению пожаров на химически опасных объектах. Производится прогнозирование и оценка острых и отдаленных последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами, природного и техногенного характера с точки зрения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Разрабатываются документы для открытия проблемной лаборатории  мониторинга воздействия транспорта на городскую среду и человека. Производится анализ возникновения и распространения опасных факторов пожаров в судебно-экспертных исследованиях, анализ методов математического моделирования и свойств экспериментальных данных для целей прогноза пожароопасности. Готовятся материалы по нормативно-правому обеспечению взаимодействия различных служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется работа по разработке концепции системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций от пожаров и их последствий. Разрабатывается методика расчета ожидаемых экономических потерь при чрезвычайных ситуациях от пожаров и их последствий. Ведется анализ управления профессиональным риском в чрезвычайных ситуациях. Разрабатывается методика создания и установки для испытаний бортовых накопителей информации («черных ящиков»).

Ежегодно в университете проводятся международные научно-практические конференции, семинары и «круглые столы» по широкому спектру теоретических и научно-прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур в условиях экстремальных ситуаций и др. На базе университета совместные научные конференции и совещания проводили Правительство Ленинградской области и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, научно-технический совет МЧС России и Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации, Северо-Западный региональный центр МЧС России. В октябре 2005 года на базе университета состоялось заседание Исполнительного  комитета Международного технического комитета по предотвращению и тушению пожаров (CTIF) и международная научно-практическая конференция стран, членов  CTIF.

При обучении специалистов в университете широко используется передовой отечественный и зарубежный опыт. Университет поддерживает тесные связи с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожарно-спасательного профиля Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Молдавии, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и других государств. Вуз является членом Международной ассоциации пожарных «Институт пожарных инженеров», объединяющей более 20 стран мира. В настоящее время университет проводит совместные научные исследования с пожарно-техническими службами США по проблемам борьбы с огнем в условиях низких температур и отдаленных территорий, сотрудничает с Учебным пожарным центром г. Куопио (Финляндия), осуществляет проект по обмену курсантами и профессорско-преподавательским составом с пожарным департаментом  г. Линдесберг (Швеция). Разработана и успешно осуществляется программа совместных действий по тушению пожаров на границе России и Финляндии.

В  целях объединения усилий научных работников и ведущих специалистов в области гражданской защиты для создания более эффективной системы подготовки высококвалифицированных кадров пожарных и спасателей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышения уровня научно-исследовательской и педагогической работы в 2004-2005 гг. университетом были подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным университетом Гражданской Защиты Французской Республики, университетом Восточного Кентукки (США), Центром исправительных технологий Северо-Запада США, школой пожарных офицеров г. Гамбурга (Германия), учебных заведений пожарно-спасательного профиля стран СНГ.

За годы своего существования вуз подготовил более 1000 специалистов для пожарной охраны Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Кореи, Кубы, Монголии, Йемена и других зарубежных стран, а пожарная охрана нашей страны получила около 30000 специалистов, которых отличают не только высокие профессиональные знания, но и беспредельная преданность профессии пожарного и верность присяге.

Учебный процесс всегда тесно увязывался с боевыми задачами будущих руководителей пожаротушения. И это давало свои положительные результаты. Так с октября 1957 года, когда была учреждена медаль "За отвагу на пожаре", большая группа работников и выпускников училища была удостоена этой высокой награды.

В 1977 году  этой медалью были посмертно награждены курсанты Ленинградского пожарно-технического училища М.Б. Жуков, Ю.Б. Малышев, В.А. Иванов, которые своей жизнью заплатили за спасение многих людей из горящего поезда Москва-Ленинград. Об этом событии снят художественный фильм “34-скорый”.

Спасая людей из горящей гостиницы "Ленинград" в феврале 1991 года, пали смертью храбрых выпускники ЛПТУ майор внутренней службы С.Г. Капитонов и старший лейтенант внутренней службы В.А. Самойлов. Оба посмертно были награждены орденом Красной Звезды.

Для осуществления эффективной учебной и научно-исследовательской работы университет имеет учебную пожарно-спасательную часть, учебные центры, современную лабораторную базу, компьютерные классы, спортивный комплекс, научно-техническую и художественную библиотеки, фонд которых насчитывает свыше 300 тысяч изданий. Компьютерная база, включающая более 350 персональных компьютеров, внутренняя компьютерная сеть позволяющая проводить видеоконференции и осуществлять документооборот между различными подразделениями вуза, иметь доступ к учебно-методической базе кафедр.

Курсанты и слушатели университета имеют прекрасные возможности для повышения своего культурного уровня, развития творческих способностей. Налажены связи с театрами и концертными залами города. Гордостью учебного заведения является ансамбль «Экипаж», лауреат Всероссийского конкурса солдатской песни «Виктория». Спортивные команды университета по различным видам спорта – постоянные участники и призеры турниров, организованных и проводимых МЧС России.

Мельник Антон Анатольевич

кандидат технических наук

Шкитронов Михаил Евгеньевич

кандидат педагогических наук

Физико-химические основы развития

и тушения пожаров

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ №1

для слушателей и студентов заочной формы обучения

по специальности 20.05.01 – «Пожарная безопасность»

Ответственный за выпуск

Коробейникова Е.Г.

Подписано к печати           					        Тираж 100 экз.

Формат 60 х 84 1/16                                 Печать офсетная

Уч. – изд. л. 1,5					  Заказ №

Отпечатано в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России.

196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149