Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский государственный технический университет»

Т.А. Кузнецова, Е.А. Кулютникова, И.Б. Кухарчук

РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

## Контрольные задания и методические указания

к самостоятельной работе

по курсам «Основы теории цепей»,

«Общая электротехника»,

«Теоретические основы электротехники»

2010

Введение

Для передачи и распределения электроэнергии в большинстве случаев используется трехфазная система энергоснабжения, т.е. система, в которой действуют три одинаковые по амплитуде синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, создаваемые одним источником энергии и сдвинутые друг относительно друга по фазе на . Такая система была изобретена в 1891 г. выдающимся русским инженерном М.О. Доливо-Добровольским, разработавшим все ее практические приложения, включая трехфазный трансформатор и асинхронный двигатель.

В трехфазной системе технико-экономические преимущества синусоидальных токов проявляются в наибольшей степени (снижается расход проводниковых материалов в линии электропередач, возрастает КПД устройств и т.п.). Поэтому современные энергетические системы выполняют как трехфазные системы генераторов, линий электропередач и трансформаторов, обеспечивающих трехфазным электропитанием промышленные потребители, которые, в основном, являются трехфазными, например: асинхронные и синхронные двигатели, мощные электрические печи, электромагниты и т.п. Однофазные потребители также получают питание от трехфазных сетей.

Для эффективной эксплуатации таких сетей необходимо знать их возможности и ограничения, существующие при подключении к ним потребителей.

Цель самостоятельной работы студентов по данной теме – изучение основных свойств трехфазных цепей и закономерностей распределения линейных и фазных токов и напряжений, исследование схем подключения трехфазных и однофазных потребителей к трехфазной системе электропитания в рабочих и аварийных режимах.

ОСНОВНЫЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Трехфазные цепи являются одним из видов цепей синусоидального тока, и, следовательно, для них в полной мере применимы методы расчета и анализа цепей в символической форме. Анализ трехфазных цепей удобно осуществлять с использованием векторных диаграмм, позволяющих достаточно просто определять фазовые сдвиги между токами и напряжениями. Однако существующая определенная специфика трехфазных цепей вносит характерные особенности в их расчет.

Основным признаком классификации трехфазных систем ЭДС, напряжений и токов является их симметричность.

Симметричные трехфазные системы

Условиями симметричности является равенство мгновенных (комплексных) значений ЭДС фаз генератора. Мгновенные и комплексные значения ЭДС трехфазного симметричного генератора имеют вид:

(1)

где a – оператор поворота, причем

и т.д.

Условием симметричности трехфазного приемника является равенство комплексных сопротивлений соответствующих фаз: т.е. если  (фазы нагрузки соединены звездой, рис. 1, а) или  (фазы нагрузки соединены треугольником, см. рис. 1, б). В противном случае приемник является несимметричным.

Существуют трехфазные системы, в которых нулевые точки генератора О и нагрузки о1 соединяются проводом с сопротивлением  или  (см. рис. 1, в). Такой провод называют нулевым или нейтральным проводом.

Если к симметричной трехфазной цепи приложена симметричная трехфазная система напряжений генератора, то в ней будет действовать симметричная система токов. Такой режим работы трехфазной цепи называется симметричным. В этом режиме токи и напряжения соответствующих фаз равны по модулю и сдвинуты по фазе на . Расчет таких цепей проводится для одной (базовой) фазы, в качестве которой обычно принимают фазу А. При этом соответствующие величины в других фазах получают формальным добавлением к аргументу переменной фазы А  фазового сдвига  при сохранении неизменным ее модуля.

Для симметричной трехфазной системы при соединении нагрузки звездой (см. рис. 1, а) существуют следующие зависимости между действующими значениями  линейных и фазных напряжений и токов:

,					(2)

между комплексными значениями токов фаз

; ; .	(3)

При наличии нейтрального провода ток в этом проводе определяется по первому закону Кирхгофа

,						(4)

при отсутствии нейтрального провода

.						(5)

Для симметричной трехфазной системы при соединении нагрузки треугольником (см. рис. 1, б) действующие значения линейных и фазных напряжений и токов связаны соотношениями:

,					(6)

комплексные значения токов фаз

; ; ,	(7)

комплексные значения линейных токов

(8)

Комплексная, полная, активная и реактивная мощности в симметричной трехфазной системе определяются соответственно по указанным ниже формулам

для схем «звезда – звезда»

(9)

для схем «треугольник – треугольник»

(10)

Несимметричные трехфазные системы

Если хотя бы одно из условий симметрии не выполняется, трехфазная цепь работает в несимметричном режиме. Такие режимы при подключении статической нагрузки рассчитываются любым из известных методов расчета линейных электрических цепей с источниками гармонических воздействий. Как правило, падением напряжения на внутреннем сопротивлении генератора пренебрегают и фазные напряжения генератора заменяются соответствующими идеальными источниками ЭДС. Поскольку в трехфазных цепях, помимо значений токов, обычно представляют интерес также величины потенциалов узлов, в большинстве случаев для расчета применяется метод узловых потенциалов.

Если заданны линейные напряжения, удобно рассчитывать трехфазные цепи при соединении фаз нагрузки в треугольник. Пусть в схеме  (см. рис. 1, б) нагрузка несимметрична и . Тогда при известных комплексах линейных напряжений в соответствии с законом Ома фазные токи

; ; .			        (11)

По найденным фазным токам приемника на основании первого закона Кирхгофа определяются линейные токи:

.		        (12)

Если к трехфазному генератору, фазы которого соединены звездой (рис. 2), подключен приемник электрической энергии, фазы которого также соединены звездой, то в случае несимметричной трехфазной системы между нейтральными (нулевыми) точками приемника и генератора возникает напряжение смещения нейтрали

,			       (13)

здесь  – комплексы ЭДС соответствующих фаз генератора; – комплексные проводимости соответствующих фаз нагрузки и нейтрального (нулевого) провода.

Напряжение на фазах нагрузки

(14)

Токи в фазах

(15)

Ток нейтрального провода

.				        (16)

При расчете трехфазной системы «звезда – звезда с нейтральным проводом с сопротивлением » нет необходимости рассчитывать напряжение смещения нейтрали, поскольку . В этом случае трехфазную систему можно рассматривать как совокупность трех независимых контуров и рассчитывать каждый контур известными методами расчета цепей синусоидального тока. Целесообразно использовать векторные диаграммы при расчете таких цепей.

В случае отсутствия нейтрального провода в формуле (13) проводимость нейтрального провода  принимают равной нулю. При этом, если генератор симметричный, а симметрия нагрузки нарушена сопротивлением нагрузки, подключенном в одной из фаз (например, ), удобно для определения напряжения смещения нейтрали воспользоваться формулой:

,   				           (17)

для оставшихся случаев  и  соответственно

; .			         (18)

Если нагрузка соединена звездой без нейтрального провода и известны линейные напряжения , то фазные напряжения нагрузки находятся по формулам:

.	       (19)

Для любой трехфазной системы сумма комплексных значений линейных напряжений равна нулю:

.					        (20)

ЗАДАНИЕ

1. По заданному номеру варианта изобразить цепь, подлежащую расчету, выписать значения параметров элементов цепи.

2. Рассчитать фазное и линейное напряжение генератора, ток, фазное и линейное напряжения нагрузки, мощность, вырабатываемую генератором и расходуемую в нагрузке в

а) симметричном режиме;

б) несимметричном режиме.

3. Рассчитать потенциалы всех точек и построить совмещенную топографическую диаграмму потенциалов, принимая потенциал нейтральной точки генератора равным нулю, и векторную диаграмму токов для симметричного и несимметричного режимов.

5. Определить аналитически и по топографической диаграмме напряжение между двумя заданными точками, записать мгновенное значение этого напряжения.

7. Составить уравнение баланса активных и реактивных мощностей генератора и нагрузки, проверить его выполнимость для симметричного и несимметричного режимов.

Выбор варианта и параметров элементов цепи

1. По заданному номеру варианта изобразить цепь (рис. 3), подлежащую расчету, выписать значения параметров элементов.

2. В качестве источника задан симметричный трехфазный генератор, обмотки которого соединены звездой с прямой последовательностью чередования фаз. Величина ЭДС фазы А  для четных вариантов выбирается равной 127 В, для нечетных вариантов – 220 В. Численные значения комплексных сопротивлений обмоток генератора в Омах рассчитываются по следующей формуле:

,

где 	 − сумма цифр номера варианта;

− разность цифр номера варианта (из первой цифры вычитается вторая; если число – однозначное, то  равно номеру варианта).

Например, для варианта № 35 комплексное сопротивление обмоток генератора

Ом,

для варианта № 53

Ом,

для варианта № 88

Ом.

3. Граф схемы, режим нейтрали, несимметричный режим и определяемое напряжение заданы в таблице 1.

4. Численные значения комплексных сопротивлений линии определяются по формуле:

где B1 – первая цифра номера варианта (если число – однозначное, то  равно номеру варианта).

5. Численные значения комплексных сопротивлений фазы определяются по формуле:

Табл. 1

| вариант | граф | , Ом | несимметричный режим | напря- жение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 34, 67 | а | 0 | обрыв фазы а | unf |
| 2, 35, 68 | б | − | обрыв фазы ab | umf |
| 3, 36, 69 | а | 10 | короткое замыкание фазы а | ube |
| 4, 37, 70 | б | − | обрыв линии А | ued |
| 5, 38, 71 | а | ∞ | обрыв фазы b | umk |
| 6, 39, 72 | б | − | обрыв фазы bс | umd |
| 7, 40, 73 | а |  | обрыв фазы c | umn |
| 8, 41, 74 | б | − | обрыв линии B | ued |
| 9, 42, 75 | а |  | обрыв и фазы а | uAb |
| 10, 43, 76 | б | − | обрыв фазы сa | uAf |
| 11, 44, 77 | а |  | обрыв фазы с | uOn |
| 12, 45, 78 | б | − | обрыв линии С | ueA |
| 13, 46, 79 | а |  | обрыв фазы b | uAe |
| 14, 47, 80 | б | − | обрыв линии Aa | uak |
| 15, 48, 81 | а | 0 | обрыв линии Aa | unk |
| 16, 49, 82 | б | − | обрыв фазы bс | umf |
| 17, 50, 83 | а | 10 | обрыв фазы c | ube |
| 18, 51, 84 | б | − | обрыв линии Bb | uae |
| 19, 52, 85 | а | ∞ | короткое замыкание фазы b | umb |
| 20, 53, 86 | б | − | обрыв фазы ab | uak |
| 21, 54, 87 | а |  | обрыв и линии Bb | udc |
| 22, 55, 88 | б | − | обрыв в линии Cc | ucd |
| 23, 56, 89 | а |  | обрыв и фазы b | ume |
| 24, 57, 90 | б | − | обрыв фазы сa | udn |
| 25, 58, 91 | а |  | короткое замыкание линии Cc | umd |
| 26, 59, 92 | б | − | короткое замыкание линии Aa | uAk |
| 27, 60, 93 | а |  | обрыв и фазы b | ueA |
| 28, 61, 94 | б | − | короткое замыкание фазы ab | udn |
| 29, 62, 95 | а | 0 | короткое замыкание линии Bb | umk |
| 30, 63, 96 | б | − | короткое замыкание линии Bb | uBd |
| 31, 64, 97 | а | ∞ | короткое замыкание фазы c | umf |
| 32, 65, 98 | б | − | короткое замыкание фазы bc | ume |
| 33, 66, 99 | а | 10 | короткое замыкание фазы b | uOk |

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Дано: к симметричному трехфазному генератору (рис. 4) с фазной ЭДС E = 220 В и внутренним сопротивлением  Ом через линию, сопротивление каждого провода которой  Ом, подключена симметричная нагрузка  Ом, соединенная звездой.

Решение. Запишем фазные ЭДС генератора в комплексном виде:

В;  В;

В.

Расчет симметричного режима

Ввиду полной симметрии системы напряжение между нулевыми точками генератора и нагрузки равно нулю. Каждую фазу можно рассматривать независимо от других фаз и вести расчет по одной фазе, к примеру, фазе А.

Определим ток в фазе А по закону Ома (полагаем, что  В):

А.

Токи в фазах В и С соответственно

А;

А.

Проверка:

.

Фазные напряжения на зажимах генератора

и нагрузки

Такие напряжения в других фазах сдвинуты соответственно на  и :

Линейные напряжения на выводах генератора и нагрузки

Активная мощность, вырабатываемая генератором

Вт.

Мощность, расходуемая  в нагрузке

Вт.

Составим баланс активной и реактивной мощностей генератора и нагрузки и проверим его выполнимость.

Комплексная мощность генератора

ВА.

Активная мощность генератора  Вт, реактивная мощность −  вар.

Потребляемая активная мощность складывается из мощностей расхода на внутреннем сопротивлении генератора, сопротивлении линии и нагрузки:

Вт,

реактивная мощность в элементах внутреннего сопротивления генератора, линии и приемника

вар.

Допускается расхождение баланса активных мощностей

и реактивных мощностей

.

Поскольку баланс активных и реактивных мощностей выполняется, то расчет произведен верно. Построение топографической диаграммы

Рассчитаем потенциалы всех точек схемы (см. рис. 4), приняв потенциал нейтральной точки генератора O равным нулю:

;

В;

В;

В;

В;

Совмещенная векторная диаграмма токов и потенциальная диаграмма напряжений представлена на рис. 5.

Определим напряжение между точками n и  b:

мгновенное значение напряжения

В.

Расчет несимметричного режима

Пусть несимметрия режима возникает вследствие короткого замыкания резистора в фазе А. В этом случае между нулевыми точками генератора и нагрузки возникает напряжение смещения нейтрали (12)

.

Для определения величины  вычислим комплексные проводимости фаз, помня о том, что комплексное сопротивление нагрузки фазы А равно Ом, сопротивления нагрузки фаз B и C Ом:

Сим;

Сим,

проводимость нейтрального провода .

Фазные ЭДС генератора в комплексном виде:

В;  В;

В.

Тогда

Токи всех фаз в соответствии с (14)

А;

А;

А;

Проверка показывает, что .

Напряжения на фазах нагрузки:

Напряжение на каждой фазе генератора

Линейные напряжения на выводах генератора и нагрузки

Активная мощность, вырабатываемая генератором, складывается из активных мощностей каждой фазы генератора

.

Определим активную мощность каждой фазы генератора

Вт;

Вт;

Вт.

Тогда  Вт.

Мощность, расходуемая  в нагрузке, равна сумме активных мощностей фаз В и С, т.к. в нагрузке фазы А отсутствует резистивное сопротивление:

Вт.

Составим баланс активной и реактивной мощностей генератора и нагрузки и проверим его выполнимость.

Комплексная мощность генератора

Активная мощность генератора  Вт, реактивная мощность −  вар.

Потребляемая активная мощность складывается из мощностей расхода на внутреннем сопротивлении фаз генератора, сопротивлений линии и нагрузки:

Вт,

реактивная мощность в элементах внутреннего сопротивления генератора, линии и приемника каждой фазы

вар.

Допускается расхождение баланса активных мощностей

и реактивных мощностей

.

Поскольку баланс активных и реактивных мощностей сходится, то расчет произведен верно.

Построение топографической диаграммы

Рассчитаем потенциалы всех точек схемы (см. рис. 4), приняв потенциал нейтральной точки генератора O равным нулю:

;

В;

В;

В;

В;

Совмещенная векторная диаграмма токов и потенциальная диаграмма напряжений представлена на рис. 6.

Определим напряжение между точками n и  b:

мгновенное значение напряжения

В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник / Л.А. Бессонов. – М.: Гардарики, 2000. – 504 с.

- Зевеке Г.В. Основы теории цепей: учебник / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

- Касаткин А.С. Электротехника. Кн. 1 / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 240 с.

- Кузнецова Т.А. Основы теории цепей: учебное пособие. Ч. 1 / Т.А. Кузнецова, Е.А. Кулютникова, А.А. Рябуха. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 227 с.