Расчетно-графическая работа №2

По теме: Поперечный изгиб

Задание: Построить эпюру Qy и Mz для двух опорной балки,  нагруженной как указано на рисунке

Дано:

F=10кН

q=8

ℓ=2м

ℓ=3м

Найти                 .

Q=? M=? М=? Q=? М=?

Решение

- Из уравнения моментов относительно правой опоры

- RAB+FBC+qAB=0                    (M=0)

Находим

R=F+q==26кн

Из уравнения моментов относительно левой опоры

RAB-FAC - qAB=0                      (M=0)

Находим

R=F+q==24кн

Проверяя по уравнению проекций на вертикальную ось

R- F - qAB+R=26 - 10 - 85+24=0

Убеждаемся, что реакции опор определены правильно.

2.Разбиваем балку на два участка применяя метод сечений, строим эпюру Q.

Балка по всей длине несет равномерно распределенную нагрузку,  следовательно значение поперечной силы изменяется по линейному закону и ее эпюра изобразиться наклонным отрезком прямой со «скачком» под сосредоточенной силой (нагрузкой) F

-В сечении правее опоры А при рассмотрении левой части балки

при        z=0       Q=R=26кн

-В сечение левее т.е (при рассмотрении левой части балки) при z=2м

Q=R-qAC=26-82=10кн

-В сечении левее опоры (В) (при рассмотрении правой части балки)

при z=5м        Q= - R= - 24кн

-В сечении правее т. (С) (при рассмотрении правой части балки)

при z=3          Q= - R+qBC= - 24+83=0

По полученным данным строим эпюру Q

3.Строим эпюру M

Т.к на всех участках нагрузка распределенная , то эпюра изгибающих моментов должна иметь вид параболы с выпуклостью на встречу нагрузке и переломам под сечением в т.е где приложена сосредоточенная сила F

При этом на участке 1, где Q0, M-возрастает ,а на участке 2 ,

где Q0 , M-убывает

Применения м-д сечений , определяем значения изгибающих моментов в характерных сечениях

-При Z=0: В сечении т, А                M=0

-При Z=2: В сечении т.(С) при рассмотрении левой отсеченной части

M=RAC - q=262 - =36кнм

В том же сечении при рассмотрении правой отсеченной части

-При Z=3; M=RCB - q=243 - =36кнм

Т.0. эпюра M изобразиться другой параболы, восходящей на участке АС и исходящий на участке СВ. При этом M=36кнм

Варианты к р/г/р №2

| № Вар | F | q | ℓ | ℓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 14 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 4 |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 12 | 10 | 4 | 12 | 8 |
| 13 | 14 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| 15 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| 16 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| 17 | 12 | 14 | 6 | 4 |
| 18 | 12 | 16 | 6 | 3 |
| 19 | 16 | 16 | 6 | 3 |
| 20 | 8 | 18 | 8 | 3 |
| 21 | 10 | 18 | 8 | 4 |
| 22 | 12 | 20 | 8 | 4 |
| 23 | 8 | 20 | 8 | 4 |
| 24 | 8 | 24 | 2 | 8 |
| 25 | 8 | 22 | 2 | 8 |
| 26 | 10 | 22 | 3 | 6 |
| 27 | 12 | 12 | 3 | 6 |
| 28 | 12 | 14 | 2 | 6 |
| 29 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 30 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 32 | 6 | 6 | 8 | 4 |