Расчетно-графическая работа №3

Изгиб с кручением

Дано: P=15 kBт N=382 об/мин [G]=80 D=0,3м=300мм ℓ1=0,4м=400мм ℓ2=0,4м=400мм

Д-диаметр колеса

Задание ; Из условия прочности рассчитать необходимый диаметр вала и построить эпюры .
P=?

Решение:

I. Найдем вращающий момент (), приложенный к левому концу вала:

= ==375 нм

II. Находим окружную силу

Т.к.

III. Находим радиальную силу

VI. Находим реакции опор

Реакции опор находим из условия симметричности их расположения относительно зубчатого колеса

Примечание:

V. Определим момент, возникающий в вертикальной плоскости (под действием окружной силы  в точке С.

В точках А и В момент равен 0

500 нм

VI. Определим момент возникающий под действием сил

Наибольший изгибающий момент наблюдается в том же сечении

180НМ

VII. Применяя 3-ю гипотезу прочности определяем эквивалентный момент в опасном сечении вала:

618нм61810нмм

VIII. Из условия прочности находим требуемый момент сопротивления вала:

IV. Находим диаметр вала:

d=44мм

Принимаем диаметр вала: d=44мм

| № | P | n | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 380 | 300 | 400 |
| 2 | 15 | 380 | 350 | 350 |
| 3 | 15 | 500 | 350 | 350 |
| 4 | 7 | 500 | 450 | 450 |
| 5 | 7 | 500 | 200 | 600 |
| 6 | 10 | 600 | 250 | 250 |
| 7 | 10 | 600 | 400 | 250 |
| 8 | 20 | 800 | 500 | 350 |
| 9 | 20 | 800 | 600 | 400 |
| 10 | 8 | 400 | 300 | 450 |
| 11 | 8 | 400 | 250 | 200 |
| 12 | 7 | 700 | 250 | 250 |
| 13 | 7 | 700 | 200 | 250 |
| 14 | 6 | 600 | 200 | 300 |
| 15 | 6 | 900 | 150 | 350 |
| 16 | 12 | 400 | 400 | 350 |
| 17 | 12 | 380 | 400 | 480 |
| 18 | 8 | 500 | 300 | 320 |
| 19 | 8 | 600 | 300 | 320 |
| 20 | 8 | 400 | 300 | 420 |
| 21 | 6 | 380 | 150 | 220 |
| 22 | 6 | 280 | 150 | 320 |
| 23 | 6 | 200 | 150 | 350 |
| 24 | 8 | 300 | 200 | 400 |
| 25 | 10 | 400 | 600 | 500 |
| 26 | 15 | 600 | 400 | 600 |
| 27 | 8 | 800 | 400 | 600 |
| 28 | 8 | 900 | 400 | 500 |
| 29 | 16 | 500 | 600 | 380 |
| 30 | 20 | 600 | 300 | 420 |
| 31 | 14 | 300 | 360 | 480 |
| 32 | 12 | 400 | 360 | 400 |