Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Государственное автономное образовательное учреждение среднего              профессионального образования Свердловской области

«Екатеринбургский энергетический техникум»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

по дисциплине «Техническая механика»

для специальностей

13.02.01 Тепловые электрические станции,

13.02.03 Электрические станции сети и системы

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Екатеринбург

2017

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ заполнения  РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

1 Рабочая тетрадь выполняется в тетради в соответствии с требованиями  по оформлению  текстовых и графических  документов составленных в ГАБОУ СПО «Екатеринбургский энергетический техникум».

2 Перед выполнением задания  необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы теоретического блока и алгоритмом выполнения задачи, записать условие задачи. Выполнять  задачу необходимо по плану. Каждый пункт должен иметь подзаголовок с указанием, что как определяется, по каким формулам или на основании каких методов или правил.

3 Преобразование формул, уравнений в ходе решения производится в общем виде, а уже затем подставляются исходные данные. После подстановки исходных данных вычислить и записать окончательный результат в Международной системе СИ, с точностью до одной цифры после запятой.

4 Чертежи и эпюры выполнять карандашом, аккуратно, в соответствии с требованиями инженерной графики.

5 Необходимо тщательно проверить правильность всех вычислений, обратив   внимание на соблюдение правильности размерности, подставляемых в  формулу значений, оценить правдоподобность полученных ответов.

ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ

ВАРИАНТ № 1

2 блок – практический

Необходимо решить задачи, дано взять из приложения А.

Задача № 1. По теме: «Статика».

Горизонтальная балка, нагруженная силами и а парой с моментом, удерживается в равновесии шарнирно-неподвижной опоры А и стержнем СВ. Определение реакций опор. Определить реакции шарнирно-неподвижной опоры и силу, нагружающую стержень. Весом балки пренебречь.

Задача № 2. По теме: «Общие положения сопротивления материалов» и «Растяжение (сжатие). Условие прочности».

Для заданного ступенчатого стального бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определить размеры поперечного сечения, проверить балку на прочность. Определить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости Е=2 105 Н/мм2  .

Задача № 3. Тема “Кручение. Условие прочности”.

Для заданного вала построить эпюры крутящих моментов, подобрать размеры в опасном сечении вала из условия прочности и проверить вал на прочность

Задача № 4 Тема «Изгиб. Условие прочности».

Для заданного бруса построить эпюры изгибающих моментов и подобрать размеры в опасном сечении из расчета балки на прочность, проверить балку на прочность.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1 Данные для 3 и 4 задание теоретического блока

| вариант | передача | соединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | фрикционная | болтовое |

2 Практический блок

Задача № 1   По теме: «Статика».

Горизонтальная балка нагруженная силами и а парой с моментом, удерживается в равновесии  шарнирно-неподвижной опоры А и стержнем СВ. Определение реакций опор. Определить реакции шарниро-неподвижной опоры и силу, нагружающую стержень. Весом балки пренебречь.

| № варианта | Длина, м | Сила, кН | Момент, M кНм | Угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | с | F1 | F2 |  |  |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 11 | 12 | 30 |

Задача № 2 По теме: «Общие положения сопротивления материалов» и «Растяжение (сжатие). Условие прочности».

Для заданного ступенчатого стального бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определить размеры поперечного сечения, проверить балку на прочность. Определить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости  Е =2 105  Н/мм2  .

| № варианта | F1 кН | F2 кН | d1 мм | d2мм | а1мм | а 2мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 16 | - | - | - | - |

Задача № 3 Тема “Кручение. Условие прочности”.

Для заданного вала построить эпюры крутящих моментов, подобрать размеры в опасном сечении вала из условия прочности или проверить вал на прочность.

| № варианта | Р1 кВт | Р2 кВт | Р3 кВт | Р4 кВт | Угловая скорость рад/с | Сечение D мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 | 4,5 | 1,5 | 2 | 50 |

Задача № 4 Тема «Изгиб. Условие прочности».

Для заданного бруса построить эпюры изгибающих моментов подобрать размеры в опасном сечении вала из условия прочности или проверить вал на прочность.

| № варианта | F1 кН | F2 кН | M кНм | Сечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 4 | квадрат |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Условные обозначения

- площадь сечения

- модуль продольной упругости

- сила

- модуль сдвига

- осевые моменты инерции относительно осей x и y

- момент, изгибающие моменты относительно осей y-y и z-z

соответственно

- крутящий момент

- продольная (нормальная) сила

- поперечная сила

- допускаемое касательное напряжение

- допускаемое нормальное  напряжение

- модуль упругости первого порядка

- моменты сопротивления сечения относительно осей x-x, y-y и z-z соответственно

- ширина

- радиусы инерции сечения относительно соответствующих осей

- наименьший радиус инерции сечения

- длина, пролет

- нормальные напряжения на площадках с нормалями параллельными осям x и y

- касательное напряжение

- предел текучести

- предел прочности при растяжении и при сжатии

Основные источники:

1. Эрдеди, А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — 12-е изд., стер. – М : Издательский центр « Академия», 2011. – 320  с.

2. Эрдеди, А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — 4-е Изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия»,  2010. – 288  с.

3. Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов [Текст]: учебник / А.И. Аркуша  — М.; Высшая школа, 2008.- 312 с.

4.Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике [Текст]: учебное пособие / В.И. Сетков.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2011.- 224 с.

5.Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий [Текст]: учебное пособие / В.П. Олофинская.-3-е изд. – М.: Форум: Инфра-М, 2010.- 349 с.

6.Мовнин, М.С. Основы технической механики [Текст]: учебник / М.С. Мовнин; под ред.П.И.Бегуна – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб: Политехника, 2007. -  286 с.

1.Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: [Текст] учеб. пособие / В.П. Олофинская. -2-е изд., испр. и доп. – М. Форум, 2008.- 208 с.

2.Сетков, В.И. Техническая механика для строительных специальностей. [Текст]: учебное пособие  / В.И. Сетков.-3-е изд.,стер. – М.: Академия, 2011.- 384 с.