МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Кафедра «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов»

Думлер Е.Б.

Методические указания

по проведению практических занятий

по дисциплине

«Проектирование нефтегазопромыслового оборудования»

Уфа, 2019

УДК 622.244.4

Д82

Думлер Е.Б.

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Проектирование нефтегазопромыслового оборудования» – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 51с.

Программой дисциплины «Проектирование нефтегазопромыслового оборудования» направления подготовки 15.01.04. «Технологические машины и оборудование» предусматривается выполнение практических работ.

Данные работы выполняются в виде решения задач и оформляются в отдельной тетради.

Методические указания представляют собой варианты задач с примером их решения.

Печатается по решению.

Рецензент

д.т.н., профессор кафедры  МОНГП

© Уфимский государственный нефтяной

технический университет, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

| Практическая работа № 1. Выбор подъемной установки | 4 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 2. Расчет тормозной системы лебедки | 14 |
| Практическая работа № 3. Расчет нефтепромысловой вышки | 17 |
| Практическая работа № 4. Расчет фланцевого соединения | 20 |
| Список литературы | 32 |

Практическая работа №1

Выбор подъемной установки

Цели и задачи: Определить основные параметры подъемных установок, произвести их расчет и выбрать установку под заданные условия.

Основные сведения

Главный параметр установок текущего и капитального ремонта наибольшая нагрузка на крюке, которая рассчитывается для наиболее тяжелых условий эксплуатации при каждом способе добычи.

1. Подсчитывается максимальный вес оборудования исхода из конкретных условий проведения работ.

а) при эксплуатации скважин штанговым способом

Pmах = Gтр+ GшT  + Gж +  GH = Lтрqтр  + L шеqж + Lж ρж q π (Dтр2 - d шT2)/4 +  GH

Gтр – вес насосно-компрессорных труб, Н;

Gтр = Lтр qтр

Lтр – длина колонны НКT, м;

qтр – приведенный вес 1 м труб в воздухе, Н/м;

mг – масса одного метра гладкой части трубы, кг (табл.1.1);

mм – масса муфты, кг (табл.1.1);

1Т – длина одной трубы, принимается равной 8 м.

Gшт – вес насосных штанг колонны НКТ, м;

Gшт = Lштqшт

Lшт – длина колонны насосных штанг, м;

qшт – вес одного метра штанг в воздухе, Н/м; масса штанг с муфтой

mшт при нормальной длине 8000 мм дана в табл.1.2;

GH – вес штангового насоса, Н (табл.1.3);

Gж – гидростатическое давление жидкости, находящиеся в трубах, Н;

Gж  =  Lжρж  qπ (Dтр2 - d шT2)/4

Lж – высота столба жидкости в трубах, м; Lж  ≈ Lтр ≈ Lскв

Dтр – внутренний диаметр НКТ, м;

d шT – диаметр штанг, м;

рж – плотность жидкости, принимается равной 900 кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

б)	при эксплуатации скважин погружным центробежным насосом

Pmах = Gтр+  Gж +  Gаэ= Lтрqтр  + L шеqж + Lж  ρж q π Dтр2 /4 +  Gаэ

Gж =  Lж  ρж q π Dтр2 /4

Gаэ – вес агрегата, включая электродвигатель, насос и гидрозащиту, Н

(табл.1.4).

В расчетах вес электрического кабеля и хомутов не учитывается. Определение Gтр см. в п.1, а.

в)	при эксплуатации скважины винтовым насосом

Pmах = Gтр+  Gж +  Gав

Gав – вес погружного винтового агрегата, включая вес электродвигателя,

насоса и гидрозащиты (табл.1.5)

Определение Gтр см.. в п.1, а..

Определение Gж см. в п. 1 ,б.

г) при эксплуатации скважин диафрагменным насосом

Pmах = Gтр+  Gж +  Gад

Gад – вес погружного диафрагменного насоса с электродвигателем, Н

(табл.1.6).

Определение Gтр см.. в п.1, а..

Определение Gж см. в п. 1 ,б.

- Определяется общий вес на крюке, включая элементы, подвешенные к крюку

Ркр = Pmах +Ртс

Ртс – вес талевой системы (элеватора и штропов),

принимаемая ориентировочно в зависимости от грузоподъемности;

при Pmах  до 200 кН- Ртс = З кН

Pmах  до 350 кН- Ртс = 5 кН

Pmах  до 500 кН- Ртс = 8 кН

3.	По таблице 1.8 подбирается подъемная установка с ближайшей грузоподъемностью и транспортной базой, соответствующей условиям проведения ремонта в данном районе, позволяющая проводить работы на заданной глубине.

4.	Выбирается талевый канат для оснастки талевой системы подъемной установки, для чего необходимо определить натяжение ходового конца каната.

β – коэффициент зависящий от жесткости каната и силы трения в опорах

канатных шкивов; β  = 1,01 ÷1,02;

к – кратность талевой системы, равная числу рабочих струн.

Определяется разрывное усилие каната с учетом коэффициента запаса прочности к1 = 5

Рр = к1  Рхк

Исходя из полученного значения расчетного разрывного усилия по табл.9 по одному из ГОСТов выбирается талевый канат с ближайшим большим значением стандартного разрывного усилия. Разрывное усилие для каждого диаметра каната зависит от материала проволоки каната, т.е. от маркировочной группы.

5. По таблице 1.7 определяется КПД талевой системы в зависимости от принятой оснастки

6. Определяется число труб НКТ поднимаемых на каждой скорости подъемника. Рациональное использование мощности подъемника и ускорения процесса спуско-подъемных операций достигается правильной оснасткой талевой системы и использованием всех скоростей подъемника. Принятая оснастка должна обеспечить подъем наибольшего груза на первой скорости подъемника. В дальнейшем скорость подъемника по мере уменьшения веса поднимаемого груза увеличивается путем переключения скоростей подъемника

Ркрi – максимальный вес на крюке, который можно поднять на каждой скорости подъемника

n1 – частота вращения вала барабана на первой скорости, об/мин;

ni, – частота вращения вала барабана на i – ой скорости, об/мин.

7. Определяется общее число труб в колонне заданной длины

8. Суммируя расчетное число труб, которые можно поднять на каждой скорости начиная с высшей, определяется, сколько скоростей должно использоваться при заданных условиях.

Таблица 1.1 - Гладкие трубы и муфты к ним

| Условный диаметр трубы D, мм | Наружный диаметр трубы Dy, мм | Толщина стенки тру бы S, мм | Масса 1 м трубы mг, кг | Масса муфты mг, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 60,3 | 5,0 | 6,8 | 1,8 |
| 73 | 73,0 | 5,5 | 9,2 | 2,5 |
|  |  | 7,0 | 11,4 |  |
| 89 | 89,0 | 6,5 | 13,2 | 4,1 |
|  |  | 8,0 | 16,0 |  |
| 102 | 101,6 | 6,5 | 15,2 | 5,1 |
| 114 | 114,3 | 7,0 | 18,5 | 7,4 |

Таблица 1.2 - Масса насосных штанг

| Условный размер штанг,мм | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса одной штанги mшт, кг | 7,26 | 12,93 | 18,29 | 24,50 | 31,65 |

Таблица 1.3 - Характеристика штанговых насосов

| Шифр насоса | Условный размер насоса, м | Длина хода плунжера, мм | Идеальная подача при h = 10, м3/cут | Напор, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НН2Б-44.12.15и | 44 | 2500 | 54,7 | 1500 | 64 |
| НН2Б-57.12.12и | 57 | 3000 | 110,2 | 1200 | 81 |
| НН2Б-70.30.10и | 70 | 3000 | 166,2 | 1000 | 100 |
| НН2Б-95.30.8и | 95 | 3000 | 306 | 800 | 153 |
| НН2С-44.30.15 | 44 | 3000 | 65,6 | 1500 | 96 |
| НН2С- 57-18-12 | 57 | 1800 | 66,1 | 1200 | 70 |
| НН2С-70-30-10 | 70 | 2500 | 138,5 | 1000 | 115 |
| НН2С- 95-35-08 | 95 | 3500 | 357 | 800 | 221 |
| ННБД1-44/29-18-15 | 44/29 | 1800 | 22,8 | 1500 | 92,5 |
| ННБД1-57/32-18-12 | 57/32 | 2500 | 62,9 | 1200 | 129 |
| ННБД1-70/44-30-10 | 70/44 | 3000 | 100,5 | 1000 | 190 |

Таблица 1.4 - Масса электроцентробежного погружного насосного агрегата

| Установка | Длина насосного агрегата, мм | Масса насосного агрегата, кг |
| --- | --- | --- |
| УЭЦНМ-50-1300 | 15522 | 626 |
| УЭЦНМК 5-50-1700 | 17887 | 715 |
| УЭЦНМ 5-80-1200 | 16232 | 602 |
| УЭЦНМ 5-80-1550 | 19592 | 720 |
| УЭЦНМК 5-80-1800 | 20227 | 756 |
| УЭЦНМ 5-125-1000 | 15522 | 628 |
| УЭЦНМК 5-125-1300 | 18582 | 767 |
| УЭЦНМ 5-125-1800 | 24537 | 1103 |
| УЭЦНМ 5-200-1000 | 24887 | 990 |
| УЭЦНМ 5А-160-1450 | 19482 | 976 |
| УЭЦНМ 5А-160-1600 | 20117 | 997 |
| УЭЦНМК 5А-250-1000 | 20117 | 1028 |
| УЭЦНМ 5А-250-1700 | 30637 | 1498 |
| УЭЦНМ 5А-500-800 | 30092 | 1684 |
| УЭЦНМ 6-250-1400 | 18747 | 1148 |
| УЭЦНМК 6-250-1400 | 18747 | 1157 |
| УЭЦНМ 6-500-1150 | 28182 | 1894 |
| УЭЦНМ 6-1000-900 | 39227 | 2541 |

Таблица 1.5 - Масса электровинтового погружного насосного агрегата

| Установка | Длина насосного агрегата, мм | Масса насосного агрегата, кг |
| --- | --- | --- |
| УЭВН 5-16-1200 | 8359 | 341 |
| УЭВН 5-25-100 | 8359 | 342 |
| УЭВН 5-63-1200 | 11104 | 546 |
| УЭВН 5-100-1000 | 11104 | 546 |
| УЭВН 5-100-1200 | 13474 | 697 |
| УЭВН 5-200-900 | 13677 | 713 |

Таблица 1.6 - Масса электродиафрагменного погружного насосного агрегата

| Установка | Длина насосного агрегата, мм | Масса насосного агрегата, кг |
| --- | --- | --- |
| УЭДН 5-4—1700 | 2700 | 115 |
| УЭДН 5-6,3-1300 | 2700 | 115 |
| УЭДН 5-8-1100 | 2700 | 115 |
| УЭДН 5-10-1000 | 2700 | 115 |
| УЭДН 5-12,5-800 | 2700 | 115 |
| УЭДН 5-16-650 | 2700 | 115 |

Таблица 1.7 - Общее КПД талевой системы в зависимости от заданной оснастки

| Число шкивов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД талевой системы | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |

Таблица 1.8 - Техническая характеристика подъемных установок

| Условное обозначение установки | Транспортная база | Грузо-подъемность кН | Мощность приводного двигателя, кВт | Частота вращение вала барабана для различных передач, мин | Оснастка талевой системы | Предельно допустимая глубина ремонта скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |
| Азинмаш -37А | Автомобиль КРАЗ-255 Б | 320 | 175 | 54,6 | 114,9 | 230,9 |  | 2 x 3 | 2900 |
| Азинмаш - 43А | Трактор Т-100 МБГС | 280 | 80 | 35,0 | 58,3 | 96,0 | 159,0 | 2x3 | 2900 |
| Азинмаш - 43П | Трактор Т-100 МБ | 320 | 80 | 35 | 58,3 | 96 | 159 | 3 x 4 | 3000 |
| Бакинец - ЗМ | трактор Т-100М | 350 | 80 | 47,6 | 65 | 100 | 195 | 3 х 4 | 3500 |
| ЛПТ -8 | трактор 1-130 | 300 | 118 | 44,6 | 75,8 | 124,2 | 211 | 3 х 4 | 1300 |
| УПТ-32 | трактор Т-130МГ-1 | 320 | 118 | 44,6 | 75,8 | 124,2 | 211 | 2 х 3 | 2400 |
| А-50У | Автомобиль КРАЗ - 257 | 500 | 125 | 39,8 | 69,8 | 153,0 | 268,0 | 3 х 4 | 3500 |
| УПТ1-50 | трактор Т-130Г-1 | 500 | 118 | 40,3 | 68,5 | 112,2 | 190,7 | 3 х 4 | 3500 |
| А-50М | Автомобиль КрАЗ-250 | 600 | 132,4 | 39,5 | 78 | 151 | 294 | 3 х 4 | 3500 |

Таблица 1.9 - Характеристика талевых канатов

| Диаметр каната, мм | Маркировочная группа, МПа |
| --- | --- |
|  | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|  | Разрывное усилие в целом, Н, не менее |
| Канат двойной свивки типа ЛК – Р ГОСТ 2688 – 80* |
| 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 | 107000 130000 178500 208000 269000 342000 | 114500 139000 191000 222000 287000 365000 | 122000 147500 203000 236000 304500 388000 | 125500 152000 209000 243500 314000 399500 | 131000 159000 218500 254000 328000 418000 | 137000 106000 228000 265500 343000 436500 |
| Канат двойной свивки типа ТЛК – О ГОСТ 3079 – 80* |
| 15,5 17,0 19,5 21,5 23,0 25,0 27,0 | - - 169000 208500 241500 281000 332000 | 113500 142000 180000 222500 258000 300000 354500 | 121000 151000 191500 237000 274000 318500 376500 | 124000 155500 197000 241500 283000 328500 388500 | 130000 162500 206500 255500 295000 343000 406000 | 136000 170000 215500 266500 307000 358500 423500 |
| Канат двойной свивки типа ЛК – РО ГОСТ 7668 – 80* |
| 11,5 13,5 15,0 16,5 18,0 20,0 22,0 23,5 27,0 | - - - - - - 222500 259000 341500 | 66750 90650 104500 135500 161500 197500 237500 277000 364500 | 70950 96300 111500 144000 171500 210000 252500 294000 387500 | 75100 101500 116500 150000 175500 215000 258500 304000 396500 | 78300 106000 122500 157500 186500 229000 275000 321000 422000 | 80700 109000 128000 165000 190500 233500 280500 338000 430500 |
| Канат двойной свивки типа ЛК – РО ГОСТ 7669 – 80* |
| 16,0 17,5 19,5 21,0 23,0 25,0 26,5 | - - - 250500 294500 343000 384500 | 152000 181500 224000 267500 315000 366000 410000 | 162000 193000 238500 284000 334500 389000 436000 | 165000 196000 242500 289500 341000 396000 444000 | 175000 109000 258000 307000 362000 417500 472000 | 178500 213000 263000 313500 368500 429000 480500 |

Методические указания

При подготовке к выполнению практической работы необходимо изучить лекционный материал и использовать литературу, указанную в конце данной работы. Провести расчет по варианту выбранному в соответствии со списком группы. Оформить в тетради для практических работ.

Исходные данные для выполнения практической работы

Вариант 1

- Способ эксплуатации – погружной цетробежный насос

- Дебит скважины – Q = 80 м3/сут

- Агрессивная среда

- Глубина спуска насоса – L = 1500 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы 3 = 5,5 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 2

- Способ эксплуатации – погружной винтовой насос

- Дебит скважины – Q = 25 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1000 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы S = 7,0 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 3

- Способ эксплуатации – погружной диафрагменный насос

- Дебит скважины – Q = 5 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 800 м

- Условный диаметр НКТ – 73мм

- Толщина стенки трубы S = 7,0 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 4

- Способ эксплуатации штанговый насос, тип насоса НН2Б

- Глубина спуска насоса – L = 1000 м

- Условный диаметр НКТ – 89 мм

- Толщина стенки трубы S = 6,5 мм

- Диаметр штанги dшт = 22 мм

- Дебит скважины Q = 150 м3/сут

Вариант 5

- Способ эксплуатации – погружной цетробежный насос

- Дебит скважины – Q = 160 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1500 м

- Условный диаметр НКТ – 89 мм

- Толщина стенки трубы S = 8,0 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 130 мм

Вариант 6

- Способ эксплуатации – погружной винтовой насос

- Дебит скважины –Q = 16 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1100 м

- Условный диаметр НКТ – 73мм

- Толщина стенки трубы S = 5,5 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 7

- Способ эксплуатации – погружной диафрагменный насос

- Дебит скважины – Q = 14 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 600 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы S = 5,5 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 8

- Способ эксплуатации – штанговый насос - тип насоса НН2С

- Глубина спуска насоса – L = 1300 м

- Условный диаметр НКТ – 60мм

- Диаметр штанги dшт = 19 мм

- Дебит скважины Q = 60 м3/сут

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 9

- Способ эксплуатации – погружной цетробежный насос

- Дебит скважины – Q = 250 мэ/сут

- Агрессивная среда

- Глубина спуска насоса – L = 900 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы S = 7,0 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 130 мм

Вариант 10

- Способ эксплуатации – погружной винтовой насос

- Глубина скважины – L = 900 м

- Условный диаметр НКТ – 102 мм

- Дебит скважины Q = 100 м3/сут

- Толщина стенки трубы S = 6,5 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 122 мм

Вариант 11

1 . Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса НН2С

- Глубина спуска насоса – L = 1000 м

- Условный диаметр НКТ – 89 мм

- Диаметр штанги  dшт= 22 мм

- Толщина стенки трубы S = 6,5 мм

- Дебит скважины Q = 130 м3/сут

Вариант 12

1  Способ эксплуатации – погружной центробежный насос

- Глубина спуска насоса – L = 1600 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы S = 7,0 мм

- Дебит скважины Q = 125 м3/сут

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 122 мм

Вариант 13

1 Способ эксплуатации – погружной винтовой насос

- Глубина спуска насоса – L =  600 м

- Условный диаметр НКТ – 89мм

- Толщина стенки трубы S = 8,0 мм

- Дебит скважины Q = 200 м3/сут

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 122 мм

Вариант 14

- Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса НН2С

- Глубина спуска насоса – L = 700 м

- Условный диаметр НКТ –114мм

- Дебит скважины Q = 340 м3/сут

- Диаметр штанги dшт = 22мм

Вариант 15

1 Способ эксплуатации – погружной центробежный насос

- Дебит скважины Q = 160 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1400 м

- Условный диаметр НКТ – 102 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 130 мм

Вариант 16

1 Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса ННБД 1

- Дебит скважины Q = 22 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1500 м

- Условный диаметр НКТ – 60 мм

- Диаметр штанги dшт = 16 мм

Вариант 17

- Способ эксплуатации – погружной насос цетробежный

- Дебит скважины Q = 250 м'/сут

- Агрессивная среда

- Глубина спуска насоса – L = 1150 м

- Условный диаметр НКТ – 114 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 144 мм

Вариант 18

- Способ эксплуатации – погружной винтовой насос

- Дебит скважины Q = 60 м3/сут

- Толщина стенки трубы S = 5,5 мм

- Условный диаметр НКТ –73мм

- Глубина спуска насоса – L = 1100 м

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 122 мм

Вариант 19

- Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса НН2Б

- Дебит скважины Q = 50 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1500 м

- Условный диаметр НКТ –60 мм

- Диаметр штанги dшт = 16мм

Вариант 20

- Способ эксплуатации – погружной центробежный насос

- Дебит скважины Q = 80 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1000 м

- Условный диаметр НКТ – 73 мм

- Толщина стенки трубы S = 7,0 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 122 мм

Вариант 21

- Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса ННБД 1

- Дебит скважины – Q = 60 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1000 м

- Условный диаметр НКТ – 89 мм

- Толщина стенки трубы S = 8,0 мм

- Диаметр штанги dшт = 19 мм

Вариант 22

- Способ эксплуатации – погружной центробежный насос

- Дебит скважины  Q = 250 м3/сут

- Толщина стенки трубы S = 6,0 мм

- Условный диаметр НКТ – 102 мм

- Глубина спуска насоса – L = 1300 м

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 144 мм

Вариант 23

- Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса НН2Б

- Дебит скважины Q = 100 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 1200 м

- Условный диаметр НКТ – 73мм

- Диаметр штанги dшт = 19 мм

- Толщина стенки трубы S = 5,5 мм

Вариант 24

- Способ эксплуатации – штанговый насос – тип насоса НН2Б

- Дебит скважины Q = 300 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 750 м

- Условный диаметр НКТ – 114 мм

- Диаметр штанги dшт = 22 мм

Вариант 25

- Способ эксплуатации – погружной диафрагменный насос

- Дебит скважины Q = 12 м3/сут

- Глубина спуска насоса – L = 700 м

- Условный диаметр НКТ – 89 мм

- Толщина стенки трубы S = 6,5 мм

- Внутренний диаметр эксплуатационной колонны 144 мм

Практическая работа №2

Расчет тормозной системы лебедки

Цели и задачи: Изучить тормозную систему лебедки и рассчитать ленточный тормоз по основным показателям.

Основные сведения

Методика расчета ленточного тормоза при заданном значении следующих показателей:

Нагрузка на крюке Gкр =    , кН;

Оснастка талевой системы     Х х Υ;

Диаметр талевого каната dк, мм;

Диаметр обечайки барабана  Dб, мм;

Диаметр тормозного шкива DТ, мм;

Коэффициент запаса торможения kT;

Коэффициент трения тормозной пары f;

Угол охвата тормозного шкива лентой θ;

Радиус кривошипа коленчатого вала r, мм;

Дина тормозного рычага   l, мм;

Ширина тормозной ленты в, мм;

Толщина тормозной ленты δ, мм.

1. Сначала определяются натяжения сбегающего и набегающего концов тормозной ленты по формуле Эйлера.

,

где F – окружное тормозное усилие;

f – коэффициент трения между шкивом и фрикционным материалом, которым обшивается стальная лента;

θ  – угол охвата тормозного шкива лентой в рад;

2. Окружное тормозное усилие определяется по формуле

где kТ – коэффициент запаса торможения, по правилам Ростехнадзора должен быть не менее 1,5-2.

DТ    – диаметр тормозного шкива, м.

Dmax – максимальный диаметр навивки каната на барабан лебедки, принимаемый из условиям трехслойной навивки каната, м.

Рх.к.  – натяжение ходового конца талевого каната, наматываемого на барабан лебедки, Н.

Dmax = Dб + dk + 2 dk m.

Dб − диаметр обечайки барабана, м;

диаметр талевого каната, м;

m − коэффициент, учитывающий уменьшение диаметра навивки за счет смятия каната и неупорядоченности его навивки, m ≈ 0,93

нагрузка на крюке, Н;

−  кратность талевой системы;

коэффициент, учитывающий трение в подшипниках шкивов, каната о

шкивы и внутреннее трение в канате, 1,01

3. Усилие торможения, которое необходимо приложить к рукоятке ленточного тормоза,

r − радиус кривошипа, м;

длина тормозной рукоятки, м.

4. Для выбора материала тормозной ленты, необходимо определить максимальное напряжение растяжения ленты.

в – ширина тормозной ленты, м;

δ – толщина тормозной ленты, м.

По полученному значению напряжения растяжения из таблицы 1 выбирается материал ленты.

При расчете полученный  коэффициент запаса прочности должен быть не менее 1,5.

− предел прочности материала ленты при пульсирующем цикле работы

= 0,5 в

в - предел прочности материала.

Таблица 2.1 Предел прочности материала ленты

| Материал | σв, МПа |
| --- | --- |
| Ст.3 | 380 |
| Сталь 30 | 500 |
| Сталь 40 | 580 |
| Сталь 50 | 640 |

Таблица 2.2

Исходные данные:

| № варианта | Агрегат | Диаметр талевого каната, dк мм | Нагрузка на крюке, Gкр кН | Оснастка талевой системы | Диаметр бочки барабана, Dб мм | Диаметр тормозного шкива, Dтр мм | Коэффициент трения, f | Угол обхвата тормозной лентой шкива, θ(º) | Радиус кривошипа, r мм | Длина тормозной рукоятки, l мм | Ширина тормозной ленты, в мм | Толщина ленты, δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПТ – 32 | 15 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,45 | 280 | 40 | 1200 | 120 | 3,5 |
| 2 | А-50У | 25 | 500 | 4х5 | 426 | 1000 | 0,4 | 270 | 50 | 1300 | 150 | 3 |
| 3 | УПТ 1-50 | 14 | 500 | 3х4 | 420 | 1120 | 0,4 | 290 | 45 | 1300 | 230 | 4 |
| 4 | Бакинец -3М | 18,5 | 400 | 3х4 | 300 | 850 | 0,4 | 300 | 55 | 1350 | 150 | 4,5 |
| 5 | Азинмаш 37А | 13 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,35 | 310 | 60 | 1400 | 120 | 5 |
| 6 | Азинмаш 37А | 15 | 320 | 3х4 | 420 | 1000 | 0,45 | 320 | 40 | 1200 | 120 | 5,5 |
| 7 | Азинмаш 43П | 18,5 | 300 | 3х4 | 420 | 1000 | 0,45 | 330 | 45 | 1250 | 120 | 6 |
| 8 | Азинмаш 43А | 22 | 280 | 3х4 | 420 | 1000 | 0,4 | 270 | 50 | 1300 | 120 | 3 |
| 9 | Азинмаш 36 | 18,5 | 160 | 3х4 | 320 | 700 | 0,35 | 280 | 55 | 1350 | 100 | 3,5 |
| 10 | УПА-32 | 18,5 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,4 | 290 | 60 | 1400 | 120 | 4 |
| 11 | УПТ 1 – 50Б | 21 | 550 | 3х4 | 420 | 1120 | 0,5 | 310 | 55 | 1400 | 230 | 5,5 |
| 12 | УПТ – 32 | 13 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,35 | 310 | 45 | 1250 | 120 | 4 |
| 13 | УПТ 1-50Б | 18,5 | 550 | 3х4 | 420 | 1120 | 0,45 | 300 | 50 | 1350 | 230 | 4 |
| 14 | УПТ 1-50Б | 14 | 550 | 3х4 | 420 | 1120 | 0,55 | 330 | 50 | 1350 | 230 | 5,5 |
| 15 | Бакинец – 3М | 12,5 | 400 | 3х4 | 320 | 850 | 0,45 | 270 | 60 | 1400 | 150 | 4 |
| 16 | ЛПТ – 8 | 22,5 | 500 | 3х4 | 420 | 1100 | 0,5 | 280 | 40 | 1200 | 150 | 5 |
| 17 | УПА - 32 | 15 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,4 | 290 | 45 | 1250 | 120 | 3 |
| 18 | Азинмаш 43П | 15 | 300 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,45 | 300 | 50 | 1300 | 120 | 3,5 |
| 19 | Азинмаш 43А | 15,5 | 280 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,42 | 310 | 55 | 1400 | 120 | 3 |
| 20 | Азинмаш 36 | 15,5 | 200 | 3х4 | 420 | 700 | 0,35 | 320 | 60 | 1200 | 100 | 3,5 |
| 21 | Азинмаш 37 | 18,5 | 320 | 3х4 | 420 | 1000 | 0,3 | 330 | 40 | 1250 | 120 | 4 |
| 22 | Азинмаш 37 | 15 | 320 | 3х4 | 420 | 1000 | 0,4 | 270 | 50 | 1200 | 120 | 3,5 |
| 23 | УПТ 32 | 13 | 320 | 2х3 | 420 | 1000 | 0,5 | 280 | 55 | 1250 | 120 | 4 |
| 24 | А - 50 | 21 | 500 | 2х3 | 426 | 1000 | 0,55 | 310 | 45 | 1350 | 150 | 4 |
| 25 | Бакинец 3М | 15 | 400 | 3х4 | 320 | 850 | 0,5 | 300 | 45 | 1300 | 150 | 5 |
| 26 | УПТ 1-50Б | 25 | 550 | 3х4 | 420 | 1120 | 0,4 | 290 | 45 | 1250 | 230 | 4,5 |

Практическая работа №3

Расчет нефтепромысловой вышки

Цели и задачи: Определить усилия действующие на буровую вышку и провести их расчет.

Основные сведения

На буровую вышку во время бурения скважины действуют значительные усилия, вызывающие различные напряжениях в ее элементах.

К вертикальным нагрузкам, действующим на буровую вышку относят :

Полезную нагрузку, т.е. максимальную на крюке и грузоподъемность вышки, которые определяются конструкцией скважины и принятым способом бурения.

В соответствии с намеченной конструкцией скважины подсчитывают вес наиболее тяжелой колонны труб, который является расчетным.

Qk = qб.т. ( Нб.т.

где qб.т.  - вес 1 п.м. бурильных труб с учетом соединительных замков

Нб.т - длина колонны бурильных труб

.Вес колонны труб в промывочной жидкости

Qk = qб.т. ( Нб.т.( 1 - (ж /(м)

(ж - плотность жидкости в скважине

(м  - плотность материала труб

Однако, учитывая возможность прихвата колонны труб и дополнительных трудно учитываемых нагрузок при бурении скважины, потерей веса в жидкости пренебрегают.

Задание: Определить вертикальную нагрузку, действующую на вышку ВМА-41 - 170 во время СПО.

Решение :

1) Определяем вертикальную нагрузку на вышку при движении крюка

Рв = Рб.т + Рубт + Gтс +Рх +Рн +Рв

Весами штропов и элеваторов можно пренебречь.

Определим величину каждой составляющей этой суммы.

а)вес колонны бурильных труб

Рб.т = q.б.т.( L.б.т.( к

где q.б.т.  - вес 1 п м  бурильных труб с учетом веса замков.

к - коэффициент динамичности, учитывающий сопротивление труб о  степени скважины, а также прихваты и затяжки

L.б.т  - длина колонны бурильных труб

L.б.т. = Lскв  - L.убт = 2850 -100 = 2750 м

где Lскв  - глубина скважины

L.убт  - длина УБТ

Тогда вес бурильных труб (колонны бур.труб).

Рб.т = q.б.т.( L.б.т.( к = 304 ( 2750 ( 1,25 = 1045 кН

Потеря веса бурильных труб в жидкости

Рб.т  = 1045 ( (1- Рг.р./ (м ) = 1045 ( ( 1 - 1.25 / 7.85) = 887.8 кН

б)вес УБТ

Рубт = q.у.б.т.( L.у.б.т.( к( (1 - Рг.р./ (м)

где q.у.б.т - вес 1 п м УБТ

L.у.б.т - длина УБТ

к - коэффициент динамичности

Рубт = 1560 ( 100 ( 1.25 ( 1 - 1.25/ 7.85) = 164 кН

в) вес талевой системы: Gт.с. =  Gкр +Gтб+Gк+Ртк

вес кронблока - 2,2 г., тальблока - 2,5 т. И бурового крюка - 1,3 т. Принимается из технических характеристик этого оборудования. Вес талевого каната в талевой системе зависит от оснастки. Примером предусмотрена оснастка 5х6.

Длина талевого каната в оснастке 5х6

Lтк= h ( ( + Lх+ Lн

где h - расстояние от кронблока до пола буровой, h = 40м.

( - число рабочих струн в оснастке, ( = 10 (( = 5 +6 - 1)

Lх  - длина ходовой ветви в оснастве, Lх=40 м

Lн - длина неподвижной ветви в оснастке, Lн = 40м

Тогда Lтк= h ( ( + Lх+ Lн = 40 ( 10 +40 + 40 = 480 м

Вес талевого каната в оснастке

Рубт = q..кт.( L.у.б.т = 3.5 ( 480 = (17Кн)

где q..кт  - вес 1 п м  талевого каната диаметром 28 мм, q..кт

Откуда вес талевой системы

Gт.с. =  Gкр +Gтб+Gк+Ртк = 2.2 +2.5 +1.3.+1.7= (77 кН)

г) Усилие на вышку от натяжения в ходовой ветви оснастки

где ( - коэффициент, характеризующий сопротивление в подшипниках шкивов кронблока и талевого каната в желобах шкивов. Это также обратная величина КПД талевой системы, т.е.

( = 1/( = 1/ 0.98 = 1.02

(тс = КПД талевой системы принято брать = 0,98 (максим.)

д) Усилие на вышку от натяжения в неподвижной ветви оснастки

е) Вес вышки берем из тех.характеристики буровых вышек. Масса вышки

ВМА -41 -170, принятая примером = 26,2 г. - Рв. Итак, общая вертикальная нагрузка на основание ног А- образной вышки

Рв = Рбк + Рубт +Gтс + Рх + Рн +Рв = 87,8 +16,4 + 1,7 +11,6+9,3 +26,2 = (1530 кН)

Таблица 3.1 – Исходные данные

| № варианта | Глубина скважины | Диаметр бурильных труб ТБПВ | Толщина стенки бурильных труб | Вес 1 п.м. бурильных труб с учетом веса замков | Длина УБТ | Диаметр УБТ и толщина стенки | Вес 1пм УБТ | Плотность бурового раствора | Плотность материала бурильных труб | Коэффициент динамичности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L, м | Д, мм | (, м | q.б.т, кг/м | Lубт , м | Дубт, мм | qубт, н/м | (г, кг/м3 | (м, кг/м3 | к |
| 1 | 2850 | 127 | 0,009 | 304 | 100 | 178х50 | 1560 | 1250 | 7850 | 1,25 |
| 2 | 3100 | 127 | 0,012 | 304 | 250 | 178х50 | 1560 | 1450 | 7850 | 1,25 |
| 3 | 2250 | 169 | 0,008 | 281 | 80 | 178х50 | 1560 | 1300 | 6850 | 1,25 |
| 4 | 1800 | 127 | 0,009 | 304 | 100 | 178х50 | 1560 | 1250 | 7850 | 1,25 |
| 5 | 1550 | 169 | 0,009 | 281 | 50 | 178х50 | 1560 | 1300 | 6850 | 1,25 |
| 6 | 2700 | 169 | 0,011 | 281 | 120 | 178х50 | 1560 | 1250 | 6850 | 1,25 |
| 7 | 2950 | 169 | 0,009 | 304 | 120 | 178х50 | 1560 | 1450 | 6850 | 1,25 |
| 8 | 2500 | 127 | 0,011 | 304 | 100 | 178х50 | 1560 | 1450 | 7850 | 1,25 |
| 9 | 2350 | 127 | 0,009 | 304 | 80 | 178х50 | 1560 | 1300 | 7850 | 1,25 |
| 10 | 2100 | 169 | 0,012 | 281 | 100 | 178х50 | 1560 | 1250 | 6850 | 1,25 |

Практическая работа №4

Расчет фланцевого соединения

Цели и задачи: Произвести расчет фланцевых соединений по двум вариантам уплотнения, произвести их сравнительный анализ.

Основные сведения

Фланцевые соединения включает два фланца 1, уплотнительную прокладку 2, шпильки 3 и гайки 4 (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Фланцевое соединение

Все основные размеры фланцев и других деталей соединения (прокладок, шпилек, гаек) нормализованы в зависимости от условного диаметра проходного канала и рабочего давления. Эти последние параметры регламентируются ГОСТ 13846-84, по которому предусмотрены: условные диаметры от 50 до 150 мм, рабочие давления от 14 до 140 МПа. Важнейшее значение для обеспечения герметичности и соединения имеет конструкция прокладки и соответствующих ей канавок на фланцах. Прокладки фланцевых соединений имеют восьмигранное или овальное сечение, выполняются без стыков – цельноковаными или цельноштампованными.

По типу контакта прокладок с фланцами различают соединения двустороннего и одностороннего касания (рисунок 4.2).

В первом варианте (рисунок 4.2,а) прокладка при сборке соединения изначально соприкасается с канавками фланцев как по наружной, так и по внутренней поверхностям, т.к. средние диаметры канавок и прокладки  предусмотрены одинаковыми. По мере затягивания гаек зазор между фланцами уменьшается  до рекомендуемых 2-5 мм и происходит уплотнение соединения за счет пластической деформации прокладки. Такой тип фланцевого соединения предусмотрен только для давлений рабочей среды, не превышающих 35 MПa, a в настоящее время арматура с таким типом соединения не выпускается.

Рисунок 4.2 – Узел уплотнения фланцев

Во втором варианте прокладка при сборке занимает положение, показанное на рисунке 4.2, б мелкой штриховкой, и затем деформируется, не касаясь внутренней поверхности канавок. При этом для достижения герметичности соединения требуется усилие затяжки в несколько раз меньшее, чем в первом варианте. Детали с такими прокладками легче изготовить, т.к. не все поверхности требуют высокой чистоты обработки; Наконец, прокладки второго типа обеспечивают восприятие более высоких рабочих давлений и в настоящее время рассчитаны для применения до 140 МПа.

При затягивании соединения прокладка может вступить в контакт с внутренними поверхностями канавок, как это показано пунктиром. В этот момент усилие затяжки резко возрастает. При дальнейшем затягивании прокладки, как это часто практикуется, соединение практически работает по первому варианту. Отсюда можно сделать вывод: несмотря на то, что арматура изготовляется сейчас по второму варианту, она должна проверяться и на двустороннее касание по первому варианту, т.к. методы расчета, особенно в части определения усилий, для двух вариантов разнятся.

Усилие на фланцевое соединение создается предварительной затяжкой шпилек, которая должна обеспечить герметичность соединения соответствующим сжатием прокладки и противодействовать усилию, создаваемому рабочим давлением среды. Соответственно этому при монтаже арматуры создается предварительная затяжка шпилек усилием Qзат, а в процессе эксплуатации арматуры появляется усилие от давления рабочей среды Qэкс. В зависимости от условий эксплуатации одно из этих усилий преобладает, поэтому для нахождения расчетной нагрузки приходится определять величину усилий для обоих условий, а затем наибольшее из них принимать за расчетное.

Расчет фланцевого соединения с двухсторонним касанием прокладки

Считается, что при значительных рабочих давлениях и мягких прокладках Qэкс > Qзат и, наоборот, при низких давлениях и твердых прокладках Qэкс < Q зат

Усилие предварительной затяжки шпилек зависит от пластических свойств материала прокладки и определяется формулой

Dпс – средний диаметр прокладки, м; принимается по таблице 4.1;

bэф – эффективная ширина прокладки, которая воспринимает удельное давление смятия (см.рис.4.3,а) ;для принятой формы сечения прокладок

bэф = b/8=0,125 b

где b – фактическая ширина прокладки, м;

qсм – удельное давление смятия материала прокладки, МПа; принимается в зависимости от материала по таблице 4.5.

Усилие, воспринимаемое шпильками в процессе эксплуатации, учитывает силу давления от рабочей среды Рс и остаточное усилие затяжки Руп, необходимое для обеспечения прокладкой герметичности соединения.

Усилие определяется по формуле

р – рабочее давление среды, МПа;

т – эмпирический коэффициент, показывающий во сколько раз величина удельного давления на прокладку должна превышать давление среды для обеспечения герметичности соединения; принимается в зависимости от материала по таблице 4.4; при расчете арматуры, предназначенной для работы с газом или смеси жидкости с газом величина коэффициента m удваивается, т.к. такая среда труднее поддается уплотнению.

При дальнейших операциях в качестве расчетного принимается наибольшее из полученных усилий (Qзат  или Qэкс), обозначаемое как Qрасч.

На каждую шпильку приходится нагрузка

n – количество шпилек, кратное 4м. принимается по таблице 4.1 соответственно числу отверстий.

Напряжение в каждой шпильке

f0 – площадь поперечного сечения шпильки по внутреннему диаметру резьбы, м2; принимается в зависимости от диаметра шпилек по таблице 4.8;

[(] – допускаемое напряжение материала шпилек на растяжение, МПа;

(Тш – предел текучести материала шпилек, МПа,

kш – коэффициент запаса прочности шпилек на растяжение ; kш =3÷5

Допустимая нагрузка на все шпильки

Наиболее опасным сечением фланца, по которому может произойти изгиб и поломка, является сечение АВ (рис.4.4) между канавкой и переходной частью фланца.

Рисунок 4.4 – Расчетные сечения фланца

Для расчета тарелку фланца с некоторым допущением можно представить в виде консольной балки с заделкой в сечении АВ, нагруженной условной расчетной силой  Qф.

Изгибающий момент в опасном сечении

l – плечо изгиба от линии действия силы Qф  до средней точки сечения  С.

,

где

Dш – диаметр окружности центров расположения отверстий под шпильки, м;

D2 – средний диаметр канавки под прокладку, м; D2 = Dпс (рис.4.5) ;

Dпс – средний диаметр прокладки, м (рис. 4.6);

D3 – диаметр шейки, м.

Все размеры фланца (рис. 4.4, 4.5) принимаются по таблице 4.1. Численный эмпирический коэффициент 0,4 учитывает жесткость фланца, который не является обычной консольной балкой, так как в сопротивлении изгибу участвуют соседние участки фланца, способствующие снижению в нем напряжений.

Момент сопротивления изгибу расчетного сечения фланца:

Н0  –  полная высота тарелки фланца, м;

е  – глубина канавки под прокладку, м.

Рисунок 4.5- Присоединительные размеры фланца

Рисунок 4.6- Присоединительные размеры прокладки

Напряжение изгиба в опасном сечении:

(Тф  – предел текучести материала фланцев, МПа;

kф =2,5 – запас прочности материала фланца на изгиб;

Таблица 4.1 – Присоединительные размеры фланцевых соединений с двусторонним касанием прокладок, мм

| № варианта | Условный проход | Диаметр проходного отверстия | Наружный диаметр | Диаметр окружности центров отверстий под шпильки | Диаметр проточки на привалочном торце | Средний диаметр канавки под прокладку | Диаметр шейки | Диаметр отверстий под шпильки | Число отверстий под шпильки | Полная высота тарелки фланца | Полная высота тарелки фланца | Ширина канавки | Глубина канавки | Диаметр шпильки | Типоразмер прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dy | Do | D | D | D1 | D2 | D3 | do | n | Ho | H | b | e | D |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| p=7МПа |
| 1 | 40 | 43 | 155 | 114 | 90 | 68,3 | 70 | 22 | 4 | 29 | 23 | 8,7 | 6,3 | 20 | П20 |
| 2 | 50 | 52 | 165 | 127 | 108 | 82,5 | 84 | 18 | 8 | 34 | 26 | 12,0 | 8,0 | 16 | П23 |
| 3 | 65 | 65 | 190 | 149 | 127 | 101,6 | 100 | 22 | 8 | 37 | 29 | 12,0 | 8,0 | 20 | П26 |
| 4 | 80 | 80 | 210 | 168 | 145 | 123,8 | 118 | 22 | 8 | 40 | 32 | 12,0 | 8,0 | 20 | П31 |
| 5 | 100 | 104 | 255 | 200 | 174 | 149,2 | 146 | 26 | 8 | 43 | 35 | 12,0 | 8,0 | 24 | П37 |
| 6 | 180 | 180 | 320 | 270 | 241 | 211,1 | 215 | 26 | 12 | 50 | 42 | 12,0 | 8,0 | 24 | П45 |
| 7 | 230 | 230 | 380 | 330 | 300 | 269,9 | 265 | 30 | 12 | 56 | 48 | 12,0 | 8,0 | 27 | П49 |
| 8 | 280 | 280 | 445 | 387 | 354 | 323,8 | 321 | 33 | 16 | 62 | 54 | 12,0 | 8,0 | 30 | П53 |
| 9 | 350 | 346 | 520 | 541 | 415 | 381,0 | 375 | 36 | 16 | 65 | 57 | 12,0 | 8,0 | 33 | П57 |
| 10 | 425 | 425 | 650 | 571 | 510 | 469,9 | 483 | 39 | 20 | 72 | 64 | 12,0 | 8,0 | 36 | П65 |
| 11 | 520 | 515 | 775 | 686 | 635 | 584,2 | 588 | 42 | 24 | 80 | 70 | 13,5 | 9,5 | 39 | П73 |
| р=14ПМа |
| 12 | 40 | 43 | 155 | 114 | 90 | 68,3 | 70 | 22 | 4 | 29 | 23 | 8,7 | 6,3 | 20 | П20 |
| 13 | 50 | 52 | 165 | 127 | 108 | 82,5 | 84 | 18 | 8 | 34 | 26 | 12,0 | 8,0 | 16 | П23 |
| 14 | 65 | 65 | 190 | 149 | 127 | 101,6 | 100 | 22 | 8 | 37 | 29 | 12,0 | 8,0 | 20 | П26 |
| 15 | 80 | 80 | 210 | 168 | 145 | 123,8 | 118 | 23 | 8 | 40 | 32 | 12,0 | 8,0 | 20 | П31 |
| 16 | 100 | 104 | 275 | 216 | 175 | 149,2 | 153 | 26 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 24 | П37 |
| 17 | 180 | 180 | 355 | 292 | 245 | 211,1 | 223 | 30 | 12 | 56 | 48 | 12,0 | 8,0 | 27 | П45 |
| 18 | 230 | 230 | 420 | 349 | 305 | 269,9 | 273 | 33 | 12 | 64 | 56 | 12,0 | 8,0 | 30 | П49 |
| 19 | 280 | 280 | 510 | 432 | 355 | 323,8 | 343 | 36 | 16 | 72 | 64 | 12,0 | 8,0 | 33 | П53 |
| 20 | 350 | 346 | 560 | 489 | 415 | 381,0 | 400 | 36 | 16 | 75 | 67 | 12,0 | 8,0 | 33 | П57 |
| 21 | 425 | 425 | 685 | 603 | 510 | 469,9 | 496 | 42 | 20 | 85 | 76 | 12,0 | 8,0 | 39 | П65 |
| 22 | 520 | 515 | 812 | 724 | 635 | 584,2 | 610 | 45 | 24 | 99 | 89 | 13,5 | 9,5 | 42 | П73 |
| р=21 МПа |
| 23 | 40 | 43 | 180 | 124 | 92 | 68,3 | 70 | 30 | 4 | 38 | 32 | 8,7 | 6,3 | 27 | П20 |
| 24 | 50 | 52 | 215 | 165 | 125 | 92,5 | 105 | 26 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 24 | П24 |
| 25 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 135 | 107,9 | 124 | 30 | 8 | 46 | 42 | 12,0 | 8,0 | 27 | П27 |
| 26 | 80 | 80 | 242 | 190,0 | 155 | 123,8 | 127 | 26 | 8 | 50 | 42 | 12,0 | 8,0 | 24 | П31 |
| 27 | 100 | 104 | 292 | 235,0 | 180 | 149,2 | 159 | 33 | 8 | 53 | 45 | 12,0 | 8,0 | 30 | П37 |
| 28 | 180 | 180 | 380 | 317,5 | 245 | 211,1 | 235 | 33 | 12 | 64 | 556 | 12,0 | 8,0 | 30 | П45 |
| 29 | 230 | 230 | 470 | 394,0 | 310 | 269,9 | 299 | 39 | 12 | 72 | 64 | 12,0 | 8,0 | 36 | П49 |
| 30 | 280 | 280 | 545 | 470,0 | 365 | 323,8 | 369 | 39 | 16 | 78 | 70 | 12,0 | 8,0 | 36 | П53 |
| 31 | 350 | 346 | 610 | 533,5 | 420 | 381,0 | 419 | 39 | 20 | 88 | 80 | 12,0 | 8,0 | 36 | П57 |
| 32 | 425 | 425 | 705 | 616,0 | 525 | 469,9 | 508 | 45 | 20 | 100 | 89 | 16,7 | 11,0 | 42 | П66 |
| 33 | 520 | 515 | 858 | 749,5 | 648 | 584,2 | 623 | 56 | 20 | 121 | 108 | 20,0 | 13,0 | 52 | П74 |
| р=35 МПа |
| 34 | 40 | 13 | 180 | 124,0 | 92 | 68,3 | 7 | 30 | 4 | 38 | 32 | 8,7 | 6,3 | 27 | П20 |
| 35 | 50 | 52 | 215 | 165,0 | 125 | 92,5 | 105 | 26 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 24 | П24 |
| 36 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 135 | 107,9 | 124 | 30 | 8 | 50 | 42 | 12,0 | 8,0 | 27 | П27 |
| 37 | 80 | 80 | 265 | 203,0 | 170 | 136,5 | 134 | 33 | 8 | 56 | 48 | 12,0 | 8,0 | 30 | П35 |
| 38 | 100 | 104 | 310 | 241,0 | 195 | 161,9 | 162 | 36 | 8 | 62 | 54 | 12,0 | 8,0 | 33 | П39 |
| 39 | 180 | 180 | 395 | 317,5 | 250 | 211,1 | 229 | 39 | 12 | 92 | 83 | 13,5 | 8,0 | 36 | П40 |
| 40 | 230 | 230 | 482 | 394,0 | 320 | 269,9 | 292 | 45 | 12 | 103 | 92 | 16,7 | 11,0 | 42 | П50 |
| 41 | 280 | 280 | 585 | 483,0 | 375 | 323,8 | 369 | 52 | 12 | 119 | 108 | 16,7 | 11,0 | 48 | П54 |

Таблица 4.2 – Размеры прокладок по ОСТ 26-16-1611-79 для фланцев с двусторонним касанием прокладок

| Типоразмер прокладки | Условный проход фланцевого соединения | Размеры в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средний диаметр | Высота | Ширина | Ширина торца |
|  | Dy | Dnc | hn | b | b1 |
| П20 | 40 | 68,3 | 12,7 | 7,9 | 5,2 |
| П23 | 50 | 82,5 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П24 | 50 | 92,5 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П26 | 65 | 101,6 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П27 | 65 | 107,9 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П31 | 80 | 123,8 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П35 | 80 | 136,5 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П37 | 100 | 149,2 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П39 | 100 | 161,9 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П45 | 180 | 211,1 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П46 | 180 | 211,1 | 17,5 | 12,7 | 8,7 |
| П49 | 230 | 269,9 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П50 | 230 | 269,9 | 20,6 | 15,9 | 10,5 |
| П53 | 280 | 323,8 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П54 | 280 | 323,8 | 20,6 | 15,9 | 10,5 |
| П57 | 350 | 381,0 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П65 | 425 | 469,9 | 15,9 | 11,1 | 7,7 |
| П66 | 425 | 469,9 | 20,6 | 15,9 | 10,5 |
| П73 | 520 | 584,2 | 17,5 | 12,7 | 8,7 |
| П74 | 520 | 584,2 | 23,8 | 19,1 | 12,3 |

Таблица 4.3 – Материал тарелки фланца

| Марка стали | Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | σвр | σТф |
| 40ХЛ 40ХНЛ 35ХГСЛ 35ХМЛ 30 ХМЛ 38ХМА 38ХА 25ХГСА 30ХГС | 500 550 350 400 400 885 780 830 850 | 650 700 600 600 600 980 990 1080 1100 |

Таблица 4.4 - Материал прокладки

| Материал прокладки (стали) | Минимальное удельное давление смятия, МПа | Коэффициент удельного давления |
| --- | --- | --- |
|  | qсм | m |
| Ст.2 20 08 кп 0Х13 1Х18Н9 0Х18Н10Т | 125 120-130 125 125 170-175 180 | 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 |

Таблица 4.5 - Материал шпильки

| Марка стали | Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | σвр | σТф |
| Ст.3 Ст.4 Ст.5 20 25 30 35 40 30Х 35Х 40Х 30 ХМ 35ХМ 40ХМ 40 ХФА 1Х18Н9Т | 210-240 240-260 260-280 250-260 280 240-330 240-330 340 735 750 785 750 835 800 760 200-220 | 380-470 420-520 490-620 410 460 545 545 685 885 910 980 950 930 1000 950 550 |

Таблица 4.6 - Расчетная площадь поперечного сечения шпилек

| Диаметр шпилек, мм | Внутренний диаметр резьбы шпилек, мм | Расчетная площадь поперечного сечения шпилек, м² |
| --- | --- | --- |
| d | d1 | f 0 |
| 16 | 13,4 | 141(10-6 |
| 20 | 16,8 | 220(10-6 |
| 24 | 20,1 | 317(10-6 |
| 27 | 23,1 | 419(10-6 |
| 30 | 25,4 | 508(10-6 |
| 33 | 28,4 | 636(10-6 |
| 36 | 30,8 | 745(10-6 |
| 39 | 33,8 | 897(10-6 |
| 42 | 36,2 | 1026(10-6 |
| 48 | 41,5 | 1352(10-6 |
| 52 | 45,5 | 1628(10-6 |
| 56 | 48,8 | 1874(10-6 |
| 60 | 52,8 | 2193(10-6 |

Расчет фланцевого соединения с односторонним касанием прокладки

Присоединительные размеры соединений с односторонним касанием приведены в таблице 4.7. Схемы к расчету прокладки и присоединительных размероы фланца представлен на рисунках 4.7 и 4.8.

Рисунок 4.7 – Схема к расчету прокладки

Рисунок 4.8 – Присоединительные размеры фланца

В качестве расчетного усилия для предельной величины затяжки шпилек фланцевого соединения рекомендуется пользоваться следующим выражением, расчет по которому дает приемлемую для практики точность результатов.

Dпр – расчетный диаметр прокладки, принимаемый как диаметр цилиндра, проведенный через места касания прокладки и фланцев, м (рис.4.7.б);

Dпн – наружный диаметр прокладки, м;

R– радиус скругления углов профиля прокладки, м;

( – угол наклона внешней поверхности канавки на фланце к его торцу (рис.4.7, б);

для принятого угла наклона скоса канавок к оси фланцев в стандартной арматуре 23° угол α=67° (рис 4.9);

Рисунок 4.9 – Присоединительные размеры прокладки

hпр – рабочая высота прокладки, м

hпр= hп – 0,22R

hп − фактическая высота прокладки, м;

K= Dпв / Dпн

где Dпв – внутренний диаметр прокладки, м;

где bk – ширина канавки, м;

q – предел текучести материала прокладки, МПа.

µ– коэффициент Пуассона, µ=0,3

При дальнейших расчетах в качестве расчетного принимается наибольшее из полученных усилий (Qзат  или Qэкс), обозначаемое как Qрасч.

На каждую шпильку приходится усилие

n – число шпилек, принимаемое по таблице соответственно числу отверстий.

Напряжение в каждой шпильке

Значение f0, [(], (тш, kш те же, что и при двухстороннем касании.

За расчетное принимается сечение АВ между наружным диаметром канавки Dк и большим диаметром шейки D5 (рис. 4.10).

Рисунок 4.10 – Расчетное сечение фланца

Изгибающий момент в опасном сечении

где l – плечо приложения силы Qш, м:

D5 – большой диаметр шейки, м;

D4 – наружный диаметр канавки под прокладку, м.

Момент сопротивления опасного сечения

Изгибающий момент в сечении определяется по формуле

Допустимое напряжение [(] определяют по пределу текучести материала фланца при запасе прочности 2,5.

| № варианта | Условный диаметр проходного сечения | Диаметр проходного отверстия | Наружный диаметр | Диаметр окружности центров отверстий под шпильки | Диаметр проточки на привалочном торце | Наружный диаметр канавки под прокладку | Большой диаметр шейки | Малый диаметр шейки | Диаметр отверстий под шпильки | Число отверстий под шпильки | Полная высота тарелки фланца | Высота тарелки фланца | Ширина канавки | Глубина канавки | Типоразмер прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dy | Do | D | D | D1 | D4 | D5 | D3 | do | n | Ho | H | b | e |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| р=70 МПа |
| 1 | 40 | 43 | 182 | 141,0 | 102 | 73,5 | 85 | 62 | 22 | 8 | 50 | 42 | 11,4 | 5,6 | П150 |
| 2 | 50 | 52 | 200 | 158,0 | 110 | 86,2 | 100 | 75 | 22 | 8 | 50 | 44 | 12,6 | 6,0 | П152 |
| 3 | 65 | 65 | 230 | 184,0 | 140 | 102,8 | 121 | 92 | 25 | 8 | 60 | 51 | 14,1 | 6,7 | П153 |
| 4 | 80 | 80 | 270 | 216,,0 | 155 | 119,0 | 142 | 110 | 28 | 8 | 65 | 58 | 15,4 | 7,5 | П154 |
| 5 | 100 | 103 | 315 | 258,5 | 185 | 150,6 | 183 | 146 | 32 | 8 | 75 | 70 | 17,7 | 8,3 | П155 |
| 6 | 180 | 180 | 480 | 403,0 | 300 | 241,8 | 300 | 254 | 42 | 12 | 103 | 95 | 23,4 | 11,1 | П156 |
| 7 | 230 | 230 | 550 | 476,0 | 360 | 299,1 | 375 | 327 | 42 | 16 | 124 | 95 | 26,4 | 12,7 | П157 |
| 8 | 280 | 280 | 655 | 565,0 | 430 | 357,2 | 450 | 400 | 48 | 16 | 141 | 105 | 29,2 | 14,3 | П158 |
| 9 | 350 | 346 | 768 | 673,0 | 520 | 432,6 | 553 | 495 | 52 | 20 | 168 | 115 | 32,5 | 15,9 | П159 |
| р=105 МПа |
| 10 | 40 | 43 | 195 | 152,5 | 100 | 73,5 | 95 | 69 | 22 | 8 | 50 | 45 | 11,4 | 5,6 | П150 |
| 11 | 50 | 52 | 222 | 174,5 | 115 | 86,2 | 111 | 85 | 25 | 8 | 55 | 51 | 12,6 | 6,0 | П152 |
| 12 | 65 | 65 | 255 | 200,0 | 135 | 102,8 | 129 | 100 | 28 | 8 | 60 | 57 | 14,4 | 6,7 | П153 |
| 13 | 80 | 78 | 288 | 230,0 | 155 | 119,0 | 154 | 123 | 32 | 8 | 65 | 55 | 15,4 | 7,5 | П154 |
| 14 | 100 | 103 | 360 | 290,5 | 195 | 150,6 | 195 | 159 | 39 | 8 | 80 | 75 | 17,7 | 8,3 | П155 |
| 15 | 180 | 180 | 505 | 428,5 | 305 | 241,8 | 325 | 275 | 42 | 16 | 120 | 90 | 23,4 | 11,1 | П156 |
| 16 | 230 | 230 | 648 | 552,5 | 380 | 299,1 | 430 | 349 | 52 | 16 | 146 | 125 | 26,4 | 12,7 | П157 |
| 17 | 280 | 280 | 813 | 711,0 | 455 | 315,2 | 584 | 427 | 56 | 20 | 240 | 188 | 29,7 | 14,3 | П158 |
| р=140 МПа |
| 18 | 50 | 52 | 287 | 230,2 | 130 | 86,2 | 154 | 127 | 32 | 8 | 72 | 52 | 12,6 | 6,0 | П152 |
| 19 | 65 | 65 | 325 | 261,9 | 150 | 102,8 | 178 | 145 | 36 | 8 | 80 | 60 | 14,1 | 6,7 | П153 |
| 20 | 80 | 78 | 357 | 287,3 | 170 | 119,0 | 212 | 160 | 39 | 8 | 86 | 64 | 15,4 | 7,5 | П154 |
| 21 | 100 | 103 | 446 | 357,2 | 220 | 150,6 | 243 | 207 | 48 | 12 | 107 | 73 | 17,7 | 8,3 | П155 |
| 22 | 180 | 180 | 666 | 554,0 | 350 | 241,8 | 386 | 338 | 56 | 16 | 165 | 97 | 23,4 | 11,3 | П156 |

Таблица 4.7 – Присоединительные размеры фланцевых соединений с односторонним касанием прокладок, мм

Таблица 4.8 - Размеры прокладок по ОСТ 26-16-1609-79для фланцев с односторонним касанием канавок

| Типоразмер прокладки | Условный проход фланцевого соединения | Размеры в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Наружный диаметр торца | Ширина | Ширина торца | Высота | Радиус скругления | Диаметр перепускного отверстия |
|  | Dy | Dnн | Dтн | B | b1 | hn | R | dn |
| П150 | 40 | 72,2 | 70,9 | 9,3 | 8,0 | 9,3 | 0,8 | 1,6 |
| П152 | 50 | 84,7 | 83,2 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 1,0 | 1,6 |
| П153 | 65 | 100,9 | 99,3 | 11,4 | 9,8 | 11,4 | 1,0 | 1,6 |
| П154 | 80 | 116,8 | 115,1 | 12,4 | 10,6 | 12,4 | 1,2 | 1,6 |
| П155 | 100 | 148,0 | 145,9 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,2 | 1,6 |
| П156 | 180 | 237,9 | 235,3 | 18,6 | 16,0 | 18,6 | 1,6 | 3,2 |
| П157 | 230 | 294,5 | 291,5 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 2,0 | 3,2 |
| П158 | 280 | 352,0 | 348,8 | 23,1 | 19,9 | 23, | 2,0 | 3,2 |
| П159 | 350 | 426,7 | 423,1 | 25,7 | 22,1 | 25,7 | 2,5 | 3,2 |
| П160 | 350 | 402,6 | 399,2 | 13,7 | 10,4 | 23,8 | 2,0 | 3,2 |
| П162 | 425 | 475,5 | 472,7 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,2 | 3,2 |

Список литературы.

- Ивановский В.Н., Дарищев В.И. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. – М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ им. И.М. Губкина, 2003. – 792с.

- Ивановский В.Н., Дарищев В.И. и др. Нефтегазопромысловое оборудование. Учебник для вузов. – М.: Центр Лит НефтеГаз, 2006. – 720с.

- Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. М.: ИД Альянс, 2010.- 580с.